# 净水厂排泥水安全回用消毒技术研究

### 论文摘要

当前我国面临水资源缺乏与水质恶化的问题,回用排泥水能降低水资源的消耗量,节约水资源。但是,排泥水富集了大量从原水中截留的悬浮杂质、病原微生物等污染物,使得排泥水回流可能会对原水水质造成影响,进而影响出厂水水质。因此,在回用这部分水时,有必要去除水中的污染物,实现排泥水的安全回用。针对净水厂中排泥水的特点,通过试验室小试研究,确定了滤池反冲洗水、沉淀池排泥水安全回用的比例;并通过小试和中试试验考察了次氯酸钠、二氧化氯、紫外线消毒处理排泥水的效果,结果表明:1直接回用滤池反冲洗水、沉淀池排泥水,回用比例小于6%时,不会带来水质风险。遇到某些突发情况需加大回流比例时,需考虑其他处理方法降低排泥水回用带来的风险。2次氯酸钠对排泥水中的细菌、藻类有一定的去除效果,对排泥水中的重金属铁也有去除的作用。投加量为2 mg/L,反应时间为30分钟时,对藻类和细菌的灭活率分别可达到60%和90%以上。3二氧化氯投加量为1 mg/L ~2.5mg/L,反应30分钟,对水样中藻类的杀灭率在48%~83%之间;投加浓度为1mg/L,反应20分钟,细菌的杀灭率可达到85%左右;对排泥水中的铁有去除作用,对剑水蚤的灭活效果略优于次氯酸钠。4紫外线消毒不会带入新的污染物,是一种相对安全高效的消毒方法,对排泥水的杀藻灭菌效果非常好,辐射剂量为50mj/cm~2时,藻类和细菌的灭活率分别达到了91%和96%;但消毒效果受进水浊度影响较大,应通过预处理降低排泥水浊度。5紫外消毒的效果优于次氯酸钠和二氧化氯消毒的效果,在进水浊度符合要求的前提下,是排泥水安全回用时可优先选择的一种消毒方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- CONTENTS

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 我国水资源现状

- 1.1.2 排泥水回用的意义

- 1.2 国内外排泥水回用研究现状

- 1.2.1 排泥水回用方式

- 1.2.2 排泥水回用的相关规定

- 1.2.3 排泥水回用研究现状

- 1.3 水处理消毒技术

- 1.3.1 常用消毒方法

- 1.3.2 排泥水消毒研究

- 1.4 本课题的研究目的、内容及技术路线

- 1.4.1 研究目的

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 技术路线

- 第二章 排泥水直接回用对水厂工艺的影响研究

- 2.1 试验材料与方法

- 2.1.1 试验水质

- 2.1.2 试验方法

- 2.1.3 检测指标与方法

- 2.2 试验结果分析

- 2.2.1 排泥水回用对浊度的影响

- Mn的影响'>2.2.2 排泥水回用对CODMn的影响

- 2.2.3 排泥水回用对细菌总数的影响

- 2.3 本章小结

- 第三章 排泥水消毒小试试验研究

- 3.1 试验材料与方法

- 3.1.1 试验水质

- 3.1.2 检测指标与方法

- 3.2 次氯酸钠消毒效果分析

- 3.2.1 消毒效果影响因素研究

- 254的变化情况'>3.2.2 氨氮、UV254的变化情况

- 3.2.3 对溶解性重金属的去除情况

- 3.2.4 消毒副产物生成情况

- 3.2.5 生成藻毒素的情况

- 3.3 二氧化氯消毒效果分析

- 3.3.1 消毒效果影响因素研究

- 254的变化情况'>3.3.2 氨氮、UV254的变化情况

- 3.3.3 对溶解性重金属的去除情况

- 3.3.4 消毒副产物生成情况

- 3.3.5 生成藻毒素的情况

- 3.4 本章小结

- 第四章 排泥水回用消毒中试实验

- 4.1 实验装置

- 4.1.1 中试实验装置

- 4.1.2 紫外线消毒试验装置

- 4.2 次氯酸钠消毒中试效果分析

- 4.3 二氧化氯消毒中试效果分析

- 4.4 紫外线消毒效果分析

- 4.4.1 杀藻灭菌效果分析

- 4.4.2 灭杀水生生物结果分析

- 4.4.3 其他指标分析

- 4.5 排泥水降浊试验

- 4.5.1 小试

- 4.5.2 中试

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论和建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].自动化排水排泥技术在某矿的应用[J]. 采矿技术 2020(01)

- [2].连铸二冷水平流池新型排泥刮油机系统应用[J]. 设备管理与维修 2020(05)

- [3].岩溶区排泥库泥浆深层泄漏机理[J]. 科学技术与工程 2020(13)

- [4].冶金矿山机械排泥工艺及设备选型[J]. 云南冶金 2020(03)

- [5].海洋工程三种吸排泥方法应用分析[J]. 化工装备技术 2019(05)

- [6].行车式泵吸排泥机在武汉某水厂沉淀池排泥中的应用[J]. 江西建材 2016(06)

- [7].岩溶区排泥库泄(渗)漏应急处置探讨[J]. 低碳世界 2016(30)

- [8].水厂排泥水的控制和处理[J]. 中国给水排水 2014(18)

- [9].污水沉降罐排泥工艺试验及对比[J]. 油气田地面工程 2015(06)

- [10].水厂澄清池排泥改造[J]. 铝加工 2015(04)

- [11].排泥水膜分离法资源化利用的基础数据研究[J]. 中国资源综合利用 2019(12)

- [12].净水厂排泥水回收装置优化设计[J]. 炼油与化工 2019(06)

- [13].水厂排泥水性质与上清液回用可行性研究[J]. 供水技术 2020(01)

- [14].净水厂排泥水处理工程设计优化[J]. 净水技术 2017(02)

- [15].压力容器式排泥工艺技术及应用[J]. 现代矿业 2014(11)

- [16].平流沉淀池排泥系统的优化改造分析[J]. 城市地理 2015(14)

- [17].污水厂沉淀池排泥方式改进[J]. 绿色环保建材 2020(12)

- [18].重钢斜板沉淀池刮泥排泥方式分析与改造[J]. 冶金动力 2013(05)

- [19].沉淀池多斗排泥系统的设计[J]. 供水技术 2012(03)

- [20].沉降罐排泥工艺运行探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(15)

- [21].新河水厂斜管沉淀池排泥系统改造[J]. 供水技术 2011(05)

- [22].城市给水厂排泥水的减量化试验研究[J]. 中国给水排水 2010(09)

- [23].矿井水净化处理自动排泥控制技术[J]. 煤炭科学技术 2009(08)

- [24].水厂沉淀池排泥水含固率检测方法探究[J]. 生物化工 2020(03)

- [25].滇中某自来水厂排泥水的处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(11)

- [26].某铁矿排水排泥系统优化设计[J]. 现代矿业 2014(08)

- [27].斜管沉淀池处理净水厂排泥水工艺优化研究[J]. 供水技术 2014(06)

- [28].斜管沉淀池排泥系统改造[J]. 城镇供水 2015(06)

- [29].平流沉淀池排泥系统的优化改造[J]. 给水排水 2011(02)

- [30].给水厂排泥水及污泥的处置[J]. 科技传播 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f03ceb78144389ccc64b6af1.html