# 利用城市给水厂污泥制砖技术研究

### 论文摘要

目前净水厂所排出的生产废水一般占整个水厂总制水量的4%7%,并且大部分的给水厂将排泥水排入附近江河、湖泊等水体,或者直接排放在土地上储存,这样的处置方式对取水水源和自然环境产生了不良影响。本文参照普通陶瓷砖的生产工艺,利用城市给水处理厂脱水污泥为掺料烧制污泥陶瓷砖。通过对烧后试件断裂模数检测及吸水率等其他主要影响因素分析,探讨了利用城市水厂脱水污泥烧制陶瓷砖的可行性,确定了基本工艺流程和配方参数。研究表明:烧制试件的断裂模数随着污泥含量增加,吸水率则下降,砖坯中污泥最佳掺入量在40%～50%之间,产品吸水率为0.5%～3%,断裂模数高于35MPa,满足干压炻瓷砖GB/T4100.3-2006标准,且它的耐化学腐蚀性较佳,达到了耐腐蚀性检测GB/T3810.13-2006的要求。通过给水厂脱水污泥烧制普通烧结砖的实验工艺研究,对烧后砖块表观性质、抗压强度及吸水率等其他主要影响因素分析,确定了砖坯中污泥最佳掺入量在60%～70%之间,烧结温度为850℃950℃下,产品吸水率约为20%;抗压强度高于20MPa,达到了GB5101-2003烧结普通砖MU20和MU25等级;且浸出液不具有腐蚀性,满足GB/T15555.12-1995标准要求。研究结果表明,城市给水厂脱水污泥制砖是可行的,且污泥制砖不仅可以资源化利用污泥,减少污泥量的排放,还减少了粘土用量,节省了煤投加量,有利于社会可持续发展。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题研究背景及意义

- 1.2 本课题的提出

- 1.3 本课题研究目标、内容、及创新点

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究内容

- 1.3.3 项目创新点

- 第二章 城市给水厂污泥处理工艺

- 2.1 城市给水厂污泥处理工艺

- 2.2 国内外净水厂排泥水处理现状及实例

- 2.3 小结

- 第三章 城市给水厂污泥资源化利用

- 3.1 城市给水厂污泥的产生和物化性质

- 3.1.1 给水污泥的物理性质

- 3.1.2 给水污泥的化学性质

- 3.2 给水污泥的综合利用

- 3.2.1 再生（回收）铝盐

- 3.2.2 再生（回收）铁盐

- 3.2.3 再生（回收）石灰

- 3.2.4 给水污泥的建材利用

- 3.2.5 给水污泥作垃圾场覆土

- 3.2.6 给水污泥土地利用

- 3.2.7 其他研究进展

- 3.3 水厂污泥制砖的理论技术

- 3.3.1 国内外污泥制砖技术

- 3.3.2 水厂污泥制砖优缺点

- 3.4 小结

- 第四章 给水厂污泥制备陶瓷砖的试验研究

- 4.1 污泥烧制陶瓷砖的原料

- 4.2 试验工艺流程

- 4.2.1 配料

- 4.2.2 陈腐

- 4.2.3 成型

- 4.2.4 生坯干燥

- 4.2.5 烧制

- 4.3 实验仪器和设备

- 4.4 实验成品物理力学性能测试方法

- 4.4.1 吸水率的测试

- 4.4.2 断裂模数的测试

- 4.4.3 耐化学腐蚀性的检测

- 4.5 制备工艺条件的选择

- 4.5.1 正交试验分析

- 4.5.2 污泥陶瓷砖各工艺参数对性能的影响

- 4.6 经济社会效益初步分析

- 4.7 小结

- 第五章 高掺量水厂污泥制备普通烧结砖的试验研究

- 5.1 试验原料

- 5.2 实验样品制作

- 5.3 实验成品物理力学性能测试方法

- 5.3.1 密度ρ测试

- 5.3.2 抗压强度试验

- 5.3.3 泛霜试验

- 5.3.4 烧结砖浸出液腐蚀性能检测

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 表观性质分析

- 5.4.2 抗压强度分析

- 5.4.3 抗折强度分析

- 5.4.4 吸水率及其它性能分析

- 5.4.5 水厂污泥烧结砖浸出液腐蚀性能检测

- 5.5 小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].戴晓虎:污泥安全处理处置与资源资源化现状、瓶颈与解决途径[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].多层烧结工艺在冶金污泥上的应用[J]. 柳钢科技 2019(03)

- [3].污泥资源利用研究新进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2019(04)

- [4].一种用于污泥干燥的热发生系统设计[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].添加餐厨油脂对高含固污泥热水解及厌氧消化的影响[J]. 环境工程学报 2019(12)

- [6].蚯蚓粪对城镇污泥降解的影响[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [7].乳化污泥固液分离设备的研制[J]. 矿冶 2020(01)

- [8].制革含铬污泥制备陶粒的性能研究[J]. 低碳世界 2020(01)

- [9].污泥中有机质及微生物对混凝土长期稳定性的影响评估[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [10].委内瑞拉油田污泥脱水橇设计[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [11].暂存库填埋调质污泥的压缩与固结特性[J]. 环境工程学报 2020(04)

- [12].白酒废水污泥特征及资源化利用思考[J]. 区域治理 2020(03)

- [13].燃煤机组污泥掺烧项目工程设计[J]. 热力发电 2020(04)

- [14].污泥掺混煤粉燃烧过程的数值模拟模型适应性研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].制革污泥铬形态表征[J]. 皮革制作与环保科技 2020(03)

- [16].制革厂污泥改良土壤对四种芳烃农作物的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [17].制革污泥中铬的提取及测定方法分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(02)

- [18].制革污泥对两种不同土壤中生长的罗勒叶油的产量的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [19].大型循环流化床锅炉污泥掺烧技术研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [20].周期性污泥调堵技术应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [21].城镇污泥对麦地农田土壤环境影响[J]. 安徽农学通报 2020(11)

- [22].乌鲁木齐市城市污泥保水特性的研究[J]. 环境保护科学 2020(04)

- [23].掺烧污泥循环流化床锅炉污泥给料及配风系统设计与应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [24].蚯蚓处理造粒污泥的实验研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [25].含氟污泥的理化性质及其对水泥性能和环境安全性的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [26].超声与溶菌酶协同强化印染污泥溶胞效果研究[J]. 应用化工 2020(08)

- [27].废水处理中污泥减量技术现状及发展趋势[J]. 智能城市 2020(17)

- [28].基于微生物新陈代谢过程的污泥原位减量技术进展[J]. 环境工程学报 2020(09)

- [29].EDTA滴定法快速测定粘胶污泥含锌方法探讨[J]. 人造纤维 2020(04)

- [30].含有毒有害组分有机污泥的湿式氧化减量技术[J]. 净水技术 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f057a0e8198e70c6f1e892e2.html