# 污泥流化床焚烧技术研究

### 论文摘要

随着城市的不断发展,人们生活水平的不断提高,城市的生活污水和工业废水处理率全面的提升,污泥产生量也相应的逐年增加。和污水处理技术的飞速披展相比,污泥处理处置技术的发展却进展缓慢,方法仍停留在比较原始的技术上。实际的污泥处理处置状况和环境质量的要求相去甚远,卫生模范城市、环保模范城市、生态城市的建设,都要求对城市污水污泥进行全面、科学、合理的处理处置。研究和探讨适合区域特点的污泥处置方法,成为污泥出路迫切需要解决的问题。本文在对国内外污泥处理的比较研究的基础上,结合我国现阶段污泥处理现状,拟探寻出符合中国国情的污泥焚烧道路。首先通过对生活污泥和印染污泥的热特性数据的调研,然后对流化床焚烧污泥时锅炉参数变化的分析,最后得出利用流化床焚烧法处置城市污泥的可行性。论文主要结果如下：城市生活污泥经过脱水后的含水率为75%-80%。通过污泥和煤以一定比例掺烧的试验结果表明,以1t/h的污泥焚烧量为例,排烟温度由145.6℃上升至166.3℃,上升幅度为20.7℃；烟气量增大9%,烟气侧阻力增加200 Pa,增加引风机电耗18Kw/h；污泥系统耗电量为11 Kw/h；为保证原有蒸发量,多耗煤0.054t/h,热效率下降2.5%。这些能耗较其他的焚烧技术低。污泥通过流化床焚烧后,尾气的排放应符合相关的排放要求。本文通过试验证明,流化床焚烧炉的除尘率为99%,脱硫率为80%；完全可以达到环保要求的排放标准。因此,污泥流化床焚烧炉的尾气排放通过除尘器和脱硫设备是可以得到有效的处理,尾气的排放通过技术手段是可以得到有效的控制的。基于污泥的理化性质和热特性,论文通过对污泥流化床焚烧参数的试验研究和尾气排放的试验研究,用数据证明了流化床焚烧污泥的可行性和有效性,较好地解决了城市污泥处理的问题,对经济的发展,环境的保护和社会的进步都有一定的意义,具有较强的可操作性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 污泥的处理与处置（代文献综述）

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内研究现状

- 1.3 国外研究现状

- 1.4 研究目的

- 1.5 研究的意义

- 1.6 研究内容与技术路线

- 第二章 流化床焚烧技术的原理与特点

- 2.1 流化床焚烧炉处理污泥效率研究

- 2.1.1 流化床焚烧炉的特点

- 2.1.2 流化床焚烧炉的结构及工作原理

- 2.1.3 流化床焚烧炉的热量回收系统

- 2.1.4 流化床焚烧炉的废气处理

- 2.1.5 流化床焚烧炉的优点

- 2.2 循环流化床焚烧锅炉

- 2.2.1 循环流化床锅炉焚烧原理

- 2.2.2 循环流化床锅炉的技术特点

- 2.3 本章小结

- 第三章 污泥流化床焚烧技术参数研究

- 3.1 污泥流化床焚烧的工艺流程

- 3.2 材料与方法

- 3.2.1 供试污泥

- 3.2.2 试验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 污泥焚烧的热特性

- 3.3.2 污泥渗烧量对锅炉燃烧工况的影响

- 3.3.3 不同污泥量掺烧对锅炉相关参数的影响

- 3.3.4 烟气排放和灰渣重金属含量

- 3.4 本章小结

- 第四章 污泥流化床焚烧尾气控制技术

- 4.1 烟气脱硫技术

- 4.1.1 脱硫机理

- 4.1.2 脱硫设备

- 4.1.3 尾气处理的工艺流程

- 4.1.5 钠钙双碱法脱硫技术的优缺点

- 4.2 材料与方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 除尘效率和脱硫效率

- 4.3.2 尾气排放的监测分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 污泥流化床焚烧技术经济、社会和环境效益分析

- 5.1 经济效益

- 5.2 环境和社会效益

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论

- 主要参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f07dc0a1a8d9520407ecbdc1.html