# 氧化铝基共晶陶瓷定向凝固过程的研究

### 论文摘要

氧化铝基共晶陶瓷具有熔点高、力学强度高等优点,有望成为新一代超高温结构材料。若将其应用于航空航天领域,可大大提高涡轮发动机叶片的工作温度。本文首先计算模拟了氧化铝基共晶陶瓷的定向凝固过程,优选了合适的工艺参数,然后以ZM法（Zone-melting method,简称ZM法）制备了Al2O3/MgAl2O4/ZrO2共晶陶瓷。主要研究内容与结论如下：计算模拟研究了钨、钼、石墨坩埚材料对ZM法制备共晶陶瓷的影响。通过对熔区长度、温度梯度以及化学性质等因素进行分析,确定钼为最佳坩埚材料。考察了坩埚壁温、生长速率等工艺参数对共晶陶瓷固液界面形态的影响,以及共晶生长过程中固液界面形态的演化。当坩埚壁温由2080℃升至2290℃时,固液界面由凸界面向平界面过渡,在2190℃时达到平界面,而后转变为凹界面；坩埚壁温越高,固液界面前沿的温度梯度越大；共晶陶瓷轴心到边缘中心之间,固液界面前沿的温度梯度变化较小,约为30-50℃/cm,而在共晶陶瓷边缘中心与边缘之间,其值变化显著,约为250-320℃/cm；当固液界面接近平界面时,随着凝固的进行,界面形态无明显变化；当固液界面表现为凸界面或凹界面时,在生长起始阶段形态变化不大,在生长结束阶段其凸出高度或凹陷深度变化显著；不管固液界面表现为何种形态,随着凝固的进行,熔区长度均有不同程度的增加；当坩埚半径为4mm时,生长速率的减小可降低固液界面的凸出高度,即降低生长速率有利于平界面的形成。研究了ACRT工艺参数以及坩埚半径对流场的影响。在坩埚旋转减速阶段,坩埚右下角与中央顶部的熔体保持顺时针流动,中央底部与右上角的熔体保持逆时针流动,且随着旋转速度减小,流动减缓；在坩埚反向加速阶段,坩埚右下角与中央顶部的熔体表现出逆时针流动,中央底部与右上角的熔体表现出顺时针流动,且随着旋转速度加大,流动加剧。此外,坩埚旋转加速度ωa、坩埚最大转速ωmax、坩埚半径r的增大,恒速时间t2的缩短,均会导致熔体对流强度增大。根据计算结果优选了控制参数,采用ZM法制备了Al2O3/MgAl2O4/ZrO2共晶陶瓷。当生长速率为2mm/h时,共晶陶瓷组织致密,呈典型的层片状非规则共晶组织；生长速率的增加会导致微观组织进一步细化,但当生长速率超过临界值6mm/h时,会有带状组织出现；经1550℃热处理15h,共晶陶瓷重量与晶粒尺寸均无变化,表现出良好的高温稳定性：室温下,其硬度和断裂韧性分别高达17GPa、6.0MPa·m1/2;其室温弯曲强度为720MPa,约为同成分预烧结陶瓷的5倍。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景及研究意义

- 1.2 定向凝固与共晶生长理论

- 1.2.1 定向凝固理论

- 1.2.2 共晶生长理论模型

- 1.3 氧化物共晶陶瓷

- 1.3.1 概述

- 1.3.2 共晶陶瓷体系

- 1.3.3 制备工艺

- 1.3.4 生长热力学与动力学

- 1.4 课题研究内容

- 第二章 ZM法共晶陶瓷定向凝固过程的数理模型

- 2.1 数学物理模型

- 2.1.1 模型及条件假设

- 2.1.2 能量控制方程

- 2.2 其它条件及处理

- 2.2.1 水冷换热系数的处理

- 2.2.2 结晶潜热的处理

- 2.3 材料物性参数

- 2.4 数值模拟流程

- 2.4.1 网格划分

- 2.4.2 视角系数的计算

- 2.4.3 时间步长的选取

- 2.4.4 单元类型的选择

- 2.5 本章小结

- 第三章 ZM法共晶陶瓷定向凝固过程的数值模拟

- 3.1 坩埚材料的优化选择

- 3.1.1 求解方案

- 3.1.2 坩埚材料对熔区长度的影响

- 3.1.3 坩埚材料对温度梯度的影响

- 3.2 共晶陶瓷生长过程固液界面的演化

- 3.2.1 求解方案

- 3.2.2 坩埚壁温对固液界面形态的影响

- 3.2.3 凝固过程中固液界面的形态演化

- 3.2.4 生长速率对固液界面形态的影响

- 3.3 ACRT过程流场影响因素的研究

- 3.3.1 求解方案

- 3.3.2 ACRT过程流线图的演化

- 3.3.3 旋转加速度对流场的影响

- 3.3.4 最大转速对流场的影响

- 3.3.5 恒速时间对流场的影响

- 3.3.6 坩埚半径对流场的影响

- 3.4 本章小结

- 2O3/MgAl2O4/ZrO2共晶陶瓷的制备与表征'>第四章 Al2O3/MgAl2O4/ZrO2共晶陶瓷的制备与表征

- 4.1 试验原料与仪器

- 4.2 制备工艺

- 4.2.1 预制体的制备

- 4.2.2 预制体的烧结

- 4.2.3 感应加热区域熔炼

- 4.3 性能表征及微观结构测试

- 4.3.1 烧结性能表征

- 4.3.2 机械性能检测

- 4.3.3 微观组织及成分分析

- 4.4 感应加热区域熔炼工艺研究

- 4.5 微观组织及相组成

- 4.5.1 定向凝固前后的组织对比

- 4.5.2 生长速率对微观组织的影响

- 4.6 高温稳定性

- 4.7 机械性能分析

- 4.7.1 弯曲强度

- 4.7.2 硬度与断裂韧性

- 4.8 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种高通量药物共晶筛选平台的介绍与验证[J]. 中国医药工业杂志 2020(03)

- [2].芯片真空金锡共晶焊接中的气压控制[J]. 电子与封装 2020(05)

- [3].氟灭酸药物共晶制备及晶体结构[J]. 中国医院药学杂志 2020(11)

- [4].有机共晶中分子带电荷性质的理论研究[J]. 山东化工 2020(15)

- [5].药物共晶制备方法研究进展[J]. 浙江化工 2018(07)

- [6].药物共晶及其设计筛选的研究进展[J]. 广东化工 2016(23)

- [7].《含能材料》“含能共晶”征稿[J]. 含能材料 2017(01)

- [8].药物共晶的合成和结构分析[J]. 化工学报 2017(02)

- [9].《含能材料》“含能共晶”征稿[J]. 含能材料 2017(02)

- [10].《含能材料》“含能共晶”征稿[J]. 含能材料 2017(03)

- [11].《含能材料》“含能共晶”征稿[J]. 含能材料 2017(05)

- [12].《含能材料》“含能共晶”征稿[J]. 含能材料 2017(04)

- [13].含能共晶技术研究进展[J]. 材料导报 2017(09)

- [14].《含能材料》“含能共晶”征稿[J]. 含能材料 2017(06)

- [15].《含能材料》“含能共晶”征稿[J]. 含能材料 2017(07)

- [16].《含能材料》“含能共晶”征稿[J]. 含能材料 2017(08)

- [17].《含能材料》“含能共晶”征稿[J]. 含能材料 2017(09)

- [18].药物共晶筛选技术的研究进展[J]. 国际药学研究杂志 2016(04)

- [19].混合集成电路组装中的共晶焊技术[J]. 电子测试 2016(15)

- [20].氟康唑共晶的热力学研究[J]. 河北医科大学学报 2015(08)

- [21].含能共晶堆积结构的理论研究[J]. 含能材料 2015(09)

- [22].有机共晶的挑战（英文）[J]. Science China Materials 2015(11)

- [23].基于振动光谱技术对阿德福韦药物共晶的结构表征[J]. 中国计量大学学报 2020(03)

- [24].微波芯片共晶焊接工装设计方法研究[J]. 电子工艺技术 2020(01)

- [25].一种批量制备药物共晶的新方法——高速气流法[J]. 安全与环境学报 2017(03)

- [26].简述共晶的研究及应用[J]. 广东化工 2014(20)

- [27].药物共晶的最新研究进展[J]. 药学进展 2013(03)

- [28].共晶炸药研究进展[J]. 材料导报 2012(19)

- [29].药物共晶研究进展及应用[J]. 中国抗生素杂志 2011(08)

- [30].单晶硅低温连接的表面预共晶法研究[J]. 稀有金属材料与工程 2011(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f085608027112ce53d29fa02.html