# 曝气吹脱-倒置A2/O协同处理渗滤液与城镇污水的中试研究

### 论文摘要

垃圾渗滤液由于成分复杂,溶解性固体含量高,NH3-N浓度高,磷含量偏低,水质、水量波动大,毒性大,对周围地下水和地表水会造成严重的环境污染。国内外对垃圾渗滤液的处理方案可分为场外处理和场内处理两种,其中场外处理即将垃圾渗滤液接入城镇污水处理厂与城镇污水进行协同处理。与场内处理相比,场外处理可节省填埋场内设置单独处理系统的基建投资,对渗滤液可起到缓冲、稀释作用,同时还可利用城市污水中的营养物调节渗滤液中营养物质比例,如补充磷等,从而使得渗滤液处理效果得到有效保证。目前,三峡库区许多中小城镇污水厂接受未经处理的垃圾渗滤液进行协同处理。渗滤液的汇入改变了污水厂的进水水质,垃圾渗滤液中高浓度的NH3-N和重金属离子对微生物活性有抑制作用,会降低生化系统对有机污染物的降解效率,从而导致出水难于达标排放,给污水厂的安全稳定运行和管理带来风险。根据国内外的相关研究和本课题组对渗滤液物化预处理技术研究的已有成果,本文选择对脱氮除磷有强化效果的倒置A2/O工艺以及氨氮去除率高、技术经济较优的曝气吹脱预处理技术进行试验研究。首先,通过单因素试验,考察温度、pH值、气液比和吹脱时间四个因素对曝气吹脱预处理垃圾渗滤液的氨氮去除效率影响,并结合经济分析,获得各因素的最佳取值范围,在此基础上,通过研究渗滤液与污水混合比、渗滤液接入位置及时间对曝气吹脱-倒置A2/O工艺处理效果的影响,探讨其倒置A2/O工艺的运行模式,并对曝气吹脱工艺运行参数进行优化,最终获得曝气吹脱-倒置A2/O工艺的最优运行模式,以期为解决重庆市涪陵区污水处理厂接入垃圾渗滤液协同处理出水水质不能稳定达到（GB16889-2002）一级B标的问题,以及垃圾渗滤液与城镇污水协同处理的生产性应用等提供技术指导。研究得出的主要结论如下:（1）综合考虑与倒置A2/O工艺联合运行对接入渗滤液水质的要求、曝气吹脱效率、经济效果及设备的耐腐蚀性,曝气吹脱预处理的最佳参数范围为:pH 10-11,曝气时间3-5h,气液比的250-1200和温度15℃以上。（2）采用倒置A2/O工艺协同处理经曝气吹脱预处理的渗滤液与城镇污水混合液,出水稳定达到一级B标的最优混合比为1:20;渗滤液接入最佳时间段为01:00点10:00点;垃圾渗滤液接入缺氧池时倒置A2/O处理效果比接入厌氧池时的效果好。（3）曝气吹脱-倒置A2/O协同处理渗滤液与城镇污水最佳运行模式为:曝气吹脱预处理渗滤液PH值为10.5,气液比为250,曝气时间为170min,水温度为1525℃,倒置A2/O处渗滤液与污水混合比为1:20以内,渗滤液接入缺氧池,外回流比100%,内回流比200%,渗滤液与城镇污水混合液采用连续进水方式,最佳渗滤液接入时间为上午01:00点上午10:00点。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 垃圾渗滤液概述

- 1.1.1 垃圾渗滤液来源与危害

- 1.1.2 垃圾渗滤液的水质、水量特征

- 1.1.3 渗滤液水质、水量的影响因素

- 1.2 国内外垃圾渗滤液处理现状及发展趋势

- 1.2.1 场内处理

- 1.2.2 场外处理

- 1.3 垃圾渗滤液预处理方法

- 1.3.1 物化预处理

- 1.3.2 生物预处理

- 1.3.3 生物与物化协同的预处理法

- 2/O 工艺概述'>1.4 倒置A2/O 工艺概述

- 2/O 工艺的特点及存在问题'>1.4.1 A2/O 工艺的特点及存在问题

- 2/O 工艺的研究及应用'>1.4.2 国内外倒置A2/O 工艺的研究及应用

- 1.5 课题组预处理技术研究成果概述

- 1.6 课题的提出、来源及研究内容

- 1.6.1 课题的提出

- 1.6.2 课题来源

- 1.6.3 研究目的和意义

- 1.6.4 试验技术路线图

- 1.6.5 研究内容

- 1.6.6 课题创新之处

- 2 试验材料、装置与分析方法

- 2.1 试验对象

- 2.1.1 渗滤液水质

- 2.1.2 城镇污水水质

- 2.1.3 污泥来源

- 2.2 试验仪器装置

- 2.2.1 曝气吹脱预处理中试装置设计

- 2/O 中试试验装置'>2.2.2 倒置A2/O 中试试验装置

- 2.3 污泥培养与驯化

- 2/O 中试运行模式'>2.4 倒置A2/O 中试运行模式

- 2.4.1 曝气吹脱预处理中试运行模式

- 2/O 中试运行模式'>2.4.2 曝气吹脱-倒置A2/O 中试运行模式

- 2.5 试验检测指标、测定方法和仪器

- 3 单独曝气吹脱处理渗滤液运行参数中试研究

- 3.1 协同处理垃圾渗滤液工艺的确定

- 3.2 曝气吹脱法原理

- 3.3 曝气吹脱中试装置的启动运行

- 3.4 曝气吹脱中试单因素试验

- 3.4.1 PH 对吹脱效率的影响

- 3.4.2 气液比对吹脱效率影响

- 3.4.3 吹脱时间对吹脱效率影响

- 3.4.4 温度对吹脱效率影响

- 3.5 曝气吹脱预处理工艺经济分析

- 2/O 曝气吹脱预处理最佳参数范围'>3.6 针对倒置A2/O 曝气吹脱预处理最佳参数范围

- 3.6.1 PH 的最佳范围

- 3.6.2 吹脱时间的最佳范围

- 3.6.3 气液比的最佳范围

- 3.6.4 温度的最佳范围

- 3.7 有关曝气吹脱预处理中试与小试氨氮去除率差异等的讨论

- 3.8 本章小结

- 2/O 处理渗滤液最优运行模式研究'>4 曝气吹脱-倒置A2/O 处理渗滤液最优运行模式研究

- 4.1 渗滤液与城镇污水混合比对处理效果的影响研究

- 4.1.1 渗滤液预处理中试试验

- 4.1.2 混合液水质变化

- 2/O 处理效果分析'>4.1.3 曝气吹脱-倒置A2/O 处理效果分析

- 4.2 渗滤液接入时间点对处理效果的影响研究

- 4.3 垃圾渗滤液接入点对处理效果的影响研究

- 2/O 最优运行模式'>4.4 倒置A2/O 最优运行模式

- 4.5 曝气吹脱工艺运行参数的优化

- 2/O 最优运行模式'>4.6 曝气吹脱-倒置A2/O 最优运行模式

- 4.7 本章小结

- 5 结论、问题与建议

- 5.1 结论

- 5.2 问题与建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- B. 作者在攻读学位期间参与的科研成果目录

### 相关论文文献

- [1].垃圾渗滤液中砷的微波消解—石墨炉原子吸收光谱测定方法研究[J]. 环境污染与防治 2019(12)

- [2].生活垃圾渗滤液金属污染物土柱模拟研究[J]. 环境科技 2019(06)

- [3].纳滤技术在垃圾渗滤液深度处理中的运用探析[J]. 门窗 2019(20)

- [4].红庙岭园区复杂地形下渗滤液管道的设计和应用[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [5].生活垃圾卫生填埋场渗滤液的控制及处理方案探讨[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [6].垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [7].某渗滤液收集池底部防渗层鼓包的分析与治理[J]. 环境卫生工程 2020(03)

- [8].渗滤液腐蚀黏土衬垫的力学特性及孔隙变化[J]. 环境科学与技术 2020(01)

- [9].混合式蒸发在垃圾渗滤液零排放中的应用[J]. 资源节约与环保 2020(07)

- [10].渗滤液应急服务新模式的探索[J]. 广东化工 2020(17)

- [11].渗滤液对不同管材的结垢性腐蚀研究[J]. 环境工程 2020(08)

- [12].生活垃圾贮仓渗滤液导流装置的设计思路与实践[J]. 工程建设与设计 2020(19)

- [13].垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状[J]. 资源节约与环保 2018(11)

- [14].垃圾渗滤液对土壤微生物多样性的影响[J]. 天津工业大学学报 2017(01)

- [15].膜技术处理垃圾渗滤液特性分析[J]. 化学工程与装备 2017(02)

- [16].水处理药剂在垃圾渗滤液中的应用及发展方向[J]. 科技创新与应用 2017(07)

- [17].城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液导排系统布置与施工技术研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(16)

- [18].垃圾渗滤液氨氮出水水质偏高的影响因素及措施[J]. 当代化工研究 2017(04)

- [19].臭氧高级氧化技术在垃圾渗滤液领域的应用研究[J]. 再生资源与循环经济 2017(07)

- [20].应用超临界水气化技术的垃圾渗滤液资源化制氢技术研究[J]. 环境污染与防治 2017(08)

- [21].电晕放电自由基簇射技术处理垃圾渗滤液的研究[J]. 科技通报 2017(08)

- [22].垃圾渗滤液处置设备材质选择的研究[J]. 云南化工 2017(06)

- [23].吸收光谱法评估垃圾渗滤液中有机质含量[J]. 中国给水排水 2017(10)

- [24].微生物对垃圾渗滤液中胡敏酸降解和形成的影响[J]. 科技视界 2016(07)

- [25].锯末吸附垃圾渗滤液中污染物质的效能分析[J]. 中国资源综合利用 2016(01)

- [26].用光催化法处理垃圾渗滤液的研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2016(01)

- [27].垃圾渗滤液特点及其处理初探[J]. 低碳世界 2016(11)

- [28].城市污水混合垃圾渗滤液脱氮试验研究[J]. 科技传播 2016(11)

- [29].垃圾渗滤液中有机污染物成分特征的研究进展[J]. 现代农业科技 2016(06)

- [30].国内外垃圾渗滤液研究现状及未来展望[J]. 辽宁化工 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f08a3aa312d5ff430a19c415.html