# 小型透平发电机计算机仿真平台研究

### 论文摘要

随着现代科技的快速发展,海洋采油平台的电气化和自动化程度有了很大提高,对于电力的依赖也不断加深,相应的对平台电站的可靠性和稳定性要求提高。电站设备的质量和平台技术人员的水平是影响供电质量的两大因素,论文所述的透平发电机控制系统仿真,对于这两个条件的改进和提高具有重要意义。论文以Mars100透平发电机为模型,介绍了透平系统的结构,分析了透平工作原理和透平控制理论,并将控制理论和Mars100相结合,研究了透平控制系统的工作过程时序,建立了透平计算机仿真系统,并进行了仿真试验。主要内容有:1.介绍了透平系统的三大部件——压缩机、燃烧室和透平,建立其热力循环图,分析了透平工作原理和透平系统的过渡工作状态。2.分析了透平控制理论,结合比例积分算法建立包括激励器输出、控制模式、燃料需求、NGP、NPT和T5控制环等几个控制块的控制模型。将理论与实际相结合,建立了双燃料系统和润滑系统的工作过程时序,为随后的透平仿真奠定了基础。3.基于OPC协议,运用VB高级语言和工控软件,建立了透平仿真系统。将RSLogix5和RSLogix emulate5工控软件通过RSLinx软件与组态软件WINCC进行通信和数据传输,通过PC ACCESS实现了S7-200PLC与组态软件WINCC的数据交换,同时,透平控制柜与S7-200PLC相连,在组态软件中,对燃料和润滑系统进行了设计,对T5温度、NGP转速、NPT转速所涉及的变量进行了归档和数据处理,建立了VB客户端,这样,就建立了透平仿真系统。根据Mars100透平发电机的运行情况,对透平的启动过程进行了仿真试验。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 透平发电机组及其仿真系统的发展概况

- 1.1.1 透平发电机组的发展概况

- 1.1.2 国内外透平发电机的技术发展

- 1.1.3 透平发电机仿真器发展近况

- 1.2 课题的提出

- 1.3 本课题的研究内容

- 1.3.1 计算机仿真技术

- 1.3.2 基于OPC 技术的数据通讯

- 1.3.3 透平控制系统仿真的内容

- 第二章 海洋平台透平发电机工作原理

- 2.1 透平轮机的结构组成概述

- 2.1.1 压缩机

- 2.1.2 燃烧室

- 2.1.3 透平结构

- 2.2 透平轮机工作原理

- 2.2.1 透平轮机的热力循环

- 2.2.2 透平轮机压缩机工作原理

- 2.2.3 透平轮机燃烧室工作原理

- 2.2.4 透平轮机透平工作原理

- 2.3 透平轮机的过渡工作状态

- 第三章 透平发电机控制系统研究

- 3.1 透平控制系统燃料和润滑过程时序

- 3.1.1 透平气体燃料系统

- 3.1.2 透平液体燃料系统

- 3.1.3 透平气体燃料系统切换到液体燃料系统

- 3.1.4 透平液体燃料系统切换到气体燃料系统

- 3.1.5 透平润滑系统

- 3.1.6 透平发电机风扇

- 3.1.7 透平外壳风扇

- 3.2 透平控制系统模型

- 3.2.1 透平燃料流量控制模型

- 3.2.2 透平控制环部分

- 3.2.3 透平燃料需求部分

- 3.2.4 透平控制模式选择部分

- 3.2.5 激励器输出部分

- 第四章 透平控制系统计算机仿真平台

- 4.1 透平仿真系统的模型架构

- 4.1.1 透平控制系统仿真模型概述

- 4.1.2 透平系统仿真器

- 4.2 透平仿真系统VB 客户端的开发

- 4.2.1 VB 客户端与组态软件的通讯

- 4.2.2 VB 客户端的开发

- 4.3 验证VB 客户端的合理性

- 4.3.1 透平燃油计量阀的结构

- 4.3.2 透平燃油计量阀的实验系统

- 4.3.3 基于Simulink 的仿真实验

- 第五章 透平仿真系统实验研究

- 5.1 引言

- 5.2 透平系统仿真实验及对实验数据的分析

- 5.2.1 透平系统在NGP 转速15%时的仿真实验

- 5.2.2 透平系统在NGP 转速65%时的仿真实验

- 5.2.3 透平系统在NGP 转速90%时的仿真实验

- 5.3 透平仿真实验总结

- 第六章 全文总结

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅论动力透平发电机检测施工[J]. 化学工程与装备 2017(09)

- [2].透平发电机组的振动分析与现场动平衡[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(03)

- [3].Ruston TB5000型透平发电机组起动故障分析[J]. 石油和化工设备 2011(05)

- [4].船舶废气透平发电机组建模[J]. 船舶工程 2019(09)

- [5].Controllogix系统在透平发电机机组中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(05)

- [6].透平发电机组的自动控制[J]. 管道技术与设备 2008(05)

- [7].透平发电机组润滑油系统清洗[J]. 设备管理与维修 2017(07)

- [8].海洋平台超大型透平发电机组安装工艺[J]. 应用科技 2012(05)

- [9].明珠号透平发电机火气系统整合升级改造探索[J]. 资源节约与环保 2017(12)

- [10].大型透平发电机底座焊接质量控制及效果[J]. 设备管理与维修 2018(21)

- [11].海上油田燃气透平发电机喷嘴积碳分析及工业应用[J]. 石油石化绿色低碳 2017(02)

- [12].一种燃气透平发电机的安装方法[J]. 化工管理 2017(28)

- [13].FPSO透平发电机组燃料系统故障分析及解决措施[J]. 能源与环境 2016(02)

- [14].大型空冷透平发电机的缺点——运行维护量超过期望值[J]. 上海大中型电机 2012(01)

- [15].TP2657/2.87-1.139透平发电机组问题与处理[J]. 设备管理与维修 2010(11)

- [16].TITAN 130型透平发电机组常见故障分析[J]. 石化技术 2018(08)

- [17].大型透平发电机焊接式转子结构工艺方法[J]. 防爆电机 2018(01)

- [18].大型化肥厂25MW发电机组实现负荷自动控制的改造[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(13)

- [19].浅析高炉煤气余压透平发电机组调试及并网技术[J]. 安装 2017(09)

- [20].世界最大高速超导透平发电机的研制经验[J]. 电工文摘 2010(04)

- [21].一台高炉煤气透平发电机组试车振动问题分析与处理[J]. 冶金动力 2015(10)

- [22].高炉余压透平发电机组(TRT)异常振动原因分析[J]. 科技创新与生产力 2012(10)

- [23].提升透平发电机真空低下的有效措施[J]. 铜业工程 2013(04)

- [24].海洋石油平台微透平发电机应用方案探讨[J]. 机电信息 2018(36)

- [25].海上平台透平发电机柴油高压泵变频器电容烧毁故障分析和警示[J]. 天津科技 2019(02)

- [26].余热透平发电机低压发电侧密封改造[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(31)

- [27].大型透平发电机焊接式转子的结构工艺特点[J]. 上海大中型电机 2018(01)

- [28].透平发电机组滑油清洗设备循环泵设计[J]. 中国海洋平台 2014(02)

- [29].Solar透平发电机船用机组安装精度要求及施工要点[J]. 石油和化工设备 2014(08)

- [30].海洋平台大型透平发电机安装工艺方案设计[J]. 中国造船 2012(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f094f9e831a296af7ba8fae2.html