# 基于AVLBOOST的增压中冷柴油机EGR系统的优化与分析研究

### 论文摘要

随着社会的进步和现代工业的飞速发展,能源和环境问题越来越得到关注。汽车尾气对大气造成的污染越来越严重,特别是NOx的危害已引起了各国政府的高度重视。现在世界各地都制定和实施了严格的排放法规,这对内燃机技术也提出了越来越高的要求。柴油机作为汽车主要的动力源,其NOx的排放控制也逐渐成为研究热点。在柴油机的排放物中,氮氧化物(NOx)的排放约占总排放物的53%,而NOX是在地面附近形成光化烟雾的主要因素之一。因此,对氮氧化物的控制十分重要。目前,废气再循环(EGR)被公认为是可以应用在发动机上比较有效的净化NOx排放的技术。本文针对某系列增压中冷柴油机应用EGR系统降低NOx排放应用AVLBOOST软件进行了模拟研究,主要进行了以下几方面工作：(1)废气再循环技术是目前降低NOx排放的有效措施,但涡轮增压柴油机在低转速和高负荷时的平均排气压力低于平均进气压力,简单的将EGR管从排气管接到进气管,废气再循环难以实现。本文分析了增压柴油机采用EGR技术的可行性方案,决定采用高压回路,即从涡轮机前将废气引出进入到压气机和中冷器后。为保证废气能顺利的引入进气管,采用文丘里管作为进气管的降压装置。(2)为了使文丘里管有最小的压降和最小的能量损失,所以通过CFD软件对文丘里管的喉口段、收缩角和扩压角进行了结构优化,通过结构优化得到了最佳的文丘里管结构尺寸。(3)分析了在不同负荷和转速下不同EGR率对柴油机经济性、动力性和排放性的影响；通过MAP图的确定模拟研究了各工况下的最佳EGR率。通过对十三工况的模拟计算研究可以看出,采用废气再循环系统后增压中冷柴油机可以满足欧四对NOx和SOOT的限制要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景：能源与环境问题

- 1.2 相关的排放法规

- 1.2.1 世界排放法规趋势

- 1.2.2 我国的排放法规

- 1.3 EGR技术定义

- 1.4 EGR技术原理

- 1.5 柴油机实现EGR技术的方法

- 1.5.1 将排气直接引入进气管中

- 1.5.2 内部EGR法

- 1.5.3 在进气管装节流阀的EGR系统

- 1.5.4 带文丘里管的EGR系统

- 1.5.5 其它EGR法

- 1.6 EGR冷却系统

- 1.7 EGR技术相对于其它相同作用技术的优越性

- 1.8 EGR率的确定

- 1.9 本论文研究意义

- 第2章 柴油机热力计算的理论基础

- 2.1 柴油机气缸内热力过程的基本假设

- 2.2 工作介质的特性

- 2.3 缸内热力学基本方程计算公式

- 2.4 缸内热力学计算辅助方程

- 2.4.1 气缸工作容积的计算公式

- 2.4.2 气缸壁面的传热

- 2.5 燃烧放热规律

- 2.6 涡轮增压器的计算

- 2.7 进排气流量计算

- 2.8 发动机性能参数计算

- 2.9 本章小结

- 第3章 柴油机EGR系统建模与文丘里管的结构优化

- 3.1 AVLBOOST软件简介

- 3.1.1 AVLBOOST软件概况

- 3.1.2 详细功能简介

- 3.2 模型建立

- 3.2.1 建模步骤

- 3.2.2 整机模型建立

- 3.3 模型参数设置

- 3.3.1 全局参数设置

- 3.3.2 气缸参数设置

- 3.4 增压器参数选取

- 3.5 空冷器CO1参数设置

- 3.6 边界条件设置

- 3.7 不同case的建立与结果查看

- 3.8 文丘里管的结构验证分析

- 3.9 文丘里管结构验证分析

- 3.9.1 进排气压差

- 3.9.2 文丘里管理论计算

- 3.9.3 文丘里管基于三维数值计算的结构优化验证分析

- 3.10 本章小结

- 第4章 增压中冷柴油机EGR效果模拟

- 4.1 带EGR增压中冷柴油机BOOST模型的验证

- 4.2 EGR率对发动机性能和排放的影响

- 4.2.1 EGR率对低负荷时发动机性能和排放的影响

- 4.2.2 EGR率对中负荷时发动机性能和排放的影响

- 4.2.3 EGR率对高负荷时发动机性能和排放的影响

- 4.3 ECE R.49十三工况模拟研究

- 4.4 EGR率MAP图的确定

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].海拔对增压中冷柴油机综合性能的影响[J]. 车用发动机 2019(06)

- [2].某型增压中冷柴油机能量流仿真研究[J]. 现代机械 2020(01)

- [3].二级涡轮增压中冷柴油机变海拔适应性研究[J]. 柴油机 2017(01)

- [4].两级增压中冷柴油机冷却散热系统高海拔性能研究[J]. 装甲兵工程学院学报 2016(04)

- [5].进气系统设计对增压中冷柴油机性能的影响研究[J]. 拖拉机与农用运输车 2009(05)

- [6].增压中冷柴油机节流式EGR控制系统试验研究[J]. 农机化研究 2010(07)

- [7].F-T煤制油对增压中冷柴油机性能与排放的影响[J]. 车用发动机 2013(02)

- [8].4D33增压中冷柴油机配气相位优化[J]. 科学技术与工程 2012(28)

- [9].燃用丁醇-柴油混合燃料对增压中冷柴油机燃烧及进排气的影响研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2015(03)

- [10].冷却EGR开度影响共轨柴油机排放性能研究[J]. 拖拉机与农用运输车 2014(02)

- [11].掺混PODE对增压中冷柴油机燃烧和排放性能的影响[J]. 上海交通大学学报 2017(01)

- [12].燃料着火性对增压中冷柴油机瞬态工况排放的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2008(04)

- [13].增压中冷柴油机燃用葵花籽油的燃烧和排放特性研究[J]. 拖拉机与农用运输车 2009(03)

- [14].某增压中冷柴油机满足非道路国三排放的试验研究[J]. 现代车用动力 2015(03)

- [15].增压柴油机采用废气再循环的燃烧过程和排放特性研究[J]. 小型内燃机与摩托车 2008(02)

- [16].柴油机进、排气系统分析[J]. 中国高新技术企业 2016(01)

- [17].中冷器对农用柴油机性能影响的试验研究[J]. 农机质量与监督 2018(11)

- [18].某增压中冷柴油机可变配气相位的仿真研究[J]. 机械工程师 2016(08)

- [19].增压中冷柴油机润滑系统优化设计[J]. 润滑与密封 2011(07)

- [20].两缸增压中冷柴油机排气压力波动与影响因素研究[J]. 机械设计 2016(06)

- [21].柴油机采用二级增压性能的试验研究[J]. 内燃机工程 2016(04)

- [22].增压中冷柴油机热平衡试验研究[J]. 内燃机与配件 2014(08)

- [23].二级增压耦合预喷射对柴油机燃烧特性参数影响的数值模拟[J]. 内燃机学报 2013(06)

- [24].高压共轨柴油机低温起动过程试验研究[J]. 汽车技术 2011(11)

- [25].增压中冷柴油机燃用F-T柴油的燃烧、振动和噪声特性[J]. 汽车安全与节能学报 2014(01)

- [26].中冷技术对涡轮增压柴油机性能影响的研究[J]. 小型内燃机与摩托车 2010(01)

- [27].增压中冷柴油机缸套预紧变形影响因素研究[J]. 机械强度 2015(04)

- [28].某增压中冷柴油机各缸EGR率均匀性分析[J]. 内燃机与动力装置 2013(06)

- [29].基于电控稀薄燃烧的大功率NG发动机开发与优化研究[J]. 现代制造技术与装备 2013(04)

- [30].柴油机二氧化氮排放对urea-SCR的影响研究[J]. 车用发动机 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f09663917b825b2bf3da41c2.html