# 全膜法水处理工艺技术在环境保护中的应用颜丙通

南京万德斯环保科技股份有限公司江苏省南京市211100

摘要：水污染在环境污染中占有严重比例，包含工业污水排放污染、市政污水污染、城市生活用水污染等等。跟着中国社会经济的不断发展，对环境污染的管理越来越注重，一起在不断探求对废水循环处理并收回使用的高新技术，这么不只能够下降废水对环境的污染，一起能够下降水资源的消耗量，进步中国水资源的有用使用率。

关键词：全膜法；水处理工艺技术；环境保护；应用

1全膜法水处理工艺技术的主要优点

全膜水处理工艺技能首要通过运用反渗透膜、超滤膜等技能对水资源进行加工处理。与传统的水处理工艺技能相比，该处理工艺技能具有下降化学药剂污染、占地面积小、污染物去掉率高、操作简略便利、安全可靠等长处，因而深受水处理公司的期待。全膜法水处理工艺的操作流程相对来说比较简略，它的第一步是膜法预处理。这一步需求用到的资料以超滤膜为主，其首要作用是对水质进行过滤，并去掉杂质。通过超滤膜预处理以后，水的清洁度将明显上升。

在对水资源进行反渗透处理时，需要用到的是特殊膜。这种膜具有耐热性强、稳定度高的优点，能有效去除水质中含有的颗粒物、微生物、有机物等污染物质。只有水分子才可以透过特殊膜。这就保证了水质的纯净度。同时，特殊膜还能对水质起到脱盐处理的作用，利用水的流动性特征，大大提升水资源的回收利用率，整个处理过程中的安全性也比较高。

与传统的水处理技术相比，全膜法水处理技术中最具有突破性的操作技术是EDI技术。该技术融合了离子交换技术和电渗析技术的优点，能有效提升脱盐速度。这是传统电渗析技术所达不到的。不仅如此，还可以促进离子交换工作的持续、稳定进行。同时，该技术的整个应用过程是自动化的，人工操作的环节很少。这样既能减轻工作人员的压力，同时又能提升工作环境的安全性。

2全膜法水处理工艺技术分析

2.1全膜法水处理工艺介绍

全膜法（IMT）水处理技术技术是一项新式水处理技术，它是运用超滤、微滤、反渗透和EDI技术等的有用联络，对工业废水及市政污水等污染的水质中的微生物、大分子、矿物质等各种杂质进行去掉并深化进行脱盐的一种超高技术，并能通过电渗析联络离子交换技术进行高纯水获取，抵达水质完全循环运用的功率，有用改善废水对环境的污染率。也便是说全膜法水处理是一种高功率排污、深度脱盐的一种抢先水处理技术和技术，它不仅可以直接进行锅炉水补给、技术用水，而且也能满足电子超纯水、循环用水等的高标准和高要求。其间EDI技术的运用最为关键，EDI联络了电渗析技术与离子交换技术，因此在水处理进程中可以起到继续除盐、无酸碱排放污染及操作简练等效果；超滤和反渗透技术的运用则可以进行废水的滤过和回收运用。

全膜法水处理技术又被叫做第三代水处理技术，首要的作业流程是：抢先行膜法预处理（超滤），到反渗透操作，再进行EDI技术处理，终究得到高纯水。膜法预处理中，运用超滤膜的滤过效果对水质进行开始过滤，它替代了传统活性炭或砂滤等介质的过滤效果，在污染严峻的水质中，也可将一些大分子组分及悬浮物或胶体等进行去掉，有用降低水污染及化学耗氧量等的方针并降低浊度，一同可确保下一步操作的安全性。反渗透操作则运用一同的反渗透膜在压力的推进下进行进一步水质处理操作，将水质中富含的有机物、细菌等杂质去掉，一同打扫盐类物质，加强水质的纯度。EDI技术的操作是运用通电技术发生的阴阳电极进行高纯水处理的进程，是全膜法水处理技术运用的晋级过程，它可以有用进行电离树脂再生，将水质中的盐分进行重复电离分解，推进得到高纯水，一同不会发生废水的再处理现象，完全替代了酸碱再生的运用，也有用避免了酸碱对水质构成的危害，大大提高了水处理的高效性，有用加强了水环境保护的功率。

2.2全膜法水处理技术技术特征分析

全膜法水处理技术中膜分别技术的运用是此技术工作中的首要组成部分，膜分别技术首要包含微滤、超滤和反渗透等几种类型。每种类型的效果都是阻挠、过滤，通过阻挠将水中的杂质颗粒去掉。在水中的运用是运用压力效果，将水中的混合物质效果到膜的一侧，直径较小的物质可以透过纤维孔膜，直径大的物质则会被阻挠，然后被筛出。而在这个滤过进程中，滤过的功率与膜的精度及滤膜孔径等有直接联络，一般把可以透过较大孔径的过滤叫做微滤，可以透过较小孔径的过滤叫做超滤，比超滤效果更强的一种滤过效果叫做反渗透或许纳滤。其间微滤的效果是将水中的悬浮物、尘埃或细菌等较大的浊无过滤打扫；超滤则将水中的大分子物质、胶体或病毒等滤过打扫；反渗透则将超滤后水中的盐打扫，这个进程的精密程度是传统过滤不能抵达的效果，因为传统的过滤只是通过砂滤或多介质过滤来完成，因此无法抵达全膜法水处理技术的效果。对膜技术在全膜法水处理中的运用如下分几点进行详细分析。

2.3膜法预处理

膜法预处理的目的便是通过超滤确保水质的可靠性，超滤便是运用筛孔对水质中富含的微粒、细菌、大分子物质及胶体等进行分别和去掉的一个进程，在这个进程中，超滤膜的孔径各不相同，可对不一样质料的物质进行过滤，一同它过滤的方法包含外压式和内压式两种，在不一样压力的水环境中，均可有用对水中富含的物质进行过滤，超滤膜有较强的抵挡高温、抗酸碱和抗氧化等功用，滤过精度较高，抵达0.005μm~0.01μm。过滤膜在不一样压力下的水环境中，都可以运用相应的压力效果抵达最低压区域，通过孔隙的阻滞将大分子物质挡住，所以对胶体、微生物及悬浮物等各种杂质具有较好的过滤效果，一同过滤膜所占空间较小，易在各种水质条件下操作且操作便当，所以进一步提升了滤过功率，抵达预处理的目的。

2.4反渗透

反渗透（RO）是一项膜分别技术，此技术中还包含三个不一样的设备，反渗透设备、保安过滤设备和高压泵，反渗透设备在全部全膜法流程中体现了更精密的效果，首要目的便是将水质中溶合的盐类及其他分子去掉，完成水质的淡化和洁净。反渗透的完成是运用一定质料的膜和高压泵加压来完结的，反渗透膜的制造技术比照抢先，是运用一定资料进行一同的加工而构成的一种半透膜，它的特征便是只允许水分子顺利有用透过，一同阻滞其他分子及盐类。膜分为醋酸纤维素反渗透膜和反渗透复合膜两种，这两种膜都具有较高的脱盐率，其间醋酸纤维素反渗透膜的脱盐率更高，功率可达98%；反渗透复合膜脱盐的功率也可达95%，因此对溶在水质中的各类有机物、矿物质或微生物等杂质有较强的阻滞效果，去掉水质中的细菌、盐类、胶体及大分子等物质。保安过滤设备的精密度非常高，保安过滤器的密度在5μm，它可以将大于5μm以上的各种微粒、大分子物质全部过滤出去，还具有滤芯更换功用，确保过滤质量。高压泵设备的存在首要是确保反渗透进程中可以有足够的压力供应，而高压泵则可以完成高压冲水的效果，确保反渗透操作的正常工作及滤过效果。因此，反渗透确保了水质的洁净、安全和无污染性，而且操作比照便当，运用费用合理，所以对水环境污染具有较高的处理效果，起到的确保水质纯洁，改善环境污染的效果。

结束语

总之，全膜水处理工艺具有操作简单、效率高、低污染、安全性高等多种优点。该技术在水处理中的广泛运用，不仅能提升水资源的纯净度、利用率，同时还对环境保护起到促进作用。要实现我国生态环境的可持续发展，就应进一步拓展全膜法水处理工艺技术的应用范围，不断开拓新的应用领域。

参考文献：

[1]于涛.全膜法水处理工艺技术在环境保护中的应用［J］.资源节约与环保，2016（2）：46-48.

[2]李朝燕.全膜法水处理工艺的应用及设计优化［G］//第四届火电行业化学（环保）专业技术交流会论文集，2013.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f09afdcd7f13e7513fc42032.html