# 基于变电站接地线收放装置的研制

（广东电网公司东莞供电局广东东莞523120）

摘要：接地线对于运行人员来说，是保护自身安全必不可少的。220kV、110kV、10kV线路的停电做的安全措施以及电容器组停电后做的安全措施都离不开接地线。有时候停10kV的一段母线，需要用的接地线数量至少需要8组。现在很多站站使用的接地线大多有这几点弊端：1、沉重；2、接地线长；3、接地棒的节数多，使用起来非常不方便。通过对接地线的使用环境及现场工作习惯的研究，制作出一台能收取存放接地线的装置，可提高运行人员的工作效率，解决接地线的存放及运输中的种种难题。

关键词：定置；收放；快速

0引言

（1）整组接地线装置分为绝缘操作杆和接地线两大部分，绝缘操作杆以电压等级不同有不同数量的绝缘操作杆，每次根据停电任务不同，需要不同组接地线，由于空间的局限性，放置式整组接地线为分装式，使用时再将各部分重新组装使用。因此，零散部件在运输至工作地点，然后再从工作地点运输回定置摆放地点过程中，没有专用运输装置将是运行人员一大困惑。

以下将对此没有专用运输装置的现状进行分析。

1接地线基础数据

根据接地配置统计可知，不同等级一组接地线节数、重量都不一样，尤其是110kV以上等级的接地线单靠双手或没有专用运输装置来回搬运，更是耗时耗力。

图1接地线组成基本情况

2接地线搬运的现状

2.1使用人双手搬运

据统计，以停一条220千伏线路为例，根据工作要求假如需要2组220千伏等级接地线，即需要搬运绝缘操作杆9节点，2组接地线，一个人需要大约来回3~5次，每次来回耗时12~15分钟，那么接地线装置由放置地点至工作地点需要时间约36~75分钟，若长久侧如此，不仅影响现场工作效率，而且对人的劳动强度极大。

图2人工双手搬运耗时情况

从以上统计结果，要想工作时间别浪费在接地线搬运问题上，同时，需要提高现场工作效率，需减少接地线搬运时间。

2.2使用简单的平板小车搬运

图3平板小车搬运时情况

使用平板小车搬运接地线，很好地将解脱出来，大大减轻人的工作强度，但仍存在很多问题，由于平板小车没有任何的定置措施，在搬运过程中，经常震动导致绝缘操作杆脱离平板小车的车身，或者接地线一部分跌落在地上，若有部分跌落在地上时，仍继续搬运，接地线将受地面的摩擦，长期如此，很容易将接地线表皮损坏，进而不能保证接地线的绝缘性良好，这样将对运行人员带来严重的安全隐患。据不完全统计，每年各站都发现接地线表皮损坏案例，约1~2次。我所共有变电站150多座，总计每年可能需要更换接地线30~50组左右。因此解决接地线搬运工作是刻不容缓。

3接地线收放装置方案设置

1)针对接地线本身沉重，结合人机功效的考虑，可设计可推小车减轻人员本身力量的使用。

2)针对接地线的线长导致的杂、乱、容易打结等问题，可设计卷线器来进行收放。

3）针对绝缘操作杆搬运中容易跌落，没有固定装置，可在小车上设计符合绝缘操作杆摆放的尺寸，将绝缘操作杆固定在小车内。

4）主体采用不锈钢制作，具有良好的防水性能。结构紧奏，格局合理，使用方便。以往使用接地线时，都要从专用的柜子里取出或放回，接地线头及接地线都十分沉重，不利于运行人员存取，而使用这装置就可以省去这一烦锁的中间环节，直接从车上取或放回车上。作为定置功能，直接将装置推到指定地点就可完成定置功能，免去转移到定置柜的步骤，一步到位。

5）根据现场使用的遮栏量身定做的接地线保姆装置，通过功能扩展，发挥较大的作用：一是使用方便，易于存取，二是整理功能，存放定置，三是接地线在搬运的过程中能有效的保护接地线因搬运而磨损。

4接地线收放装置的组成

1)接地线收放装置是一台操作性强的搬运小车，主体采用不锈钢制作，具有良好的防水性能。结构紧奏，格局合理，使用方便。

2)主要组成部分：绝缘操作杆定置装置、接地线收放装置、卷线器摇把、可推行走装置。

3)变电站接地线收放装置实物如图4所示

图4接地线收放装置

5接地线收放装置的基本功能

1）定置功能：运行人员只将绝缘操作杆放置到指定位置，就能固定好绝缘操作杆，避免在搬运过程中出现跌现象。

2）收放功能：接地线通过卷线器可整齐快速的收放功能，不会再出现乱、打结等现象。

3）省力功能：根据人机功能设计小车推手，整个搬运过程只需要轻轻用力推动就能轻易走动。具体介绍如图5

图5实物基本功能介绍

6结语

1）变电站接地线收放装置很好利用对物件设计将人的劳力解脱出来，同时也提高了现场工作效率。

2)通过职工技术创新项目，提高员工在工作中的新思维，新思考，解决问题的新方法。

3)变电站接地线收放装置及应用推广，给运行人员减减负！对接地线的有效管理，能减少接地线的损坏，延长接地线使用寿命，有效防范事故发生，促进安全生产。

4)本实用新型的装置，结构轻便、使用简单方便，非常适于实际使用。

参考文献：

[1]巩云鹏、田万禄等主编.机械设计课程设计.沈阳：东北大学出版社2000

[2]孙志礼，冷兴聚，魏严刚等主编.机械设计.沈阳：东北大学出版社2000

[3]刘鸿文主编.材料力学.北京：高等教育出版社1991

[4]哈尔滨工业大学理论力学教研组编.理论力学.北京：高等教育出版社1997

[5]大连理工大学工程画教研室编.机械制图.北京：高等教育出版社1993[6]孙桓，陈作模主编.机械原理.北京：高等教育出版社2000

职创项目：接地线保姆装置，项目编号：GDZC-031920160030

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f0e27fc6eff25ec32888b681.html