# 生物合成麦芽糖酯反应器的特性研究和优化

### 论文摘要

糖酯是一类广泛应用于食品、医药、化工等行业的非离子型表面活性剂。它具有无毒、无味、易降解等优点,因此备受国内外学者关注。目前国内外糖酯实验室合成主要采用间歇法,只有少数采用固定床或CSTR连续化合成糖酯的报道,并且产率不是很高,距离工业化生产要求还有一段差距。本课题着重于从反应器着手,设计新型高效的连续化酶反应器,并通过对反应器停留时间分布的研究,以此了解反应器内部物料流动状况,为反应器的修改完善以及放大提供必要信息。首先对连续搅拌釜式反应器的停留时间分布进行测定。确定了以共轭亚油酸作为示踪剂,丙酮为流动主体的共轭亚油酸比色新型测定方法。较以往的测定方法相比,由于真实的模拟反应的状态以及共轭亚油酸与反应物月桂酸的结构类似性,更能真实地反映物料流动状态。设计了不同流量（0.2-0.4mL/min）,不同搅拌速度（100～500min-1）的模拟实验,测得停留时间分布无量纲方差在0.7～0.8之间,反应器接近全混流。并且从停留时间分布的E（θ）～θ曲线可以看出反应器较为理想。提出了一个两参数模型,并通过此模型对反应器特性进行了进一步研究,反应器存在一定的短路。设计了新型循环流化床反应器,并对其颗粒流化特性进行了检测。通过比较不同公式,估算其临界流化速度以及流出速度分别为2.0×10-3m/s和2.43×10-2m/s,与实验测得的临界流化速度以及流出速度2.17×10-3m/s和2.31×10-2m/s吻合。采用共轭亚油酸比色法对流化床的停留时间分布进行了研究,建立了各因素与返混程度的数学模型,以期对反应器的改进以及放大提供必要信息。通过第二章提出的模型对循环流化床反应器特性作进一步研究,反应器存在一定的死区。采用循环流化床合成麦芽糖月桂酸酯,研究了不同单因素下麦芽糖月桂酸酯合成产率以及浓度的变化。并且利用响应面法对合成工艺进行了优化,最佳生产条件为:月桂酸浓度214mmol/L,一次性添加麦芽糖10g,加酶量6g,月桂酸丙酮溶液250mL作为流化液,床层膨胀比为1.1,物料进出速度为0.34mL/min,分子筛添加量12.6g/L,此时反应器产率达到52.45g/（L.d）。以design-expert软件回归了描述合成工艺的模型,此模型具有实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 糖酯的应用与合成

- 1.1.1 糖酯在食品、日化、医药及其他工业中的应用

- 1.1.2 糖酯的合成

- 1.2 反应器与流动模型

- 1.2.1 常用的反应器及其特点

- 1.2.2 反应器内的流动模型

- 1.3 停留时间分布

- 1.3.1 停留时间分布的概念

- 1.3.2 停留时间分布的实验测定

- 1.4 流态化技术

- 1.4.1 流态化技术的发展

- 1.4.2 流态化的分类

- 1.4.3 流态化在工业中的应用

- 1.5 立题背景和意义

- 1.5.1 立题背景

- 1.5.2 立题意义

- 1.6 本课题研究的主要内容

- 第二章 搅拌釜式反应器停留时间分布的测定

- 2.1 引言

- 2.2 实验原理

- 2.2.1 非理想流动与停留时间分布

- 2.2.2 停留时间分布的表达

- 2.3 实验材料与方法

- 2.3.1 材料

- 2.3.2 实验方法

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 共轭亚油酸吸光度与浓度线性范围的测定

- 2.4.2 不同进料流量下 CSTR 的 E（θ）曲线特征

- 2.4.3 不同搅拌速度下 CSTR 的 E（θ）曲线特征

- 2.5 流动模型的提出以及 CSTR 特性的考察

- 2.5.1 流动模型的提出

- 2.5.2 模型参数的求解方法

- 2.5.3 CSTR 特性的考察

- 2.6 本章小结

- 第三章 循环流化床反应器的设计及其特性

- 3.1 引言

- 3.2 实验材料与方法

- 3.2.1 材料

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 流化床反应器的设计思路和流化特性

- 3.3.2 颗粒的流化特性

- 3.3.3 主要因素对流化床反应器停留时间分布的影响

- 3.3.4 反应器停留时间分布无因次方差的响应曲面分析和优化

- 3.4 循环流化床反应器特性的研究

- 3.5 本章小结

- 第四章 循环流化床在麦芽糖月桂酸酯连续合成中的应用

- 4.1 引言

- 4.2 实验材料及方法

- 4.2.1 材料

- 4.2.2 实验方法

- 4.3 结果和讨论

- 4.3.1 反应产物的定性分析

- 4.3.2 床层膨胀比对麦芽糖月桂酸酯合成反应的影响

- 4.3.3 平均停留时间的确定

- 4.3.4 糖酸比对麦芽糖月桂酸酯合成反应的影响

- 4.3.5 连续生产工艺的优化

- 4.4 本章小结

- 主要结论

- 问题与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].烟草糖酯的分析与合成研究进展[J]. 农产品加工 2019(18)

- [2].辛烯基琥珀酸多糖酯的制备、性质及在食品工业中的应用[J]. 食品工业科技 2017(06)

- [3].麦麸中阿魏酸糖酯对高糖诱导HepG2细胞氧化应激的影响[J]. 粮食与油脂 2017(08)

- [4].离子液体在酶促合成糖酯中的应用[J]. 广东化工 2018(18)

- [5].非水相中酶法合成月桂酸木糖酯[J]. 中国油脂 2015(03)

- [6].糖酯表面活性剂在洗洁精中的应用[J]. 中国洗涤用品工业 2020(09)

- [7].富含玉米麸皮阿魏酸糖酯和双歧杆菌的乳酸菌饮料品质控制[J]. 中国食品学报 2016(12)

- [8].酶催化的多糖酯化反应研究进展[J]. 食品科学 2011(21)

- [9].聚丙烯酸葡萄糖酯的合成及在烟草保润中的应用[J]. 安徽农业大学学报 2017(02)

- [10].脂肪酸糖酯类表面活性剂的合成及应用[J]. 化学通报 2010(04)

- [11].果糖酯的酶法合成及其抑菌性研究[J]. 中国食品学报 2014(10)

- [12].异戊酸与异戊酸果糖酯在烟气粒相物中转移率的比较研究[J]. 轻工科技 2014(01)

- [13].远志寡糖酯改善东莨菪碱诱导学习记忆获得障碍实验研究[J]. 辽宁中医药大学学报 2016(04)

- [14].葡萄糖酯表面活性剂的制备、结构表征及其性质[J]. 中国洗涤用品工业 2020(05)

- [15].多糖酯的制备与活性研究进展[J]. 中国油脂 2017(11)

- [16].十二烯基琥珀酸单麦芽糖酯的合成研究及表征[J]. 中国粮油学报 2011(09)

- [17].烟酸糖酯的合成、晶体结构及生物活性[J]. 化学试剂 2010(06)

- [18].酶促不对称合成酮洛芬糖酯对映体的分离[J]. 浙江大学学报(理学版) 2009(01)

- [19].麦麸阿魏酸糖酯对体外蛋白质非酶糖基化反应的影响[J]. 粮食与油脂 2015(05)

- [20].烯基琥珀酸淀粉糖酯理化性质研究[J]. 日用化学工业 2013(04)

- [21].二元羧酸葡萄糖酯的酶促合成及其烟草加香作用评价[J]. 香料香精化妆品 2009(02)

- [22].葡萄糖酯的酶催化合成及烟用加香研究[J]. 中国烟草学报 2009(04)

- [23].固相酸解法制备古糖酯寡糖及其电喷雾质谱分析[J]. 高等学校化学学报 2008(07)

- [24].N,N-二取代甘氨酸四乙酰基葡萄糖酯的合成与表征[J]. 有机化学 2009(02)

- [25].金属离子对木聚糖酶制备阿魏酸糖酯的影响[J]. 食品科学 2011(03)

- [26].水杨酸葡萄糖酯的合成[J]. 郑州大学学报(医学版) 2009(01)

- [27].天然植物活性物质阿魏酸糖酯的研究进展[J]. 中国食品学报 2013(01)

- [28].中华青荚叶的一个新果糖酯(英文)[J]. 云南植物研究 2008(01)

- [29].烟草糖酯SSR分子标记筛选及辅助育种应用[J]. 中国烟草科学 2019(03)

- [30].棕榈酸壳聚(寡)糖酯/纤维素复合膜的制备及性能研究[J]. 造纸科学与技术 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f0ea9544b3adf3fa579533f7.html