# 强夯法在山地高填方地基处理中的应用研究

### 论文摘要

强夯法由法国梅纳(Menard)技术公司于1969年首创,它是利用起重机将重锤提升到一定的高度,使其自由落下给地基土强大的冲击和振动,以达到提高地基强度和降低其压缩性的目的。强夯法是一种适用范围广、经济有效的地基处理方法,越来越广泛应用于工程建设中,特别是随着中国城镇化建设进程的加快、城市建设用地需求的大幅增长,建设项目大量向城市周边山区扩张,越来越多的山地工程建设将采用此种方法进行地基处理,因此,对强夯法处理山地高填土地基的处理理论和应用进行进一步研究是具有非常显著的理论意义和实践价值。首先,本文对广泛应用的地基处理方法及其适用条件和优缺点进行了综合论述,并着重说明采用强夯法进行高填方地基处理的原因。强夯法具有适用范围广、加固效果显著、机械设备简单、施工工艺简便、节约施工材料、造价较低等优点,特别是在处理以块石、碎石为主的山地高填方地基有很大的优势。其次本文阐述了强夯加固处理高填方地基的施工工艺特点和工艺流程以及重点分析强夯法加固机理。以福州马尾沁园春(水岸君山)项目为例,进行强夯参数设计与确定,对于单击夯击能、夯击遍数、间歇时间、夯点布置和间距等关键强夯法施工技术参数设计时,不能仅单凭理论公式确定,应根据有关单位的设计、施工经验、机械设备条件以及现场的实际情况综合确定。最后本文以福州马尾沁园春(水岸君山)项目为实例,采用瑞雷波面检测强夯法有效加固深度。绘制了面波波速等值线图、面波频散曲线图,分析产生原因并找出规律。平板载荷试验应用于该项目地基承载力的检测。检测结果表明该项目强夯法地基处理达到了预期的效果,可为类似工程的地基处理提供借鉴。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 强夯法的起源及发展

- 1.2 国内外研究现状综述

- 1.3 本文研究的目的及主要工作

- 第二章 山地高填方地基处理技术研究

- 2.1 地基处理的目的和意义

- 2.2 地基处理方法分类、适用范围以及优缺点

- 2.3 地基处理方法规划程序和选用原则

- 2.3.1 地基处理规划程序

- 2.3.2 选用原则

- 2.4 采用强夯地基处理技术的原因分析

- 2.4.1 强夯法处理地基技术的优点与适用性分析

- 2.4.2 采用强夯的必要性分析

- 第三章 强夯法加固机理综述

- 3.1 强夯法加固机理研究现状

- 3.2 波动理论

- 3.2.1 弹性半无限空间的波体系

- 3.2.2 波的传播过程

- 3.2.3 波对山地高填方地基的加固机理

- 3.3 强夯加固机理分析

- 3.3.1 动力固结理论

- 3.3.2 非饱和土强夯加固机理

- 3.3.3 饱和土强夯加固机理

- 3.3.4 复合式强夯加固机理

- 3.4 强夯法在山区高填方地基加固机理

- 3.4.1 假定

- 3.4.2 碰撞理论

- 3.4.3 夯锤与土的作用时间

- 第四章 强夯设计及工程运用

- 4.1 强夯设计步骤

- 4.2 强夯参数设计

- 4.2.1 有效加固深度

- 4.2.2 单击夯击能

- 4.2.3 夯锤面积

- 4.2.4 加固范围

- 4.2.5 单点夯击次数

- 4.2.6 夯点的布置

- 4.2.7 夯间距

- 4.2.8 夯击遍数

- 4.2.9 夯间间隔时间

- 第五章 工程应用

- 5.1 工程概况及场地情况

- 5.1.1 地形地貌

- 5.1.2 场地岩土层结构

- 5.1.3 场地岩土层物理力学指标统计

- 5.1.4 各岩土层设计参数的确定

- 5.1.5 场地水文地质条件概况

- 5.1.6 场地地震效应

- 5.2 强夯施工步骤

- 5.3 强夯夯击施工路线和夯击方法

- 5.4 施工技术参数

- 5.4.1 有效加固深度的确定

- 5.4.2 加固范围的确定

- 5.4.3 夯击能的确定

- 5.5 强夯施工工艺流程

- 5.6 强夯施工管理控制

- 第六章 强夯地基检测技术

- 6.1 强夯加固质量监测

- 6.2 强夯加固质量检测

- 6.2.1 原位试验

- 结论和展望

- 1. 结论

- 2. 建议

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].填方地基处理强夯法应用分析[J]. 中国住宅设施 2020(06)

- [2].低能量强夯法在港口项目软基加固中的应用[J]. 四川建材 2020(07)

- [3].高速公路路基施工中强夯法技术的应用分析[J]. 交通世界 2016(34)

- [4].高速公路路基施工中强夯法技术的运用[J]. 交通世界(建养.机械) 2015(04)

- [5].简析高速公路路基施工中强夯法技术的运用[J]. 信息化建设 2015(09)

- [6].卤池软土地基强夯施工技术[J]. 科学家 2017(07)

- [7].强夯法施工技术在市政道路软土路基处理中的应用[J]. 建材与装饰 2018(25)

- [8].强夯法加固公路地基的设计方法研究[J]. 工程技术研究 2018(08)

- [9].机场工程地基加固中强夯法的应用[J]. 中国战略新兴产业 2017(28)

- [10].强夯法处理地基承载力评价与研究[J]. 建筑监督检测与造价 2015(04)

- [11].“强夯法”在旧路改造中的应用[J]. 河南水利与南水北调 2013(16)

- [12].强夯法处理地基应注意的问题[J]. 门窗 2013(08)

- [13].关于强夯法加固机理的研究[J]. 交通世界(建养.机械) 2011(06)

- [14].浅谈强夯法在工程中的应用[J]. 山西建筑 2010(09)

- [15].强夯法在玉洞房建工程基础处理中的应用[J]. 企业科技与发展 2010(22)

- [16].深沟路段高路堤强夯法施工技术初探[J]. 山西科技 2009(05)

- [17].强夯法在地基处理工程中的应用[J]. 绿色环保建材 2019(02)

- [18].基于实测的强夯冲击对邻近建筑物的影响评估[J]. 江苏建筑 2019(03)

- [19].强夯法在高速公路路基施工中的应用[J]. 交通世界 2018(17)

- [20].强夯法处理高速公路液化土设计与验证[J]. 四川水泥 2014(11)

- [21].强夯法加固砂土地基效果的检测分析[J]. 岩土工程技术 2014(06)

- [22].孔内深层强夯法在湿陷性黄土中的应用研究[J]. 山西建筑 2014(17)

- [23].强夯法在公路路基施工中的应用[J]. 交通世界(建养.机械) 2013(07)

- [24].强夯法在厚人工填土层加固中的应用[J]. 城市建筑 2013(14)

- [25].路基工程中强夯法的应用探讨[J]. 黑龙江交通科技 2012(01)

- [26].强夯法施工工艺在处理软基地基中的应用[J]. 科技创业月刊 2011(02)

- [27].强夯法处理填土路基的工程实践分析[J]. 现代装饰(理论) 2011(05)

- [28].强夯法处理粉土地基的应用研究[J]. 中外建筑 2011(07)

- [29].强夯法施工技术在道路高填方中的应用[J]. 科技信息(科学教研) 2008(18)

- [30].强夯法在荣乌高速公路工程中的应用[J]. 山东交通科技 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f11f1ba6e331feb6104e2f73.html