# 智能压电摩擦阻尼器的控制理论与试验研究

论文题目: 智能压电摩擦阻尼器的控制理论与试验研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 防灾减灾工程与防护工程

作者: 李军

导师: 李宏男

关键词: 压电摩擦阻尼器,结构控制,控制,遗传算法,性能设计

文献来源: 大连理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 普通摩擦阻尼器是一种常用的被动消能减震装置。设定在大震作用下能滑动的普通摩擦耗能器,在小震作用下却不一定能滑动,所以不能起到在小震作用下的耗能减震作用:与此相反,小震作用下设定滑动的摩擦耗能器,因固定的摩擦力太小,导致大震作用下的减震能力不够。然而,智能压电摩擦阻尼器通过运用压电陶瓷驱动器具有将电能转变为机械能的能力,可以实时地改变摩擦接触面上的正压力,调节阻尼器的摩擦起滑力,改善摩擦阻尼器耗能能力。 本文以研制一种形式新颖且适合于在建筑结构消能减震中得到应用的智能压电摩擦阻尼器及发展和优化控制可调摩擦阻尼器的算法为目的,在以下几个方面做了些工作或得到了新的认识和发展: 1) 阐述了智能结构系统的概念,回顾了压电材料在工程结构振动主动控制装置、半主动控制装置、混合控制装置和摩擦耗能阻尼器中的发展历程及应用现状。 2) 以近断层地面运动的特点为背景,通过与以阻尼器位移响应为反馈信号的算法进行对比分析,得出了对位于近断层、采用可调摩擦阻尼器为消能减震手段的结构,宜采用摩擦阻尼器所在楼层的速度响应为反馈信号,来控制可调摩擦阻尼器的结论。 3) 针对次优Bang-Bang控制方法的缺点,通过引入类似于双曲正切函数的一类连续函数,提出了改进的次优Bang-Bang控制算法的一种新方法。以此为基础,给出了调节半主动摩擦阻尼器的策略。并采用遗传算法对控制器和阻尼器的中的参数进行了优化选取,分析了引入的连续函数对控制效果的影响,检验了文中所涉及到的控制方法对地震动强度变化的适应能力。 4) 以文中涉及到的控制算法为基础,建立了多维地震动作用下,应用半主动摩擦阻尼器对建筑结构进行消能减震的Simulink仿真模型。通过实时接口,进一步将其转变为实时(在线)模型,使得算法能够在Dspace控制器单板系统中实时运行。 5) 设计了一种以SBC型普通摩擦阻尼器为基体,结合管状压电陶瓷驱动器的新型可调摩擦阻尼器。通过试验,得出了施加给压电陶瓷驱动器的电压与阻尼器摩擦接触面上产生的正压力的数学关系。 6) 结合结构性能设计的思想,对消能减震设计的思路进行了初步的探讨,展望了结构振动控制学科的发展前景和智能结构未来的发展方向。

论文目录:

摘要

Abstract

1 绪论

1．1 问题的研究背景

1．2 问题的研究现状

1．2．1 智能压电主动控制装置

1．2．2 智能压电摩擦耗能器

1．3 半主动与混合智能控制

1．4 研究的目的和内容

1．5 论文的组织结构

2 控制算法与控制参数的优化

2．1 结构控制原理

2．2 半主动摩擦阻尼器

2．3 控制算法

2．3．1 ABSV反馈算法

2．3．2 Bang-Bang控制算法

2．4 控制参数的优化

2．4．1 算法流程

2．4．2 适应度函数

2．5 实施过程

2．5．1 ABSV算法实施方法

2．5．2 Bang-Bang算法实施过程

3 仿真模型的建立与数值计算

3．1 被动摩擦阻尼器仿真模型的建立

3．2 半主动系统仿真模型的建立

3．2．1 PLPD和ABSV算法的实现

3．2．2 Bang-Bang控制策略的实现

3．3 程序验证

3．4 数值计算

3．4．1 单自由度数值算例

3．4．2 单向地震动多自由度算例

3．4．3 多维地震动多自由度算例

4 压电摩擦阻尼器的性能测试

4．1 压电驱动器的基本概念

4．1．1 压电材料的本构方程

4．1．2 压电陶瓷驱动器

4．2 压电摩擦阻尼器

4．3 阻尼器的性能测试

4．3．1 传感器的标定

4．3．2 力电关系的测定

5 实时模型的建立

5．1 快速控制原型

5．1．1 滤波器的设计

5．1．2 实时模型的建立

5．2 硬件在回路仿真中的应用

结论与展望

结论

展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢

大连理工大学学位论文版权使用授权书

发布时间: 2005-05-13

参考文献

- [1].一种新型钢筋混凝土摩擦阻尼器在隔震层中的应用研究[D]. 刘超.湖南大学2018

- [2].新型耗能竖缝剪力墙抗震性能的研究[D]. 阚义森.华北理工大学2018

- [3].位移相关摩擦阻尼器在隔震结构中的应用研究[D]. 姜文.武汉理工大学2015

- [4].一种压电摩擦阻尼器的半主动控制研究[D]. 舒孝福.北京交通大学2017

- [5].基于新型二阶摩擦阻尼器的结构被动控制研究[D]. 郭双双.河北工业大学2015

- [6].压电摩擦阻尼器隔震结构地震响应及控制分析[D]. 王骏涛.西安建筑科技大学2005

- [7].压电摩擦阻尼器本构模型的分析及其在振动控制中的应用[D]. 李立州.西安建筑科技大学2003

- [8].万向型压电摩擦阻尼器及其在高层建筑减振控制中的应用[D]. 何晴光.兰州理工大学2004

- [9].中间柱型摩擦阻尼器的性能研究及工程应用[D]. 冯霞.西南交通大学2012

- [10].位移相关摩擦阻尼器对框架及隔震结构地震反应控制研究[D]. 骆年红.武汉理工大学2013

相关论文

- [1].压电智能板结构的振动预测控制[D]. 黄平.西安电子科技大学2005

- [2].压电摩擦阻尼器隔震结构地震响应及控制分析[D]. 王骏涛.西安建筑科技大学2005

- [3].基于子空间方法的压电智能结构振动主动控制技术研究[D]. 徐国政.南京航空航天大学2005

- [4].一种复合摩擦阻尼器的性能及在空间网格结构中的减振控制研究[D]. 王利.北京工业大学2005

- [5].压电摩擦阻尼器本构模型的分析及其在振动控制中的应用[D]. 李立州.西安建筑科技大学2003

- [6].压电智能悬臂梁的被动与主动振动控制研究[D]. 崔海涛.西北工业大学2004

- [7].压电智能结构振动控制研究[D]. 陈永富.西安建筑科技大学2004

- [8].压电智能结构主动隔振系统研究[D]. 李双.西北工业大学2004

- [9].万向型压电摩擦阻尼器及其在高层建筑减振控制中的应用[D]. 何晴光.兰州理工大学2004

- [10].粘滞阻尼器和铅阻尼器的理论与试验研究[D]. 张同忠.北京工业大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f12db0073badf1174a557c46.html