# 多功能Fe3O4/ZnO/SiO2纳米复合材料的制备及性能研究

### 论文摘要

本文以在水相和油相中合成的Fe3O4纳米粒子出发，分别制备了Fe3O4/ZnO及Fe3O4/ZnO/SiO2新型多功能纳米复合材料，并通过多种表征手段对这两种纳米复合材料的结构、磁学性质及光学性质等进行了研究。论文具体研究内容如下：1.分别在水相和油相中采用共沉淀方法和高温分解法制备Fe3O4纳米粒子。对这两种方法制备的Fe3O4纳米粒子结构、磁学性质等进行了研究。研究表明Fe3O4纳米粒子的结构是反尖晶石型结构，室温下具有超顺磁性。相较而言，高温分解法制备的Fe3O4纳米粒子单分散性更好，尺寸分布更窄，形貌更为规则。2.以Fe3O4纳米粒子为基础分别在水相和油相中合成了Fe3O4/ZnO纳米复合物。对Fe3O4/ZnO纳米复合物的结构、光学性质和磁学性质进行了研究。光致发光（PL）、Raman光谱和超导量子干涉仪（SQUID）的研究表明，两种方法制备的Fe3O4/ZnO纳米复合物，都保留有ZnO多声子共振拉曼信号、光致发光信号与Fe3O4纳米粒子的超顺磁性。3.采用St?ber方法合成了Fe3O4/ZnO/SiO2纳米复合物。并对该纳米复合物的结构、形貌、光学性质和磁学性质进行了研究。XPS、EDS测试结果证明SiO2已成功包覆在Fe3O4/ZnO纳米复合物表面。光致发光（PL）、Raman光谱测试结果显示，多功能Fe3O4/ZnO/SiO2纳米复合物具有Fe3O4/ZnO纳米复合物的光学性质和磁学性质，而且SiO2的引入并没有对ZnO的多级共振拉曼散射产生影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 纳米材料的性质

- 1.1.1 纳米材料的表面效应

- 1.1.2 纳米材料的小尺寸效应

- 1.1.3 纳米材料的量子尺寸效应

- 1.1.4 纳米材料的宏观量子隧道效应

- 1.2 物质的磁性及磁性纳米粒子的性质

- 1.2.1 物质磁性的分类

- 1.2.2 磁性材料的性质

- 1.2.3 磁性纳米粒子的性质

- 3O4的结构及制备方法'>1.3 磁性纳米粒子 Fe3O4的结构及制备方法

- 3O4纳米粒子的结构'>1.3.1 Fe3O4纳米粒子的结构

- 3O4的制备方法'>1.3.2 磁性纳米粒子 Fe3O4的制备方法

- 1.4 磁性纳米粒子的复合

- 1.4.1 磁性纳米材料与二氧化硅的复合

- 1.4.2 磁性纳米材料与贵金属的复合

- 1.4.3 磁性纳米材料与碳的复合

- 1.4.4 磁性纳米材料与其他材料的复合

- 1.5 磁性纳米材料的应用

- 1.6 本文立体思想及研究内容

- 3O4 纳米粒子的制备'>第二章 Fe3O4纳米粒子的制备

- 3O4纳米粒子'>2.1 共沉淀法制备 Fe3O4纳米粒子

- 2.1.1 实验部分

- 2.1.2 结果与讨论

- 3O4 纳米粒子'>2.2 高温分解法制备 Fe3O4纳米粒子

- 2.2.1 实验部分

- 2.2.2 结果与讨论

- 2.3 本章小结

- 3O4/ZnO 纳米复合物的制备及性质研究'>第三章 Fe3O4/ZnO 纳米复合物的制备及性质研究

- 3O4/ZnO 纳米复合物'>3.1 溶剂热法制备 Fe3O4/ZnO 纳米复合物

- 3.1.1 实验部分

- 3.1.2 结果与讨论

- 3O4/ZnO 纳米复合物'>3.2 高温分解法制备 Fe3O4/ZnO 纳米复合物

- 3.2.1 实验部分

- 3.2.2 结果与讨论

- 3.3 本章小结

- 3O4/ZnO/SiO2 纳米复合物的制备及性质研究'>第四章 Fe3O4/ZnO/SiO2 纳米复合物的制备及性质研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 试剂与仪器

- 3O4/ZnO/SiO2纳米复合物'>4.1.2 利用 St?ber 方法制备 Fe3O4/ZnO/SiO2纳米复合物

- 4.2 结果与讨论

- 3O4/ZnO/SiO2纳米复合物 TEM 及 EDS 分析'>4.2.1 Fe3O4/ZnO/SiO2纳米复合物 TEM 及 EDS 分析

- 3O4/ZnO/SiO2纳米复合物的 XPS 分析'>4.2.2 Fe3O4/ZnO/SiO2纳米复合物的 XPS 分析

- 3O4/ZnO/SiO2纳米复合物的磁学性质'>4.2.3 Fe3O4/ZnO/SiO2纳米复合物的磁学性质

- 3O4/ZnO/SiO2纳米复合物的光致发光（PL）光谱'>4.2.4 Fe3O4/ZnO/SiO2纳米复合物的光致发光（PL）光谱

- 3O4/ZnO/SiO2纳米复合物的 Raman 光谱'>4.2.5 Fe3O4/ZnO/SiO2纳米复合物的 Raman 光谱

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].印度提出纳米复合材料制造新想法[J]. 中国粉体工业 2013(05)

- [2].核壳纳米复合材料的光催化和抑菌性能研究[J]. 化工新型材料 2019(12)

- [3].《可生物降解聚合物及其纳米复合材料》简介[J]. 中国塑料 2020(02)

- [4].原位相分离合成V_2O_5/Fe_2V_4O_(13)纳米复合材料及其储钠性能[J]. 物理化学学报 2020(05)

- [5].《可生物降解聚合物及其纳米复合材料》简介[J]. 中国塑料 2020(05)

- [6].钯金/碳壳纳米复合材料的制备与电催化性能[J]. 分子科学学报 2020(03)

- [7].ZnCuAl-LDH/Bi_2MoO_6纳米复合材料的构建及其可见光催化降解性能（英文）[J]. 物理化学学报 2020(07)

- [8].绚丽多彩的纳米复合材料[J]. 物理化学学报 2020(07)

- [9].聚酰胺纳米复合材料在包装领域的研究进展[J]. 塑料科技 2020(08)

- [10].天然有机纳米复合材料的重金属离子吸附应用[J]. 纺织科技进展 2020(08)

- [11].《可生物降解聚合物及其纳米复合材料》简介[J]. 中国塑料 2020(09)

- [12].金纳米复合材料:制备、性质及其癌症诊疗应用[J]. 物理化学学报 2020(09)

- [13].镧对Cu/Ti_3SiC_2/C/MWCNTs/Graphene/La纳米复合材料摩擦学性能的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(08)

- [14].石墨烯及其纳米复合材料作为锂离子电池负极的研究进展[J]. 材料导报 2017(09)

- [15].聚噻吩纳米复合材料的制备及测试方法[J]. 化学推进剂与高分子材料 2017(04)

- [16].《可生物降解聚合物及其纳米复合材料》简介[J]. 中国塑料 2017(08)

- [17].纳米复合材料的性能[J]. 科技展望 2016(28)

- [18].纳米复合材料包装对香菇在贮藏过程中品质及甲醛含量的影响[J]. 食品科学 2015(08)

- [19].Taguchi统计学分析方法优化Al 7068-TiC纳米复合材料的凝固行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(08)

- [20].半导体纳米复合材料省部共建教育部重点实验室[J]. 中国粉体工业 2012(01)

- [21].PE-HD/GNP/MWCNT纳米复合材料性能[J]. 工程塑料应用 2020(04)

- [22].4-巯基苯硼酸修饰二维二硫化钼纳米复合材料的制备及其用于N-糖肽特异性富集[J]. 色谱 2020(08)

- [23].基于纳米复合材料直读显色检测养殖水中的孔雀石绿[J]. 核农学报 2020(08)

- [24].基于碳球/金纳米复合材料的电化学传感器用于铅和镉的检测研究[J]. 化学研究与应用 2020(08)

- [25].尼龙纳米复合材料在包装上应用分析[J]. 化工设计通讯 2020(09)

- [26].碳基纳米复合材料应变传感器的研究现状[J]. 功能材料 2016(S2)

- [27].石墨烯/TiO_2纳米复合材料在光催化领域的研究进展[J]. 材料导报 2015(09)

- [28].粘土纳米管对丁腈橡胶纳米复合材料硫化性能、力学性能和微结构的影响[J]. 橡胶参考资料 2015(04)

- [29].半导体/石墨烯纳米复合材料的制备及其应用进展[J]. 新型炭材料 2013(06)

- [30].印度提出纳米复合材料纺织品应用新想法[J]. 纺织装饰科技 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f12f8ce94266ca1a9cd0634c.html