# PBO纤维表面改性及力学性能影响因素研究

### 论文摘要

PBO（聚对苯撑苯并二噁唑）分子是一种溶致性液晶高分子,是由苯环及芳杂环组成的高度共轭的刚性棒状分子链结构,由其制成的纤维具有高强、高模、优异的热氧稳定性等性能,是目前综合性能最为优异的高性能高分子纤维,被誉为“纤维之王”,在国防军事、航空航天、民用高科技领域具有广阔的应用前景。但在具有优异力学性能的同时,PBO纤维仍有易光老化、与树脂粘结性能差等的不足之处。本文研究了不同纺丝卷速、热处理、紫外光照射对PBO纤维结构和力学性能的影响。在自行设计的液晶纺丝中试生产线上,制备了不同卷绕速度下的PBO纤维,并对其进行结构和性能的分析测试。结果表明,纤维的强度主要取决于聚合体的粘度,聚合体的粘度提高,纤维的强度大大提高。同时,纺丝速度提高也能提高纤维的结晶度、取向度、强度和模量;对自制的湿态（未经烘干的纤维）、干态（已烘干的纤维）PBO纤维进行热处理,发现未烘干纤维经热处理后其力学性能优于烘干纤维。不同的热处理温度、不同的热处理时间对PBO纤维力学性能有较大的影响。结果表明,热处理能提高PBO纤维的强度和模量,但是断裂伸长率有所下降。热处理温度为500℃,时间为12～20s时效果最好,强度由原丝的28.83cN/dtex提高到31.60cN/dtex,提高幅度为9.6%;模量由原丝的646.91cN/dtex提高到1093.85cN/dtex,提高幅度为69.1%。在一定的制胶配比下制备TiO2纳米溶胶,用其对PBO纤维进行涂层。在紫外光加速老化期间,未涂层PBO纤维的紫外光老化现象显著,纤维的力学性能下降明显,而对于涂层后的PBO纤维,紫外光对其力学性能的影响减弱,紫外光老化速度减缓。本文还就PBO纤维与树脂界面粘结性差的特点,运用偶联剂处理法进行了一些表面改性的研究。通过单丝拔出实验,测试经过偶联剂处理的PBO纤维与树脂间的界面剪切强度。结果表明,用偶联剂处理后,纤维与环氧树脂间的界面剪切强度得到了提高,并且纤维的力学性能没有明显改变。未烘干纤维经偶联剂处理后,其与环氧树脂间的界面剪切强度比烘干纤维的高。对同样的PBO纤维,经不同品种、不同浓度的偶联剂处理后,其与环氧树脂间的界面剪切强度不同。当采用浓度为5%的KH560偶联剂处理经过丙酮24小时溶洗并且未经烘干的PBO纤维后,纤维与环氧树脂的界面剪切强度达到最大,与未处理纤维相比,提高幅度达69.4%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 PBO的合成及纤维的制备

- 1.3 PBO纤维的结构

- 1.4 PBO纤维的性能及应用

- 1.5 耐紫外光老化的研究

- 1.6 PBO纤维的表面处理

- 1.7 本论文的主要研究内容

- 1.8 本论文的创新点

- 第二章 不同卷绕速度下PBO纤维的结构和性能

- 2.1 实验

- 2.1.1 纺丝设备

- 2.1.2 强度测试方法

- 2.1.3 纤维结晶度的测试方法

- 2.1.4 取向度测试方法

- 2.1.5 粘度测试方法

- 2.2 结果和讨论

- 2.2.1 PBO纤维取向度随纺丝卷绕速度的变化

- 2.2.2 PBO纤维结晶度随纺丝卷绕速度的变化

- 2.2.3 不同纺丝卷绕速度下PBO纤维的力学性能

- 2.3 结论

- 第三章 PBO纤维的热处理

- 3.1 实验

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验设备

- 3.2 结果和讨论

- 3.2.1 未烘干与烘干PBO纤维热处理后力学性能的比较

- 3.2.2 未烘干纤维在不同热处理条件下力学性能的比较

- 3.3 结论

- 2溶胶的制备及其对PBO纤维紫外光老化性能的影响'>第四章 纳米TiO2溶胶的制备及其对PBO纤维紫外光老化性能的影响

- 4.1 实验

- 4.1.1 化学试剂及实验仪器

- 2水溶胶的制备'>4.1.2 TiO2水溶胶的制备

- 4.1.3 PBO纤维表面涂层工艺

- 4.1.4 PBO纤维紫外光老化加速试验

- 4.1.5 分析与测试

- 4.2 结果和讨论

- 4.2.1 超声浸渍的作用

- 2涂层对PBO纤维光老化的影响'>4.2.2 TiO2涂层对PBO纤维光老化的影响

- 4.2.3 涂层前后PBO纤维表面微观形貌的观察

- 4.2.4 涂层前后PBO纤维表面元素分析

- 4.3 结论

- 第五章 PBO纤维的表面改性

- 5.1 实验

- 5.1.1 主要实验原料

- 5.1.2 PBO纤维的表面处理

- 5.1.3 单丝拔出强度实验

- 5.1.4 实验设备

- 5.2 结果和讨论

- 5.2.1 丙酮溶洗对PBO纤维与树脂间界面粘结性能的影响

- 5.2.2 偶联剂种类对界面粘接性能的影响

- 5.2.3 偶联剂质量分数的影响

- 5.2.4 干湿态纤维的表面扫描电镜分析

- 5.2.5 纤维的干湿态对界面粘结性能的影响

- 5.2.6 偶联剂涂覆对纤维力学性能的影响

- 5.2.7 PBO纤维单丝拔出强度的衰减效应

- 5.3 结论

- 参考文献

- 发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f15ca967c1645c84c0f36b02.html