# 超细晶/纳米晶钛铝合金的合成及性能研究

### 论文摘要

先进的设计理念往往以使用温度更高、质量更轻以及运行速度更快为基础,而以金属间化合物TiAl为基础的钛铝金属间化合物最有可能满足上述的设计要求,被认为是最有应用潜力的新一代轻质耐高温结构材料,有望在航空、汽车工业等零部件的生产中得到广泛应用。而γ-TiAl金属间化合物的室温脆性及高温抗氧化性不足的问题,限制了其使用和发展。本试验的目的是采用粉末机械合金化及烧结方法,合成和制备超细晶/纳米晶γ-TiAl组织,并研究其组织性能。试验通过单元素粉末混合法,选用TiH2、Al、Nb粉末,配制TiH2-47Al-（5-12）Nb成分合金,经球磨后形成含有非晶、Ti2A1亚稳相等纳米级颗粒粉,用DSC和放电等离子烧结方法,对经不同工艺球磨后的粉末进行真空烧结和保护气氛烧结获得超细晶/纳米晶γ-TiAl基双相TiAl基金属间化合物。借助扫描电子显微镜、X射线衍射仪、透射电子显微镜、差热分析仪等观察分析粉体机械合金化及烧结合成中的相变等变化过程,利用DSC控制氧化气氛,研究TiAl超细晶组织的高温抗氧化性。试验结果表明：高能球磨预合成部分非晶、纳米尺度的TiAl间亚稳相更有利于烧结形成超细晶/纳米晶TiAl金属间化合物块体。由于在球磨粉末中保留有部分细小的Al元素,而Al的熔点较低,因而烧结时首先发生液化,Al扩散及相变形成的晶粒边界连接强度高。经1200℃、10分钟条件下烧结后,产生了超细晶/纳米晶球状TiAl和Ti3Al。DSC烧结及放电等离子烧结都获得了含有纳米晶的超细晶组织,这种细晶组织具有很高的抗高温氧化性。合金在空气中的氧化速率远远小于在氧气中的氧化速率,Nb量的增加有利于抗氧化性的提高。采用DSC循环氧化证实合金在升温、高温保温及降温阶段都发生了氧化反应,但降温阶段氧化更明显。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 钛铝合金材料研发的长远意义

- 1.2 钛合金材料在国内外的发展历史

- 1.2.1 钛合金在欧美发达国家的应用

- 1.2.2 钛合金在亚洲发达国家的应用

- 1.3 钛合金的未来发展趋势和前景

- 1.4 钛合金的组织结构及性能

- 1.5 钛铝元素粉末化学反应及合成原理

- 1.5.1 粉末冶金方法和制备工艺

- 1.6 粉末的机械合金化

- 1.7 金属材料的烧结工艺

- 1.7.1 放电等离子烧结（SPS）及发展历史

- 1.7.2 SPS技术的特点

- 1.7.3 SPS技术的应用

- 1.7.4 SPS相关设备

- 1.7.5 SPS烧结机制

- 1.8 TIAL基合金的高温抗氧化性

- 1.8.1 提高抗氧化性的方法

- 1.8.2 影响TiAl基合金抗氧化性能的因素

- 1.9 本试验研究的主要内容

- 第二章 试验工艺和分析方法

- 2.1 试验工艺

- 2.2 试验材料

- 2.2.1 合金元素的选择

- 2.2.2 试验材料的配比和高能球磨工艺

- 2.2.3 烧结设备

- 2.3 试样的分析手段和处理方法

- 2.3.1 透射电子显微镜观察分析

- 2.3.2 X-射线观察分析

- 2.3.3 扫描电子显微镜观察分析

- 2.3.4 试样微组织结构的处理和观察

- 2.3.5 高温氧化处理和观察分析

- 第三章 机械合金化过程及分析

- 3.1 引言

- 3.2 粉末球磨过程中的颗粒形态

- 3.3 粉末球磨过程中的相变化

- 3.4 本章小结

- 第四章 球磨粉末的烧结及超细晶/纳米晶组织合成

- 4.1 球磨粉末的烧结组织特征

- 4.2 烧结组织的透射电子显微结构特征

- 4.3 球磨粉末反应烧结机理

- 4.3.1 粉末烧结组织的热力学分析

- 4.3.2 烧结过程分析

- 4.3.3 DSC曲线分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 超细晶/纳米晶的高温抗氧化性研究

- 5.1 静止空气氧化实验

- 5.2 纯氧气氛氧化实验

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].应变比对复合细化超细晶纯钛低周疲劳行为的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [2].超细晶纯铜的本征高周疲劳行为研究（英文）[J]. Science China Materials 2016(07)

- [3].20钢超细晶塑性成形机理研究[J]. 轻工科技 2019(12)

- [4].层片状结构超细晶镍的腐蚀行为[J]. 热加工工艺 2016(22)

- [5].预热处理对超细晶铝力学性能的影响[J]. 金属热处理 2012(06)

- [6].超细晶界对金属腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(08)

- [7].超细晶金属材料制备方法研究[J]. 轻工科技 2018(12)

- [8].超细晶Al-7Si-0.3Mg合金粉末冶金制备及组织性能研究[J]. 热加工工艺 2019(18)

- [9].等通道挤压超细晶纯钛材料生物安全性研究[J]. 实用口腔医学杂志 2014(03)

- [10].超细晶不锈钢腐蚀行为研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2013(03)

- [11].等径弯曲通道变形制备超细晶铜的热稳定性[J]. 材料热处理学报 2012(08)

- [12].退火处理对超细晶铜-锗合金力学性能的影响(英文)[J]. 材料热处理学报 2013(S1)

- [13].基于纳米压痕测试的超细晶Si_2N_2O-Si_3N_4陶瓷室温蠕变特性[J]. 精密成形工程 2014(05)

- [14].超细晶纯钛基钙磷骨植入材料的构建及其生物相容性研究[J]. 微量元素与健康研究 2019(06)

- [15].大塑性变形制备超细晶金属材料的研究现状[J]. 特种铸造及有色合金 2017(08)

- [16].不同温度下超细晶铜的准静态压缩力学行为[J]. 中国有色金属学报 2011(08)

- [17].超细晶/纳米晶钨——未来聚变堆面向等离子体材料[J]. 材料导报 2011(19)

- [18].超细晶铜在退火与高温变形条件下微观结构的不稳定性研究[J]. 金属学报 2009(07)

- [19].复合变形制备超细晶工业纯钛的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [20].等径角挤压法制备超细晶工艺研究[J]. 上海有色金属 2010(02)

- [21].超细晶纯钛的微动疲劳特性[J]. 稀有金属材料与工程 2020(10)

- [22].不同温度和应变速率下超细晶铝的力学行为[J]. 中国有色金属学报 2014(05)

- [23].超细晶板材的研制开发[J]. 甘肃冶金 2009(06)

- [24].中厚板表层超细晶对止裂性能的影响[J]. 金属学报 2017(05)

- [25].热处理对超细晶稀土镁合金组织和性能的影响[J]. 上海航天 2019(02)

- [26].块体超细晶Fe-Ni-Cr合金的腐蚀行为(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(06)

- [27].超细晶铜的高温循环变形及损伤行为[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2009(01)

- [28].采用等径角挤扭工艺制备块体超细晶铝[J]. 中国有色金属学报 2014(06)

- [29].超细晶Zr-1Nb合金的变形特性[J]. 金属功能材料 2015(04)

- [30].超细晶螺纹钢生产线改造及工艺实验[J]. 中国冶金 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f16150487d33bf55d2207c9f.html