# 铝合金构架的可行性研究

### 论文摘要

本文尝试采用铝合金材料来设计转向架构架。突破传统钢制构架箱形结构形式,采用铸造铝合金和铝型材对构架各梁体分别成型,然后通过螺栓进行连接。此项研究的主要目的是在于探索采用铝合金材料制造构架的可行性。本文的研究主要内容包括以下几点:1.参照传统构架的结构形式对铝合金构架进行外形尺寸设计,确定出构架的具体成型方式—采用铸造铝合金和铝型材分别成型,然后进行螺栓连接。通过有限元分析软件ANSYS进行模拟建模,分析了型材的截面形状、外接圆半径、壁厚等因素对结构Von Mises应力和应变的影响,以及铸件的结构形状、外壁厚度和筋板厚度对结构Von Mises应力和应变的影响;根据型材梁和铸造梁的结构形式确定出了连接板的结构形式。给出了铝合金构架的结构总图。2.采用螺栓连接、铆接两种连接方式,对结构进行连接性能分析。分别从最大Von Mises应力、最大剪应力和最大位移三方面进行比较,得出采用螺栓连接的性能要好于铆接的结论。3.针对螺栓预紧力的不同模拟方法和螺栓连接的模拟方法(接触法、耦合和约束方程法)进行应力和计算机时的比较。确定了螺栓预紧力的最佳模拟方法—等效力法,也得出了耦合和约束方程方法不仅能够很好的模拟螺栓连接,而且所花机时相对较少。4.完成整体构架的设计,对其力学性能进行静强度分析,与钢制参考构架进行比较。得出结论:铝合金构架不仅满足静强度的要求,而且与参考构架相比,实现减重20%,达到了轻量化的目的。通过对铝合金构架结构等方面的初步研究,对采用铝合金材料制造构架的可行性进行了初步的探讨。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 铝合金在机车转向架上的应用

- 1.3 选题背景与意义

- 1.4 本论文的主要工作

- 第2章 铝合金的特点

- 2.1 铝合金材料的优越性

- 2.2 铝合金的种类、成分和牌号

- 2.2.1 纯铝的基本特性

- 2.2.2 铝合金的分类

- 2.2.3 铸造铝合金的种类

- 2.2.4 变形铝合金的种类

- 2.3 铝合金的物理力学性能

- 2.3.1 物理性能

- 2.3.2 力学性能

- 2.3.3 耐腐蚀性

- 2.4 设计的一般准则

- 2.4.1 铝与钢的比较

- 2.4.2 结构应用的可能性

- 2.5 铸造铝合金的设计规范

- 2.6 变形铝合金的设计规范

- 2.6.1 型材分类

- 2.6.2 型材可挤压性

- 2.7 本章小结

- 第3章 铝合金的连接技术

- 3.1 焊接连接

- 3.1.1 常用焊接方法

- 3.1.2 焊缝的强度设计

- 3.2 机械连接

- 3.2.1 铆钉连接

- 3.2.2 螺栓连接

- 3.2.3 螺丝连接

- 3.2.4 铆钉连接和螺栓连接的强度设计

- 3.3 粘接

- 3.4 本章小结

- 第4章:铝合金构架整体结构设计

- 4.1 结构初步设计

- 4.1.1 载荷

- 4.1.2 总体结构

- 4.2 侧梁结构设计

- 4.2.1 截面设计

- 4.2.2 截面分析

- 4.2.3 截面选定

- 4.2.4 确定铸件结构

- 4.2.5 梁体间的连接结构

- 4.2.6 侧梁整体结构

- 4.3 端梁结构设计

- 4.3.1 梁体截面分析

- 4.3.2 梁体截面选择

- 4.4 侧梁与端梁的连接结构

- 4.5 一系簧座连接结构

- 4.6 构架整体结构

- 4.7 本章小结

- 第5章 铝合金构架连接结构的有限元分析

- 5.1 连接方式简述

- 5.2 连接方式比较

- 5.2.1 铆接方式

- 5.2.2 螺栓连接方式

- 5.2.3 不同连接比较

- 5.2.4 结论

- 5.3 预紧力的模拟

- 5.3.1 螺栓预紧力的模拟方法

- 5.3.2 预紧力方法的分析

- 5.3.3 预紧力方法的比较

- 5.3.4 结论

- 5.4 构架连接结构有限元分析方法比较

- 5.4.1 接触法螺栓连接分析

- 5.4.2 耦合和约束方程法螺栓连接分析

- 5.4.3 耦合和约束方程法铆接分析

- 5.5 连接方式与分析方法的确定

- 5.6 本章小结

- 第6章 铝合金构架的静强度分析与比较

- 6.1 静强度分析

- 6.1.1 静力学基础

- 6.1.2 有限元静力学分析理论

- 6.1.3 评定方法

- 6.2 有限元模型的建立

- 6.2.1 有限元模型

- 6.2.2 材料特性

- 6.2.3 约束条件

- 6.3 静强度比较

- 6.4 重量比较

- 6.5 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].7050铝合金组织结构的研究进展[J]. 广东化工 2020(02)

- [2].2A12铝合金的补焊次数探析[J]. 山西冶金 2020(01)

- [3].铝合金栏杆安装工艺的改进方法[J]. 福建建材 2020(03)

- [4].稀土在车用铝合金中的作用最新研究进展[J]. 热处理技术与装备 2020(02)

- [5].中国的新型铝合金[J]. 轻合金加工技术 2020(05)

- [6].6061铝合金组织与性能研究现状及科研思路探讨[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [7].德国特里米特铝业公司研制成一种新的6082铝合金[J]. 轻合金加工技术 2020(06)

- [8].化学成分对8030铝合金杆性能的影响研究[J]. 新疆有色金属 2020(04)

- [9].电气自动化在铝合金行业中的应用[J]. 中国金属通报 2019(09)

- [10].萨帕铝业公司研制出新的汽车6×××铝合金[J]. 轻合金加工技术 2017(02)

- [11].可溶解于水的结构铝合金[J]. 轻合金加工技术 2017(02)

- [12].钒铝合金的生产方法综述[J]. 铁合金 2017(06)

- [13].计算机软件在铝合金生产中的应用[J]. 世界有色金属 2017(07)

- [14].装甲铝合金的进展[J]. 轻合金加工技术 2017(07)

- [15].改善6082铝合金组织和性能的研究进展[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [16].热处理和环境温度对2219铝合金断裂韧性的影响分析[J]. 铸造技术 2015(01)

- [17].民用铝合金框架件前景看好[J]. 中国金属通报 2015(04)

- [18].超声振动对5356铝合金组织及力学性能的影响研究[J]. 科技风 2020(29)

- [19].用3D打印制备铝合金[J]. 兵器材料科学与工程 2020(06)

- [20].停放时间对6061铝合金性能及微观组织的影响[J]. 中国有色金属学报 2020(04)

- [21].电感耦合等离子体原子发射光谱法快速测定铝合金中多元素[J]. 工程与试验 2017(04)

- [22].7075铝合金动态试验及其本构关系研究[J]. 制造业自动化 2016(11)

- [23].美国研发喷射铝合金工艺 提升铝合金质量[J]. 军民两用技术与产品 2017(01)

- [24].0.2%钪对7050铝合金热处理组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [25].淬火温度对6082铝合金泵体性能及焊缝质量的影响[J]. 世界有色金属 2017(05)

- [26].发动机铝合金缸盖加工断屑问题探讨[J]. 制造技术与机床 2017(06)

- [27].铝合金围护板推广应用浅谈[J]. 有色金属加工 2017(04)

- [28].金属元素与稀土复合添加对铝合金性能影响的研究进展[J]. 轻合金加工技术 2017(07)

- [29].简析铝合金复合材料关键技术指标与生产工艺[J]. 科学技术创新 2017(19)

- [30].旋转摩擦挤压7075铝合金组织及第二相形貌[J]. 中国有色金属学报 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f1acf1572b5f2fe4fe8ee5f3.html