# 铝电解槽阳极铁—碳接触压降仿真与优化研究

### 论文摘要

随着经济的不断发展,在国民生产生活中铝需求量不断增加,铝工业的规模发展十分迅速。铝电解行业是耗能大户,在世界能源日益紧张的今天,对其进行节能降耗研究是十分必要的。针对国内铝电解槽阳极铁-碳压降过高的现状,本文以ANYSY有限元软件为平台,建立了铝电解槽阳极热场、应力场、电场耦合模型,对铝电解槽阳极铁-碳接触压降进行模拟计算,研究不同磷生铁膨胀性对接触压降的影响、不同质量的阳极炭块与磷生铁膨胀匹配性,并运用所建模型模拟计算了碳碗尺寸、形状的改变对阳极接触电阻的影响。主要成果如下：1)运用ANSYS有限元分析软件建立了含接触电阻的铝电解槽阳极热场、应力场和电场仿真模型,并对其进行了正确性验证。2)讨论了影响接触电阻的各项因素,得出影响铝电解槽阳极铁-碳接触电阻的主要因素为接触压力。针对接触压力为主要影响因素的接触电阻计算公式,通过仿真与现场测试相结合的手段确定铁-碳接触的接触电阻系数Kc,从而实现铝电解槽阳极铁-碳接触电阻的计算。3)运用仿真的手段确定某铝厂最佳磷生铁膨胀系数,仿真结果表明：在确保安全生产的前提下,通过膨胀系数的调整,可以降低阳极接触压降20.4 mV。4)通过不断调整磷生铁膨胀系数,得到不同磷生铁膨胀系数下阳极炭块应力及阳极压降,拟合出膨胀系数与阳极压降的匹配曲线。对各个铝厂不同质量阳极炭块采取不同的磷生铁膨胀系数进行匹配,以期最大限度的减小铁-碳接触电阻。5)针对阳极碳碗尺寸对接触压降的影响进行仿真模拟研究,分别对碳碗直径增大、深度增加进行了热场,应力场和电场研究,并与传统碳碗进行比较,分析总结了不同改造方式对降低阳极接触压降的贡献。6)针对阳极上开槽技术,本文对其进行仿真模拟研究,并与传统阳极进行比较,确定其对接触电阻的影响,并分析了上开槽在实践过程中可能存在的问题。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 铝电解原理

- 1.2 铝电解工业现状

- 1.3 铝电解技术现状

- 1.4 铝电解槽阳极接触压降概述与研究现状

- 1.4.1 铝电解槽阳极接触压降概述

- 1.4.2 铝电解槽阳极接触压降研究进展

- 1.5 本文研究意义,研究内容和研究思路

- 1.5.1 研究意义

- 1.5.2 研究内容

- 1.5.3 研究思路

- 第二章 铝电解槽阳极数学模型及数值求解方法

- 2.1 铝电解槽阳极简介

- 2.2 铝电解槽预焙阳极数学模型控制方程

- 2.3 铝电解槽阳极热场、应力场、电场的数值计算方法

- 2.3.1 数值计算方法简介

- 2.3.2 有限差分解法

- 2.3.3 有限元解法

- 2.3.4 数值计算方法的选择

- 2.3.5 耦合方法的选择

- 2.3.6 铝电解槽阳极热场、应力场、电场数值仿真基本思路

- 2.4 本章小结

- 第三章 铝电解槽阳极热场、应力场和电场仿真模拟计算

- 3.1 铝电解槽阳极模型建立

- 3.1.1 阳极建模及网格划分

- 3.1.2 边界条件

- 3.2 仿真模拟结果分析

- 3.2.1 阳极热场仿真结果分析

- 3.2.2 阳极热应力场仿真结果分析

- 3.2.3 阳极电场仿真结果分析

- 3.3 模型验证

- 3.4 本章小结

- 第四章 铝电解槽阳极铁-碳接触面接触电阻系数确定

- 4.1 接触电阻概念的提出及发展

- 4.2 铝电解槽阳极接触电阻影响因素讨论

- 4.2.1 接触电阻影响因素总结

- 4.2.2 铝电解槽阳极接触电阻主要影响因素讨论

- C系数的确定'>4.3 铝电解槽阳极铁-碳接触电阻KC系数的确定

- 4.3.1 阳极铁-碳压降的测量

- 4.3.2 铁-碳接触电阻系数的计算

- 4.4 本章小结

- 第五章 铝电解槽阳极接触压降的仿真及优化

- 5.1 磷生铁热膨胀性对阳极接触压降的作用规律探讨

- 5.1.1 某铝厂炭块许用应力下的磷生铁最优热膨胀性能研究

- 5.1.2 磷生铁热膨胀性能对阳极接触压降的影响规律探索

- 5.2 碳碗尺寸改变对接触压降的影响规律探讨

- 5.2.1 加大阳极碳碗直径对阳极接触压降的影响

- 5.2.2 加深阳极碳碗高度对阳极接触压降的影响

- 5.3 上开槽预焙阳极的数值仿真研究及节能效果探讨

- 5.4 本章小结

- 第六章 全文总结

- 6.1 本文的主要工作

- 6.2 论文的主要创新点

- 6.3 研究有待完善之处及建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表论文及科研情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高温再处理对铝电解电容器用阳极箔比电容的影响研究[J]. 新疆有色金属 2020(01)

- [2].微生物燃料电池多孔阳极的制备及阳极改性研究[J]. 化学研究与应用 2020(05)

- [3].铝用阳极焙烧焦油资源化利用技术探索[J]. 轻金属 2020(02)

- [4].压载舱锌阳极失效原因分析及实验室研究[J]. 装备环境工程 2020(10)

- [5].重庆旗能电铝有限公司阳极毛耗再创新低[J]. 有色冶金节能 2018(01)

- [6].铜冶炼阳极炉用环保烟罩的研制[J]. 世界有色金属 2017(04)

- [7].一种铝电解增高阳极配用钢爪的研究设计与应用[J]. 四川建材 2017(07)

- [8].阳极碳材料对单室空气阴极型微生物燃料电池启动的影响[J]. 大连工业大学学报 2020(01)

- [9].基于激光三角法的阳极底面位置测量方法[J]. 电子世界 2020(04)

- [10].微生物燃料电池中阳极产电菌的研究进展[J]. 精细化工 2020(09)

- [11].不同开槽阳极铝电解槽的节能性研究[J]. 材料与冶金学报 2017(01)

- [12].粗铜阳极精炼生产异常的处理方法[J]. 中国资源综合利用 2017(03)

- [13].铜阳极炉生产作业环境的改善[J]. 中国有色冶金 2017(04)

- [14].铜阳极炉及配套技术的应用及其发展趋势[J]. 有色设备 2016(04)

- [15].两种铝电解槽阳极结构比较[J]. 轻金属 2015(01)

- [16].阳极组均匀性对电解生产的影响[J]. 轻金属 2015(01)

- [17].固体氧化物燃料电池阳极基底造孔剂含量的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [18].开槽阳极的使用及制造[J]. 中国有色冶金 2008(05)

- [19].精炼阳极炉提高阳极板质量生产实践[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [20].关于双闪模式中阳极炉有效容积控制的生产实践[J]. 世界有色金属 2020(02)

- [21].铝电解电容器用阳极箔极差电压的影响研究[J]. 新疆有色金属 2020(01)

- [22].贵铝优质改型阳极获成功[J]. 有色设备 2016(06)

- [23].大型预焙槽阳极更换顺序的建立和优化[J]. 酒钢科技 2016(04)

- [24].电感耦合等离子体质谱法测定阳极磷铜中磷含量的方法[J]. 有色金属科学与工程 2017(02)

- [25].铜阳极炉作业周期优化实践[J]. 中国有色冶金 2017(03)

- [26].应用于微生物燃料电池阳极的材料[J]. 化学与生物工程 2015(12)

- [27].新型阳极更换工具车在电解铝生产中的应用[J]. 酒钢科技 2016(03)

- [28].阴极电泳中阳极系统的应用和维护[J]. 科技风 2013(11)

- [29].贵冶新30万吨阳极炉还原方式改进[J]. 铜业工程 2013(05)

- [30].全圆弧阳极及模具的设计与应用[J]. 炭素技术 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f1dda646702ccaf874c6afca.html