# 基于Monte Carlo的光学分子影像仿真平台并行化设计

### 论文摘要

分子影像学是一门新兴的交叉学科,涉及到分子生物学、物理学、数学、信息科学、放射医学等多个学科。其中,在体光学分子影像是一种新的成像模态,已经成为分子成像领域研究的热点之一。蒙特卡罗(Monte Carlo)方法是模拟生物组织内光子传输的最常用手段之一,由于蒙特卡罗算法本质是随机统计模拟,模拟结果的准确性依赖于所取样本的大小,样本越大精确性越高,但模拟计算量的代价也随之增加。为提高算法效率,我们引入并行计算思想,将计算任务分配到多个计算单元上同时进行,以减少模拟时间。本文的主要工作集中在两个方面:1.在原有光学分子影像仿真平台(Molecular Optical Simulation Environment,MOSE)的基础上,将并行机制引入MOSE计算部分,在实验室小型PC集群机上实现并行化的光学分子影像仿真平台(PARAMOSE.2)。2.针对实验室PC集群各个计算单元的相互独立、计算性能不稳定的特点,设计了动态分配任务的负载平衡策略和并行随机数序列划分策略。通过并行结果与串行结果的一致性、并行负载平衡性能、并行计算效率等方面的验证实验,说明了本文设计的并行化计算有效的缩短了计算时间,设计的动态任务划分策略和随机数序列划分策略满足了负载平衡和并行计算结果一致性要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 引言

- 1.2 光学分子成像的特点

- 1.3 光学仿真软件研究现状及其局限性

- 1.4 并行计算技术研究现状

- 1.4.1 并行计算简介

- 1.4.2 蒙特卡罗并行算法研究

- 1.5 本文的主要工作

- 第二章 光学分子影像仿真平台的核心算法

- 2.1 光在生物组织中传播的数学模型——漫射方程

- 2.2 漫射方程的数值解

- 2.2.1 Monte Carlo方法

- 2.3 Monte Carlo实现算法

- 2.3.1 生物发光光源发光

- 2.3.2 荧光在生物组织中的传输

- 第三章 PARAMOSE并行仿真程序设计和实现

- 3.1 并行计算技术

- 3.1.1 并行体系结构

- 3.1.2 并行编程环境

- 3.2 PARAMOSE

- 3.2.1 PARAMOSE运行的集群环境

- 3.2.2 PARAMOSE编程环境

- 3.3 PARAMOSE设计

- 3.3.1 计算进程数据初始化

- 3.3.2 任务划分

- 3.3.3 计算结果的归约处理

- 3.4 PARAMOSE的负载平衡设计

- 3.4.1 负载平衡

- 3.4.2 动态负载平衡

- 3.4.3 PARAMOSE负载平衡任务划分设计

- 3.5 PARAMOSE随机数发生器设计

- 3.5.1 随机数发生器

- 3.5.2 随机数序列划分

- 3.6 本章小结

- 第四章 PARAMOSE实验验证

- 4.1 正确性验证

- 4.1.1 三维解析环境下结果对比

- 4.1.2 三维面片环境下结果对比

- 4.1.3 对比结论

- 4.2 负载平衡验证

- 4.2.1 均匀任务划分

- 4.2.2 动态负载平衡任务划分

- 4.2.3 对比结论

- 4.3 性能验证

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结和展望

- 5.1 本文工作总结

- 5.2 未来展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在硕士期间发表的论文和参加的课题

### 相关论文文献

- [1].基于光传播Monte Carlo模拟的三维模型特征提取方法[J]. 光谱学与光谱分析 2020(02)

- [2].基于Monte Carlo模拟的三维剖面地质界线不确定性分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2017(03)

- [3].发散光束在半无限大生物组织内传播的Monte Carlo模拟[J]. 生物医学工程学杂志 2013(06)

- [4].统计推断中的Monte Carlo方法探讨[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [5].基于Monte Carlo方法的回采面瓦斯涌出量预测[J]. 煤炭工程 2015(03)

- [6].基于Monte Carlo和启发式算法的网络可靠性分配[J]. 北京理工大学学报 2014(07)

- [7].基于Monte Carlo模拟比较K近邻和局部线性分位数回归[J]. 数学的实践与认识 2014(17)

- [8].基于仿人机器人的Monte Carlo定位算法研究[J]. 计算机应用与软件 2013(06)

- [9].Monte Carlo方法在定积分近似计算中的应用[J]. 长春大学学报 2012(02)

- [10].基于Monte Carlo的行程时间可靠性研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2012(04)

- [11].风力作用下大气颗粒物凝聚生长Monte Carlo模拟[J]. 制造业自动化 2012(22)

- [12].火灾探测器可靠性的Monte Carlo仿真方法浅析[J]. 安防科技 2011(10)

- [13].数字通信系统中的Monte Carlo仿真[J]. 电脑与电信 2010(07)

- [14].存款保险费率结构的Monte Carlo比较——基于商业银行的风险暴露水平[J]. 财经理论与实践 2008(03)

- [15].基于Monte Carlo方法的软件移植风险测试与实际处理过程[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2014(04)

- [16].非正态纵向数据随机生成的Monte Carlo模拟方法[J]. 中国卫生统计 2015(03)

- [17].动力学Monte Carlo方法对量子点生长微观机理模拟的研究进展[J]. 功能材料 2015(22)

- [18].Monte Carlo法在弹体强度可靠性分析中的应用[J]. 兵工自动化 2013(04)

- [19].基于Monte Carlo模拟的潜在生态危害指数模型及其应用[J]. 环境科学研究 2012(12)

- [20].15MV电子加速器机头感生放射性的Monte Carlo计算[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2011(08)

- [21].非均一相互作用能对超薄膜生长影响的Monte Carlo模拟研究[J]. 物理学报 2010(09)

- [22].低能电子在固体表面背散射系数的直接Monte Carlo方法模拟[J]. 计算物理 2009(04)

- [23].Monte Carlo再结晶形核模拟新模型[J]. 山东冶金 2009(06)

- [24].织构诱发异常晶粒长大的Monte Carlo模拟[J]. 材料热处理学报 2008(06)

- [25].基于Monte Carlo方法模拟薄膜生长[J]. 大学物理实验 2008(02)

- [26].甲烷部分氧化过程中强制振荡的动力学Monte Carlo模拟(英文)[J]. 物理化学学报 2014(11)

- [27].斜入射光束在半无限大生物组织内传播的Monte Carlo模拟[J]. 激光杂志 2013(02)

- [28].重力式挡土墙结构体系可靠度的Monte Carlo模拟[J]. 西北地震学报 2012(01)

- [29].纳米流体在生物组织内有效扩散系数的Monte Carlo模拟[J]. 化工学报 2012(S1)

- [30].空气中电晕放电的Monte Carlo模拟[J]. 电讯技术 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f1f739cd2bbe618d61917eaf.html