# 基于CCSDS图像压缩算法的（9，7）小波算法架构设计及FPGA实现

### 论文摘要

随着航天技术的飞速发展,星载有效载荷数量不断增加,更多空间图像的采集也成为日益增长的需求,因此下传数据量变得异常巨大。大数据量的图像信息会给星上存储器的存储容量,通信干线信道的带宽,以及计算机的处理速度增加极大的压力。在航天器存储器容量有限,信道带宽极为珍贵的情况下,图像数据压缩成为必然的解决方法。CCSDS(空间数据系统咨询委员会)于2005年11月发布了最新的图像数据压缩标准,以其低比特率传输的优越性在空间数据压缩领域具有广阔的应用前景。算法采用小波变换和位平面编码原理,支持有损和无损压缩两种图像压缩方式,支持帧与推扫两种图像扫描方式,支持对传输码率和图像质量的可控性,满足近地及深空探测任务中的图像压缩任务需求。论文主要研究(9,7)整数小波的硬件架构,编写了C和Verilog代码对算法及架构进行验证,并成功下载在自行研制的FPGA实验开发板上进行了验证。本论文主要在以下几个方面进行了研究设计:1)基于CCSDS图像压缩标准,深入研究算法理论,并在此基础上提出了适用于VLSI实现的算法的硬件架构。2)基于CCSDS图像压缩算法建议,研究并设计了一种基于FPGA实现的(9,7)整数小波架构,实现了小波变换的并行及流水,提高了硬件资源利用率,提高了变换速度,并在实验开发板上进行了验证,这也是本论文主要的创新性成果。3)在算法及硬件架构的基础上设计了FPGA实现电路原理图,研制了实验开发板,通过串口与计算机进行通信,成功用于测试及验证算法架构的正确性和可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的目的与意义

- 1.2 图像压缩算法的国内外情况及发展

- 1.2.1 图像压缩国际标准算法介绍

- 1.2.2 图像压缩的发展前景

- 1.3 本文的主要工作

- 1.4 论文主要创新点

- 1.5 论文章节安排

- 第2章 CCSDS图像压缩标准介绍

- 2.1 图像数据压缩理论

- 2.2 CCSDS图像压缩算法

- 2.2.1 9/7 整数小波变换

- 2.2.2 位平面编码（BPE）

- 2.2.3 算法性能分析及比较

- 2.3 本章小结

- 第3章 图像压缩中的小波基础理论

- 3.1 小波变换简介

- 3.2 小波变换的优点

- 3.3 提升算法

- 3.4 传统滤波器的提升算法构造

- 3.5 整数提升小波变换

- 3.6 三级9/7 小波的提升算法

- 3.7 本章小结

- 第4章 （9，7）整数小波硬件架构设计

- 4.1 小波变换硬件架构设计目标

- 4.2 硬件架构方案的确定

- 4.3 第三种小波变换硬件架构的设计

- 4.3.1 接口模块

- 4.3.2 存储模块

- 4.3.3 运算模块

- 4.3.4 控制模块

- 4.4 本章小结

- 第5章 FPGA实验板及硬件电路的设计

- 5.1 核心控制单元的选择

- 5.2 硬件电路系统设计

- 5.3 各功能模块电路设计

- 5.3.1 接口模块的设计

- 5.3.2 存储模块的设计

- 5.3.3 E2PROM模块的设计

- 5.4 原理样机PCB

- 5.5 本章小结

- 第6章 小波变换的FPGA芯片仿真及验证

- 6.1 小波变换系统的逻辑代码设计

- 6.1.1 运算模块的逻辑设计

- 6.1.2 控制模块的逻辑设计

- 6.2 系统芯片的仿真测试过程

- 6.2.1 子模块的仿真测试

- 6.2.2 整个系统的仿真测试

- 6.3 系统芯片的综合结果

- 6.4 验证结果比较

- 6.5 本章小结

- 第7章 总结和展望

- 7.1 总结

- 7.2 课题的发展前景

- 参考文献

- 硕士期间以第一作者身份发表的文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].CCSDS建议在深空探测中的应用[J]. 飞行器测控学报 2012(S1)

- [2].CCSDS分包遥测在某卫星型号中的应用[J]. 飞行器测控学报 2012(S1)

- [3].CCSDS组织标准化工作综述[J]. 航天标准化 2013(01)

- [4].CCSDS建议在深空通信导航中的应用研究[J]. 飞行器测控学报 2011(S1)

- [5].CCSDS图像压缩算法的研究[J]. 科学技术与工程 2008(20)

- [6].基于CCSDS的自适应传输系统设计及实现[J]. 航空兵器 2017(01)

- [7].基于CCSDS建议的纠错码技术研究[J]. 计算机与网络 2015(02)

- [8].“‘CCSDS建议’在我国航天领域的研究与应用”第三届专题研讨会成功召开[J]. 国际太空 2013(08)

- [9].一种基于CCSDS压缩算法的红外图像传输方案[J]. 计算机与网络 2015(11)

- [10].符合CCSDS标准的干涉测量系统接口设计[J]. 飞行器测控学报 2012(S1)

- [11].CCSDS空间网络业务领域工作现状[J]. 中国航天 2016(08)

- [12].CCSDS航天测控信号的简化非相干检测算法[J]. 南京航空航天大学学报 2013(01)

- [13].ERROR COUNTER-BASED NEGATIVE ACKNOWLEDGEMENT MODE IN CCSDS FILE DELIVERY PROTOCOL[J]. Journal of Electronics(China) 2011(02)

- [14].CCSDS在我国航天领域的应用展望[J]. 飞行器测控学报 2011(S1)

- [15].CCSDS无损数据压缩算法在分包遥测中的应用及其FPGA实现[J]. 遥测遥控 2014(02)

- [16].深空通信系列讲座之四 CCSDS组织及其标准介绍[J]. 数字通信世界 2010(06)

- [17].基于CCSDS的空间通信系统数据保护策略研究[J]. 科技创新导报 2010(28)

- [18].基于CCSDS协议的临近空间信号跟踪技术性能分析[J]. 空间电子技术 2016(01)

- [19].一种符合CCSDS标准的通用码流发生器的设计与实现[J]. 空间电子技术 2015(02)

- [20].CCSDS高级在轨系统协议及其应用介绍[J]. 飞行器测控学报 2011(S1)

- [21].CCSDS空间链路层协议识别技术研究[J]. 航天电子对抗 2012(02)

- [22].“CCSDS建议在我国航天领域的研究与应用”专题研讨会征文通知[J]. 飞行器测控学报 2011(02)

- [23].CCSDS在遥感图像压缩中的应用研究[J]. 航天返回与遥感 2010(02)

- [24].CCSDS建议在我国航天领域的研究与应用第三届专题研讨会征文通知[J]. 飞行器测控学报 2013(01)

- [25].CCSDS无损数据压缩算法的实现与应用研究[J]. 中国空间科学技术 2008(04)

- [26].空间数据系统咨询委员会概况及相关工作建议[J]. 国际太空 2013(01)

- [27].CCSDS空间遥控链路异常行为检测算法[J]. 电子与信息学报 2010(02)

- [28].一种适用于CCSDS规范的数据交织与解交织方法设计[J]. 电子世界 2017(15)

- [29].CCSDS空间网络互联协议发展及启示[J]. 飞行器测控学报 2016(02)

- [30].空间数据系统咨询委员会的专业领域及其发展综述[J]. 国际太空 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f1ff5882e7f350a0e993b036.html