# 基于RTDS的微机保护实时仿真系统研究

### 论文摘要

长期以来,人们在电力一次系统仿真方面做了大量研究,电力系统数字仿真已发展为一门比较成熟的学科。但在继电保护等二次系统数字仿真方面的研究工作则相对较少。近年来,由于高压直流输电技术(HVDC)和灵活交流输电技术(FACTS)不断引进电力系统中,对电力二次系统数字仿真技术提出了更高的要求,基于这方面的研究也逐渐得到了重视。传统方式下建立的保护仿真模型都是离线、开环的。由于在整个仿真过程中一次系统与保护、控制系统不能实时相互反馈,故难以反映实际系统的动态特性。基于RTDS的微机保护仿真系统依靠强大的并行处理能力,可以同时仿真电力一次系统和保护系统,实现真正的实时、闭环仿真。仿真结果更接近于系统真实运行情况,可以大大提高微机保护研发、分析和测试的效率。本文分析了微机保护实时闭环仿真系统的研究意义,指出其具有较高的应用价值,可以作为研究平台、事故分析平台、试验测试平台以及教学培训平台;分析了微机保护仿真系统的两种典型应用方式,并对比研究了各种方式的优缺点;分析了基于RTDS的微机保护闭环实时仿真系统的硬件架构和软件架构,提出利用集成化和模块化的思想开发保护组件,保护功能单元中对组件的划分方法依照IEC 61850标准。并以方向元件、选相元件和启动元件为例,详细说明了基于RTDS的微机保护实时仿真组件技术。实时数字仿真系统对仿真步长有着严格的要求,其主要取决于所研究对象的频率范围。但是,RTDS无法为一次系统和控制子系统指定不同的仿真步长,这就迫使保护仿真必须在最小时间步长(50~60 us )内完成。由此带来的问题是,或者保护仿真无法达到实时性的要求,或者导致大量重复计算。本文创新性的提出多线程技术原理,将复杂的控制系统算法模块化,通过对线程的合理调度和相继运行,实现将控制算法跨越多个仿真步长计算,从而有效的解决了以上问题。本课题基于RTDS平台,开发了一套完整的数字式超高压方向纵联保护仿真系统;本文提出利用CBuilder自定义组件技术开发微机保护仿真模型,大大提高了微机保护实时仿真系统的稳定性和工程开发的灵活性,并最终开创性的实现了实时闭环仿真测试。另外,本课题引入基于脚本的自动化测试技术,实现了在RTDS平台上对微机保护实时仿真系统的全自动化测试,有效提高了测试的效率和准确度,具有较高的研究意义和推广价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 电力系统实时仿真系统概述

- 1.2 实时数字仿真装置RTDS 介绍

- 1.2.1 硬件结构

- 1.2.2 软件结构

- 1.2.3 典型应用方式

- 1.3 微机保护实时闭环仿真的意义

- 1.4 全文结构

- 第二章 保护算法组件

- 2.1 引言

- 2.2 保护算法组件分类

- 2.3 方向元件

- 2.3.1 突变量方向元件

- 2.3.2 零序电流方向元件

- 2.3.3 负序方向元件

- 2.4 选相元件

- 2.4.1 突变量选相元件

- 2.4.2 稳态序分量选相元件

- 2.4.3 阻抗和低电压选相元件

- 2.5 启动元件

- 2.5.1 相电流突变量启动元件

- 2.5.2 零序电流辅助启动元件

- 2.5.3 静稳破坏启动元件

- 2.6 本章小结

- 第三章 实时仿真关键技术

- 3.1 CBuilder 组件技术

- 3.1.1 RTDS 仿真模型

- 3.1.2 CBuilder 模块介绍

- 3.1.3 保护仿真模型

- 3.2 多线程技术

- 3.2.1 多线程技术原理

- 3.2.2 线程划分

- 3.2.3 线程监视结果

- 3.3 快速递推傅里叶差分算法

- 3.3.1 传统的非递推傅氏算法

- 3.3.2 傅氏递推算法

- 3.4 基于脚本的自动化测试技术

- 3.5 本章小结

- 第四章 实时仿真测试系统

- 4.1 系统总体结构

- 4.2 测试用一次子系统

- 4.3 故障控制子系统

- 4.4 测试结果

- 4.4.1 保护实时仿真系统主界面

- 4.4.2 区内金属性故障

- 4.4.3 区外金属性故障

- 4.5 本章小结

- 第五章 全文总结

- 5.1 本文研究所取得的成果

- 5.2 课题展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间论文发表和科研成果情况

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f203a7c2881579816c850491.html