# 蚜虫报警信息素的绿色合成及应用研究

### 论文摘要

蚜虫是农业的主要害虫之一,以种类多、数量大、繁殖迅速、危害严重等特点而成为农业领域病虫害防治研究的热点之一。传统上对蚜虫的防治主要以化学防治为主,化学杀虫剂长期生产和使用过程严重污染了人类的生存环境,污染了农、林、牧、副、渔等产品,同时还使害虫产生抗药性。研究表明,当蚜虫受到天敌侵袭或其他干扰而感到危险时,就会从腹管分泌出一种化学物质,该物质可以使周围其他蚜虫感知危险并从它们的栖息地逃散,这种物质称为蚜虫报警信息素。大多数蚜虫报警信息素的主要成分是（E）-β-法尼烯。蚜虫报警信息素属于蚜虫自身代谢产物,它具有专一性强,无公害,保护天敌等优点。利用蚜虫报警信息素控制其行为,或与化学杀虫剂有机地结合起来使用,可有效控制蚜虫危害,并减少杀虫剂用量及抗性的产生,利于生态环境保护。目前国内已有相关文献的报道,但这一研究领域的最主要问题是获取廉价易得的（E）-β-法尼烯,且合成路线应依据绿色化学的原则进行选择。本文以绿色化学的12项原则为指导,以橙花叔醇为原料,中性三氧化二铝为催化剂,用减压催化流化床合成蚜虫报警信息素。为了工艺路线的产业化,将反应设备由固定床改进为流化床。与固定床相比,无论是金属流化床还是玻璃流化床合成蚜虫报警信息素,反应时间由6-8h缩短到1-2h,反应速率提高,（E）-β-法尼烯含量及收率提高。尤其是金属流化床的设计,为设备工业化提供了保障。本文也重点研究了玻璃流化床和金属流化床工艺过程的影响因素,如反应温度、反应压力、活化时间、活化温度等,得出合成（E）-β-法尼烯的最佳工艺条件,玻璃流化床最佳工艺条件为:原料质量90g,催化剂质量70g,活化温度500℃,活化时间3h,（E）-β-法尼烯收率为48.9%;金属流化床最佳工艺条件为:原料质量100g,催化剂质量70g,活化温度600℃,活化时间2h,（E）-β-法尼烯收率为40.1%。且根据设备的缺点对其进行改进。并按比例将合成出来的蚜虫报警信息素配制成均一透明的微乳液,且与吡虫啉农药混用,杀蚜率达到了93%以上,有较好的杀灭效果和化学稳定性,降低了农药的使用量。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一节 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 农药的发展趋势

- 1.3 蚜虫的危害及防治

- 1.3.1 蚜虫的危害

- 1.3.2 蚜虫的防治方法

- 1.4 蚜虫报警信息素概况

- 1.4.1 蚜虫报警信息素

- 1.4.2 蚜虫对报警信息素的反应程度

- 1.4.3 蚜虫报警信息素的研究进展

- 1.4.4 蚜虫报警信息素绿色合成

- 1.5 固定床反应器

- 1.5.1 固定床反应器概述

- 1.5.2 减压催化固定床合成蚜虫报警信息素

- 1.6 流化床催化反应器概况

- 1.6.1 流化床反应器

- 1.6.2 流化床反应器的两相模型

- 1.6.3 流态化概述

- 1.6.4 气固相反应过程

- 1.7 蚜虫报警信息素微乳液乳化剂的选择及加工工艺

- 第二节 材料与方法

- 2.1 实验药品及仪器

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 催化剂的活化

- 2.2.2 玻璃减压催化流化床反应器合成蚜虫报警信息素

- 2.2.3 金属减压催化流化床反应器合成蚜虫报警信息素

- 2.2.4 催化剂对金属减压催化流化床的影响

- 2.2.5 含1%的EBF 蚜虫报警信息素微乳液的配置

- 2.2.6 蚜虫报警信息素生物活性的测定

- 第三节 结果与讨论

- 3.1 蚜虫报警信息素有效成分的分析方法

- 3.1.1 蚜虫报警信息素的色谱分析试验条件

- 3.1.2 试验及含量计算

- 3.2 玻璃减压催化流化床影响因素及最佳工艺条件选择

- 3.3 玻璃减压催化流化床与减压催化固定床合成方法比较

- 3.3.1 玻璃减压催化流化床反应器的优点

- 3.3.2 玻璃减压催化流化床反应器的缺点

- 3.4 金属减压催化流化床影响因素及最佳工艺条件选择

- 3.5 催化剂活化温度及活化时间对金属流化床合成工艺的影响

- 3.6 金属减压催化流化床与玻璃减压催化流化床合成方法比较

- 3.7 对金属床完善程序的设想

- 3.8 法尼烯生物活性的试验结果

- 3.8.1 室内生物活性的试验结果

- 3.8.2 田间生物活性试验结果

- 结束语

- 参考文献

- 硕士期间发表文章

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f22f1a8b231fb5f34ebb09c3.html