# 掺杂LiNbO3薄膜的制备及磁性研究

### 论文摘要

多铁材料在信息储存、自旋电子器件,磁传感器以及电容、电感一体化器件等方面都显示出了潜在的应用前景,而用磁性元素对LiNbO3薄膜的掺杂有望获得铁电铁磁性共存,将形成一种新型多铁材料体系。采用射频磁控溅射的方法,分别在Si（100）和Si（111）衬底上制备了LiNbO3/SiO2/Si多层结构薄膜,并采用X射线衍射仪（XRD）、傅里叶变换红外吸收光谱仪（FT-IR）和扫描电子显微镜（SEM）对LiNbO3薄膜的结晶取向、组成成分、表面形貌进行了表征,系统的研究了SiO2过渡层对LiNbO3薄膜c轴取向的影响。在此基础上,还采用共溅射的方法在Si（111）衬底制备出了具有室温铁磁性的磁性元素（Fe、Co、Ni）掺杂的LiNbO3薄膜,并用x射线光电子能谱（XPS）和振动样品磁强计（VSM）对其进行了表征,分析了掺杂元素在样品中的存在价态,初步探讨了样品的磁性来源,获得了以下结论:1.当SiO2过度层未退火时为非晶态,且SiO2过度层的缺氧度随着过渡层厚度的增加而增大;当SiO2过度层经过退火处理时,且随着退火温度的升高,SiO2过度层的结晶度逐渐增强,缺氧度逐渐降低。2.随着SiO2过度层退火温度的升高（RT1200℃）和厚度的增加（10nm50nm）,在Si（100）衬底上,LiNbO3薄膜的c轴取向是逐渐增强的;而在Si（111）衬底上,LiNbO3薄膜的c轴取向是逐渐减弱的。当SiO2过度层的厚度为10nm、不经过退火时,在Si（111）衬底上,LiNbO3薄膜获得了最强的c轴取向,其（006）峰的织构系数高达90%。3. Fe、Co掺杂的LiNbO3薄膜样品在300K时均表现出明显的铁磁性。经过测试发现Fe、Co在样品中主要以Fe3+、Co2+的形式存在,且样品中并没有生成第二相,即掺杂LiNbO3薄膜样品的室温铁磁性不是来自于杂质相,而是来源于其本征特性。其中,Fe3+在Fe: LiNbO3薄膜中存在八面体位和五面体位两种占位分布,通过对掺杂LiNbO3薄膜样品的磁交换机制的初步分析,认为其铁磁性主要来源于这两种不同占位Fe3+间以氧离子为媒介产生的间接超交换作用,且薄膜的磁化强度随着Fe掺杂含量的增加而减小。Co在Co: LiNbO3薄膜中仅存在八面体位一种占位形式,通过对薄膜磁性能的分析也表明,其铁磁性主要来源于Co2+间的间接超交换作用,且薄膜的磁化强度随着Co掺杂含量的增加而增大。4. Ni掺杂的LiNbO3薄膜样品在300K时同样也表现出明显的铁磁性,但无法确定Ni在薄膜中是否形成了Ni团簇,因此也无法确定薄膜的铁磁性是来自于Ni团簇还是薄膜本身。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 多铁材料简介

- 1.1.1 多铁材料的主要性质

- 1.1.2 多铁材料的研究进展

- 3 晶体简介'>1.2 LiNbO3晶体简介

- 3 的晶体结构和基本性质'>1.2.1 LiNbO3的晶体结构和基本性质

- 3 的基本性能'>1.2.2 LiNbO3的基本性能

- 3 薄膜的研究现状和制备技术'>1.3 LiNbO3薄膜的研究现状和制备技术

- 3 薄膜的研究现状'>1.3.1 掺杂LiNbO3薄膜的研究现状

- 3 薄膜的制备技术'>1.3.2 LiNbO3薄膜的制备技术

- 1.4 课题研究的目的和意义

- 1.5 课题研究的主要内容

- 3/SiO2/Si 多层结构薄膜的制备与表征'>第二章 LiNbO3/SiO2/Si 多层结构薄膜的制备与表征

- 2.1 实验内容及仪器设备

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验流程图

- 2.1.3 实验方法

- 2 过渡层的表征'>2.2 SiO2过渡层的表征

- 3 薄膜'>2.3 Si（100）衬底上生长LiNbO3薄膜

- 2过渡层晶态对LiNbO3 薄膜取向的影响'>2.3.1 SiO2过渡层晶态对LiNbO3薄膜取向的影响

- 2过渡层厚度对LiNbO3 薄膜取向的影响'>2.3.2 SiO2过渡层厚度对LiNbO3薄膜取向的影响

- 3 薄膜的表面形貌分析'>2.3.3 Si（100）衬底上LiNbO3薄膜的表面形貌分析

- 3 薄膜'>2.4 Si（111）衬底上生长LiNbO3薄膜

- 2过渡层晶态对LiNbO3 薄膜取向的影响'>2.4.1 SiO2过渡层晶态对LiNbO3薄膜取向的影响

- 2过渡层厚度对LiNbO3 薄膜取向的影响'>2.4.2 SiO2过渡层厚度对LiNbO3薄膜取向的影响

- 3 薄膜的表面形貌分析'>2.4.3 Si（111）衬底上LiNbO3薄膜的表面形貌分析

- 2.5 本章小结

- 3薄膜的制备与磁性'>第三章 Fe、Co、Ni 掺杂LiNbO3薄膜的制备与磁性

- 3.1 实验方法

- 3 薄膜的结构与磁性分析'>3.2 Fe 掺杂LiNbO3薄膜的结构与磁性分析

- 3 薄膜的XRD 分析'>3.2.1 Fe 掺杂LiNbO3 薄膜的XRD 分析

- 3 薄膜的XPS 和XAS 分析'>3.2.2 Fe 掺杂LiNbO3 薄膜的XPS 和XAS 分析

- 3 薄膜的XAFS 分析'>3.2.3 Fe 掺杂LiNbO3 薄膜的XAFS 分析

- 3 薄膜的磁性分析'>3.2.4 Fe 掺杂LiNbO3薄膜的磁性分析

- 3 薄膜的结构和磁性分析'>3.3 Co 掺杂LiNbO3薄膜的结构和磁性分析

- 3 薄膜的XRD 分析'>3.3.1 Co 掺杂LiNbO3 薄膜的XRD 分析

- 3 薄膜的XPS 和XAS 分析'>3.3.2 Co 掺杂LiNbO3 薄膜的XPS 和XAS 分析

- 3 薄膜的XAFS 分析'>3.3.3 Co 掺杂LiNbO3 薄膜的XAFS 分析

- 3 薄膜的磁性分析'>3.3.4 Co 掺杂LiNbO3薄膜的磁性分析

- 3 薄膜的结构和磁性分析'>3.4 Ni 掺杂LiNbO3薄膜的结构和磁性分析

- 3 薄膜的XRD 分析'>3.4.1 Ni 掺杂LiNbO3 薄膜的XRD 分析

- 3 薄膜的XPS 和XAS 分析'>3.4.2 Ni 掺杂LiNbO3 薄膜的XPS 和XAS 分析

- 3 薄膜的XAFS 分析'>3.4.3 Ni 掺杂LiNbO3 薄膜的XAFS 分析

- 3 薄膜的磁性分析'>3.4.4 Ni 掺杂LiNbO3薄膜的磁性分析

- 3 薄膜的表面形貌分析'>3.5 Fe、Co、Ni 掺杂LiNbO3薄膜的表面形貌分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f238116679ca2a5ca903e564.html