# 公路工程施工中软土地基处理技术

汉阴县农村公路管理局

摘要：随着世界经济全球化进程的不断推进，我国各行各业特别是建筑方面都获得了很大程度上的发展。我国人民对于土建工程项目的地基施工各个角度的要求标准也越来越严格，这样一来也就形成了建筑工程在施工管理上变成了一项巨大的挑战，在进行地基安全施工的过程中，相关技术人员应该依照施工的技术要求标准对工地地基施工安全质量进行深入分析探索，进而可以确保建筑施工的期限、技术要点和难点以及安全质量水准。

关键词：公路工程；软土地基；处理技术

1软土地基的相关特点概述

1.1容易产生压力形变

软土地基具有与其他材料不同的物理性质与特点，在公路受到外部压力的情况下，软土地基很容易发生形变。与此同时，如果外部的压力过大，公路的周围很有可能会发生地面滑动和变形的现象，如果情况严重还会使得软土地基出现坍塌，进而影响公路的正常使用。

1.2具有较强的渗透性

公路建设工程施工地周围的软土地基具有一定的特殊性，其中的含水量较高，这就会使得软土地基的土质较为酥松，不易被固定和定型，与此同时，存在于软土地基之中的水分会大量滞留，渗透到公路的地基的其他部位，容易对公路地基产生腐蚀。由于软土地基的承受能力是有限的，因此这会对建立在软土地基之上的公路产生一定的影响，不利正常施工的进展，在一些情况下还会影响公路建设的质量，增加风险系数。

1.3容易出现沉降情况

一般而言，公路施工建设中的软土地基主要是由粉尘和砂层构成的，这在一定程度上会影响到土质层。在公路的施工建设之中，最为重要的是建成公路的安全和质量，软土地基是影响这两项关键要素的重要隐患。主要的原因在于在软土地基影响下的软土层会发生一定的变化，会随着使用时间的不断推移出现不同程度的沉降，对公路使用中的整体效果产生极大的不利影响。

2软土地基对公路工程施工产生的危害

2.1路面沉降

软土地基在应用的过程中，由于其含水量比较高，压缩性比较强，所以将其作为公路工程的地基，很有可能会使公路在使用的过程中出现路面沉降的情况。路面沉降问题之所以会发生，其重要的原因就是软土地基本身性能存在问题，在长期的车辆碾压和外部压力的影响下，软土地基本身就会受到压缩，而且其在使用的过程中，长期受到地下水的冲刷和侵蚀，很容易发生水土流失，使得地基结构的稳定性受到影响，进而在使用的过程中出现沉降问题。如果公路的路面出现了沉降问题，就会影响到车辆的行驶，严重的甚至会给车辆的行驶安全造成威胁，还会影响到整条公路的使用寿命。

2.2路面结构损坏

上面提到软土地基在使用的过程中会出现路面沉降，而路面结构破坏则是软土地基质量问题进一步扩大造成的。软土地基中由于软土的土质特殊性和不稳定性，在使用的过程中，本身承载力和强度不足，如果在该过程中还受到来自外部的长期压力以及雨水的冲刷，就会使软土地基的结构稳定性和质量进一步降低，进而给路面施工材料的质量带来不利影响，影响公路路面的施工质量。当前我国公路工程在施工的过程中，路面施工材料主要以沥青混凝土和水泥混凝土为主，这些材料的配比和施工会受到地基的影响，软土地基本身在质量和性能上的缺失，会使得路面施工也出现质量问题，路面在使用的过程中，就很容易损坏。

2.3公路使用寿命缩短

公路使用寿命主要是由公路地基的质量以及路面的平整度决定的，而软土地基在应用的过程中，如果处理不当，那么地基的整体承载力和结构稳定性会出现问题，进而对公路的路面产生影响。在软土路基上进行施工，很多公路工程在施工的过程中会出现软土渗透性降低和抗压性能变差的情况，地基也会受到不同程度的压缩，出现路基沉降，进而使公路路面出现沉降和破损，使得公路的使用寿命缩短。

3公路工程软土地基处理技术分析

3.1换填垫层技术

在公路工程施工环节中，软土地基处理技术的应用中，最广泛的就是换填垫层技术，这些施工技术可以在短期完成，有效的缩短施工工期，而且造价低，有效的节约成本。针对换填垫层技术，它对对细节的处理提出了非常高的要求，主要内容有：①在施工以前，一定要深入分析原地基垫层，同时制定非常详细的施工计划；②选用合适的换填土壤，保证能够对原软土地基的缺陷进行充分弥补，一般情况下可以对这样几种材料进行选用，包括砂、煤渣、卵石、碎石、天然砂砾、石渣等；③在公路工程施工过程中，一定要对换填土的密度进行有效控制，通过采用人工法或者施工机械设备，以有效碾压、夯实换填材料，提高公路工程的施工质量。

3.2强夯技术

通过对当前我国公路工程软土地基处理技术进行深入分析后，不难发现，强夯技术是一种使用非常频繁的处理技术。强夯技术，就是指通过运用较强的夯击力度，以有效加固土壤。这种技术的主要优势为能够直接、有效、快速处理软土地基。不过这种技术的缺点为使用存在一定的局限性，所以在实际施工之前，一定要深入了解软土地基的实际情况。一般来说，湿陷性黄土地区主要选用强夯技术，强夯技术不适用于流动性较大的淤泥类土壤。因此，在对强夯技术进行运用时，一定要对其的适用条件给予高度重视，为预防出现变形现象，一定要将施工细节处理好。

3.3水泥搅拌桩加固技术

水泥搅拌桩加固技术，就是指根据水泥加固原理，在对水泥浆液进行配置好以后，通过运用适当的施工机械设备，向软土地基内喷射水泥浆液，在以上操作过程中，一定要不断进行上下搅拌，促使软土和水泥浆液之间形成凝胶体，以加固硬化软土地基。砂土、粉土、黄土等类型的软土地基，宜选用水泥搅拌桩加固技术。

3.4排水固结技术

在软土地基处理中，排水固结技术是一种新型处理技术。当软土厚度比较大时，在处理淤泥图和粉质粘土时，常常会选用袋装砂井、塑料排水的方法，以使土壤在竖直方向实现排水，对土壤之间的缝隙进行有效减少，对土壤空隙水压力进行有效消除，对软土的强度进行提高，对路基的施工质量进行提高。

3.5加筋技术

针对人工填土的地基处理，可以选用加筋技术。其中，加筋技术的关键就是将地基下面的软土层除去，然后利用具有较高抗腐蚀能力、抗拉能力的合称材料进行替换，包括铝合金、镀锌钢片等，然后逐层铺设替换的合称材料和砂石，以上组合形成的加筋垫层作为地基的持力层，以提高地基的稳定性和强度。

结束语：在我国公路施工建设过程之中，软土地基是需要考虑的关键性问题之一，需要采取有效的措施降低软土地基的不利影响。通过相关的解决措施和采用一些具有针对性的技术对软土地基进行有效地控制，将会在一定程度上提高公路施工建设的质量，提高公路使用过程之中的安全性。与此同时，相关的工程技术人员在面对一些需要处理的问题时，应该针对具体的施工情况，采取具有针对性的解决措施，在最大程度上降低安全隐患，提高施工的质量与公路使用过程之中的质量与安全性，有限延长公路使用的寿命。

参考文献：

[1]侯伟强.软土地基处理技术在公路工程施工中的应用研究[J].科技风，2018（07）：128+131.

[2]张新宇.关于公路工程软土地基处理技术的再思考[J].工程建设与设计，2018（12）：36-37.

[3]邢庆方.公路工程施工中软土地基的处理方法[J].交通世界，2018（25）：40-41.

[4]贾丽君.公路工程施工中软土地基处理技术的探析[J].建材与装饰，2019（14）：270-271.

[5]邓勇华.公路工程软土地基处理技术分析[J].交通世界，2017（29）：81-82.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2450bde140c624f2b2520bf.html