# 金沙江向家坝水电站地下厂房围岩稳定性研究

### 论文摘要

随着我国国民经济的快速发展和国家对基础设施建设投入的不断扩大,在水利水电、铁路、公路、矿山等工程领域中地下洞室工程的数量越来越多、其规模亦愈来愈大,为了使洞室支护设计做到既安全适用又经济合理,如何安全、可靠、有效地分析评价洞室的稳定性显得尤为重要。国内外众多岩石地下工程的实例表明,现代数值分析方法的进步,计算机的快速发展,已能较好地解决地质结构复杂、形状多样的大型洞室围岩稳定性的计算问题,影响洞室围岩稳定性评价效果的主导因素已转向洞室的岩体力学环境。因此,深入、细致地做好洞室围岩岩体结构量化指标的调查、测量工作,正确选择国内外有广泛应用基础且获得良好效果的围岩分类系统,做好围岩分类,按照围岩的环境条件建立符合实际的岩体力学模型；在此基础上开展围岩稳定性分析计算与评价,是地下洞室围岩稳定性研究的主要技术方法。向家坝水电站地下厂房大型洞室群围岩具平缓层状结构、岩体中发育有平缓的层间破碎夹泥层,洞室围岩稳定是本工程需要重点研究解决的突出工程地质问题之一。本文在广泛收集分析本研究区钻探、洞探、地球物理勘探、岩体物理力学试验和地应力测试等大量勘探试验资料基础上,系统、深入地开展了岩体结构量化指标的调查、测量工作；采用GB50287-99《水利水电工程地质勘察规范》推荐的围岩分类方法、以及国际上较为通用的围岩地质力学分类方法（RMR）和围岩质量分类方法（Q分类）,对洞室围岩进行了分类；按照围岩岩体结构和围岩类型合理地选取力学参数,建立起较为可信的岩体力学模型；采用宏观分析判断、基于岩体结构的定性分析、空间投影块体稳定分析和三维离散元（3DEC）等方法,对向家坝地下厂房洞室围岩稳定性进行了研究。为洞室支护设计和施工开挖提供了可信依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 引言

- 1.1 工程背景

- 1.2 研究意义及研究现状

- 1.3 研究方法、内容及目的

- 第2章 向家坝地下厂房地质环境研究

- 2.1 洞室区基本地质条件

- 2.1.1 地形地貌

- 2.1.2 地层岩性

- 2.1.3 地质构造

- 2.1.4 水文地质

- 2.1.5 岩体风化与卸荷

- 2.2 主要岩组岩性岩相特征

- 2.2.1 T32-6组

- 2.2.2 T33岩组

- 2.3 岩体物理力学特性与地应力

- 2.3.1 岩体物理力学特性

- 2.3.2 地应力特征

- 2.3.3 岩体结构特性

- 2.4 洞室围岩分类

- 第3章 向家坝地下厂房围岩稳定性分析

- 3.1 定性分析

- 3.2 洞室围岩块体稳定性计算分析

- 3.2.1 计算分析方法与结构面参数选择

- 3.2.2 计算成果分析

- 3.3 洞室围岩稳定性三维离散元计算分析

- 3.3.1 计算条件

- 3.3.2 计算成果分析

- 第4章 向家坝地下厂房围岩块稳定性评价

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].地下厂房工业除湿机有效除湿范围评价方法[J]. 四川建筑科学研究 2020(05)

- [2].地下厂房岩壁梁开挖工艺控制与质量保证措施[J]. 水利水电施工 2013(01)

- [3].乌东德地下厂房岩锚梁开挖变形特性分析[J]. 大坝与安全 2020(04)

- [4].地下厂房岩壁梁开挖工艺控制及质量保证[J]. 云南水力发电 2010(03)

- [5].不同工况下某抽蓄地下厂房排水量数值模拟[J]. 中国水运(下半月) 2014(02)

- [6].永泰抽蓄项目部地下厂房Ⅰ层通过阶段性验收[J]. 云南水力发电 2019(S1)

- [7].官地水电站地下厂房混凝土浇筑方案探讨[J]. 陕西水利 2016(06)

- [8].焦家滩水电站枢纽地下厂房设计[J]. 小水电 2017(03)

- [9].巨型地下厂房创新支护技术应用[J]. 人民长江 2019(04)

- [10].浅谈大岗山地下厂房顶棚吊顶施工[J]. 水利水电施工 2016(02)

- [11].三峡地下厂房发电机钎焊技术研究[J]. 东方电机 2011(05)

- [12].广西岩滩水电站地下厂房区地应力测试与分析[J]. 长江科学院院报 2008(01)

- [13].思林水电站地下厂房支护施工探讨[J]. 贵州水力发电 2008(04)

- [14].高埋深地下厂房机组混凝土快速施工技术[J]. 四川水力发电 2018(02)

- [15].地下厂房岩锚梁的开挖施工技术[J]. 西北水电 2009(01)

- [16].白鹤滩水电站地下厂房层状节理岩体变形机理分析[J]. 中国地质灾害与防治学报 2018(01)

- [17].地下厂房岩锚梁温控仿真计算[J]. 广东水利水电 2016(06)

- [18].某水电站工程地下厂房布置方案的变化[J]. 甘肃水利水电技术 2019(07)

- [19].某地下发电厂房除湿改造实践[J]. 建筑热能通风空调 2018(09)

- [20].新疆下坂地水利枢纽工程地下厂房布置的分析与优化研究[J]. 陕西水利水电技术 2008(01)

- [21].白鹤滩水电站左岸地下厂房岩壁吊车梁承载特性分析[J]. 水电能源科学 2020(01)

- [22].白鹤滩水电站左岸地下厂房监测数据及围岩稳定分析[J]. 中国水利 2019(18)

- [23].宜兴抽水蓄能电站地下厂房区酸性水的分布及其潜在影响研究[J]. 勘察科学技术 2016(06)

- [24].考虑流固耦合与上部结构影响的半地下厂房地震响应模拟[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [25].地下厂房不同失稳模式下危石加固机制研究[J]. 水利科学与寒区工程 2020(02)

- [26].三峡地下厂房岩体结构及围岩稳定性控制[J]. 地下空间与工程学报 2011(03)

- [27].谈锦屏一级水电站地下厂房岩台开挖的施工方法与质量控制[J]. 中国高新技术企业 2009(06)

- [28].新疆下坂地水利枢纽工程地下厂房布置的分析与优化[J]. 电网与清洁能源 2009(08)

- [29].防止水淹厂房措施在东风水电站地下厂房的应用[J]. 红水河 2019(01)

- [30].白鹤滩左岸地下厂房顶拱对穿锚索施工技术研究[J]. 施工技术 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f25358defbc4b407f23b3cc4.html