# 基于CMOS视频采集卡的管道环焊缝X射线数字检测系统

### 论文摘要

管道运输,尤其是油气管道运输,对国家的经济发展起到了重要的作用,就像身体不能离开血管一样,国家工业发展也不能离开油气管道。与其他运输方式不同,管道运输受天气等外界因素的干扰较小,可以保证物料风雨无阻的安全运输,但一旦发生安全事故,却往往造成极其重大的经济损失和极其恶劣的伤亡事故。因此管道的安全生产与维护,永远是管道运输的头等大事。管道在其生命的开始到结束经过了不计其数的检测和维护。在管道建设初期,焊缝检测是必不可少的一道工序,我国长期以来对管道焊缝采用X射线胶片照相检测法。在计算机技术高度发展的今天,数字技术已经与X射线无损检测紧密结合起来。数字化检测较之胶片检测具有高效、便捷、环保甚至节约成本的优势。目前国内对数字化油气管道焊缝检测系统的研究并不深入,相关标准也不很成熟。通常都是成套进口高价的外国设备,成本相当可观,因此对X射线数字化实时检测系统的研究有重要意义。针对上述问题,我们研究出了一种针对CMOS图像传感器的高效视频采集卡,并运用于X射线管道环焊缝无损数字检测系统。首先选用合适的CMOS图像传感器和闪烁材料设计出了X光相机面板,完成了X光到可见光再到模拟电信号的转换。再根据传感器特性设计了基于ARM与CPLD的视频采集卡。视频采集卡是一个嵌入式系统,在硬件上,使用了NXP公司生产的基于ARM7核心的LPC2378微处理器和Altera公司的EPM7256AE型CPLD;软件上,使用μC/OS-Ⅱ作为单片机软件的操作系统,还使用了开源的轻量级协议栈LwIP作为与电脑间通信的网络协议模块。视频采集卡实现了面板采集模拟电信号的数字转换;数据用TCP/IP协议传送到远端PC机,可保证野外作业无铅房防护工作人员的人身安全。PC终端的图像处理模块根据采集卡数据实时成像,成像效果可达B级无损探伤胶片标准。视频采集卡同时控制环形轨道爬行机构的周向运动,拍摄与爬行相互协调,实现了对管道环焊缝地灵活检测。该系统适合恶劣工况、性能稳定、操作简便,具有广阔的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 油气管道运输业的发展

- 1.1.2 油气管道安全问题的研究

- 1.1.3 油气管道安全检测技术的研究

- 1.1.4 油气管道环焊缝缺陷引起的重大事故

- 1.2 X 射线无损检测技术的发展状况

- 1.2.1 X 射线无损检测技术的发展

- 1.2.2 CMOS 与CCD 检测技术的比较

- 1.3 研究的目的及意义

- 1.4 研究的主要内容

- 第二章 X 射线管道焊逢实时成像系统及其工作原理

- 2.1 X 射线管道环焊缝检测方法介绍

- 2.2 基于CMOS 视频采集卡的X 射线成像系统的整体框架

- 2.3 系统软件架构

- 2.4 X 射线实时成像系统研究中的关键技术

- 2.5 本章小结

- 第三章 RadEye100 CMOS 相机面板模块设计

- 3.1 工业X 射线图像传感器的比较

- 3.2 RadEye100 图像传感器介绍

- 3.3 利用碘化铯闪烁材料制造X 射线相机面板

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于ARM 和CPLD 视频采集卡的设计

- 4.1 硬件系统概述

- 4.2 数据采集电路模块

- 4.3 乒乓RAM 模块

- 4.3.1 乒乓RAM 概述

- 4.3.2 芯片选型

- 4.3.3 乒乓RAM 设计

- 4.4 CPLD 控制模块的设计

- 4.4.1 CPLD 概述

- 4.4.2 功能描述及管脚图

- 4.4.3 信号描述

- 4.4.4 系统模块划分

- 4.4.5 模块接口设计

- 4.5 ARM 控制模块的设计

- 4.5.1 ARM 微处理器简介

- 4.5.2 ARM 控制模块相关电路设计

- 4.5.3 ARM 的GPIO 设置

- 4.5.4 以太网通信模块

- 4.6 基于μC/OS-II 的嵌入式系统软件设计

- 4.6.1 μC/OS-Ⅱ简介

- 4.6.2 LwIP 简介

- 4.6.3 应用程序设计及优化

- 4.7 本章小结

- 第五章 图像处理软件与系统实验

- 5.1 图像处理与用户终端模块简介

- 5.1.1 软件的设计理念

- 5.1.2 拍摄参数设置

- 5.1.3 降噪处理

- 5.1.4 图像拼接

- 5.2 系统现场拍摄试验

- 5.2.1 现场试验

- 5.2.2 X 射线焊缝检测成像标准

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要工作总结

- 6.2 后续工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].未来十年中国新建油气管道达5万公里[J]. 涟钢科技与管理 2009(06)

- [2].油气管道保护和安全管理问题的分析[J]. 化工管理 2019(35)

- [3].中国跨国油气管道边境地区的民族关系与边疆安全研究——以中缅油气管道为例[J]. 世界民族 2019(06)

- [4].中缅油气管道澜沧江跨越[J]. 石油知识 2019(06)

- [5].油气管道并行敷设技术研究现状[J]. 化工管理 2018(18)

- [6].油气管道设计中小口径支管连接处理方式探讨[J]. 化工管理 2016(36)

- [7].跨越澜沧江的中缅油气管道[J]. 能源 2016(12)

- [8].油气管道维抢修公司应急抢险能力评价[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [9].无人机油气管道巡线系统发展现状及建议[J]. 天然气与石油 2017(02)

- [10].油气管道设计的设计原则及影响因素分析[J]. 化工设计通讯 2017(05)

- [11].论油气管道设计项目过程管理的关键要素[J]. 化工管理 2017(19)

- [12].中缅油气管道澜沧江跨越[J]. 石油知识 2015(01)

- [13].山东省人民政府关于表扬油气管道隐患整治先进集体和先进个人的通报[J]. 山东省人民政府公报 2017(04)

- [14].难于上青天，“迟到”的中缅油气管道[J]. 国企管理 2017(12)

- [15].中缅油气管道项目开工[J]. 广东交通 2010(03)

- [16].埋地油气管道腐蚀机理分析及防护探讨[J]. 全面腐蚀控制 2020(01)

- [17].埋地油气管道腐蚀机理研究及防护探讨[J]. 全面腐蚀控制 2019(05)

- [18].总体国家安全观下油气管道风险监控及预警对策[J]. 福州大学学报(哲学社会科学版) 2016(06)

- [19].影响油气管道施工质量的控制及对策[J]. 化工管理 2017(01)

- [20].无人机油气管道巡线应用可行性研究[J]. 化工管理 2017(06)

- [21].十年磨一剑的中缅油气管道[J]. 中国经济周刊 2017(17)

- [22].国家油气管道应急救援基地获批[J]. 城市燃气 2017(03)

- [23].中缅油气管道对我国能源安全的重要意义分析[J]. 中国管理信息化 2017(16)

- [24].长距离油气管道工程经济评价分析与研究[J]. 化工管理 2017(31)

- [25].油气管道风险评估质量评价技术[J]. 科技与企业 2016(06)

- [26].攻坚克难 铸造望城油气平安管线——当好油气管道“保护神”[J]. 湖南安全与防灾 2016(09)

- [27].中缅油气管道工程和云南千万吨炼油项目同期开工[J]. 天然气与石油 2010(05)

- [28].中缅油气管道9月开工[J]. 石油工业技术监督 2009(08)

- [29].油气管道工程项目一体化管理体系探讨[J]. 工程技术研究 2020(12)

- [30].油气管道运输中的工艺设备与自动化控制探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f27f8d78a031453383a1c253.html