# 无功补偿电容器故障机理研究

### 论文摘要

我国电网正朝着全国互联方向发展,全国大电网具有大容量、远距离、超高压、多区域互联的特点,电网互联带来调度灵活和经济运行的同时,也对电力设备的可靠性提出更高要求。在现代电力系统中,无功功率补偿装置与电网的稳定经济运行、电压支撑息息相关,高压电力电容器作为主要无功功率补偿设备,大量应用于电网中。电力电容器在运行中损坏次数多、不可修复,甚至发生电容器爆炸而造成严重事故,对电力系统的安全经济运行构成隐患、威胁到运行人员的人身安全。电力电容器损坏与电网运行、现场环境均有密切联系,其影响损坏因素多、组合变化复杂,一直是研究电力电容器损坏机理及故障诊断所面临的难题。因此,开展电力电容器损坏机理研究具有重要的理论和实际意义。本文的主要研究工作包括:(1)针对影响电力电容器损坏主要因素难以确定,统计了东莞供电局一年所记录的电容器故障数据,从多角度进行统计分析,得到相关规律,为深入研究电力电容器故障机理提供方向。(2)针对影响电力电容器运行可靠性的温度因素进行分析研究,提出了影响电容器运行温度的因素,并建立了电容器热传递过程数学模型。基于模型对有效散热面积进行了灵敏度分析,得到相应结论。(3)提出电力电容器的早期故障很有可能是由质量缺陷造成的,简单介绍了电力电容器的四种典型故障,并通过有限元仿真软件建立了元件电场仿真模型,分析了不同缺陷对元件电场分布的影响,给电容器生产厂的设计与检验提供了参考,给变电部门提出了采购建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 课题研究主要内容及意义

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 研究意义

- 第二章 电容器击穿故障统计分析

- 2.1 统计的数据范围

- 2.2 故障电容器组的统计

- 2.3 选取击穿故障的必要性及依据

- 2.4 发生击穿故障月份的统计

- 2.5 按故障电容器组发生击穿故障所在站点的统计

- 第三章 温度对电容器运行的影响分析

- 3.1 影响电容器运行温度的因素

- 3.1.1 运行电压、介质损耗与谐波对运行温度的影响

- 3.1.2 周围环境温度与电容器运行温度的关系

- 3.1.3 电容器几何尺寸与其温升的关系

- 3.2 电容器内部运行温度的计算及灵敏度分析

- 3.2.1 电容器外壳对环境空气散热的计算

- 3.2.2 电容器内部发热量传导至外壳的计算

- 3.2.3 外壳散热量的参数灵敏度分析

- 3.3 运行温度对电容器的影响

- 3.3.1 局部放电与温度的关系

- 3.3.2 电容器的热老化

- 3.4 小结

- 第四章 电容器质量对其运行可靠性的影响

- 4.1 电容器的早期失效与浴盆曲线

- 4.2 并联电容器生产制造中存在的典型质量缺陷

- 4.3 电容器典型质量缺陷的有限元仿真分析

- 4.3.1 电容器元件仿真模型的建立

- 4.3.2 内部缺陷仿真分析

- 4.3.3 接触缺陷仿真分析

- 4.3.4 重叠缺陷仿真分析

- 4.3.5 油质缺陷仿真

- 4.3.6 边缘效应的讨论

- 4.4 小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].赛晶成功研发国内首台自主技术-柔性直流支撑电容器[J]. 变频器世界 2019(12)

- [2].低压电容器装置运行与维护管理[J]. 科技创新与应用 2020(01)

- [3].环境温度对直流支撑电容器温升影响的研究[J]. 电工电气 2020(02)

- [4].利用自制教具演示电容器的充放电过程[J]. 中国现代教育装备 2020(04)

- [5].定量探究平行板电容器电容的实验设计[J]. 物理教师 2020(02)

- [6].径向配电网中的电容器配置分析[J]. 自动化与仪表 2020(03)

- [7].直流支撑电容器温升影响因素研究[J]. 电气技术 2020(04)

- [8].防火电容器热稳定性研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(01)

- [9].碳材料在钠离子电容器中的应用[J]. 云南化工 2020(05)

- [10].电容器电容量的测量装置及测量试验研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [11].碳材料在锂离子电容器中的研究进展[J]. 山东化工 2020(09)

- [12].浅析电容器膜用聚丙烯的现状及发展[J]. 当代化工研究 2020(14)

- [13].轨道交通用电容器预期寿命与应用的探讨[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)

- [14].直流支撑电容器的纹波电流影响其温升的研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)

- [15].大容量柔性直流输电工程用直流支撑电容器技术研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)

- [16].石英砂介质在自愈式低压电容器散热改进中的应用研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)

- [17].几种常用电容器的特点及趋势概述[J]. 电子世界 2020(20)

- [18].洗牌重组,成功修复电容器[J]. 班组天地 2019(03)

- [19].锂离子电容器的未来与展望[J]. 国外铁道车辆 2019(06)

- [20].电容与电容器解题例析[J]. 中学物理教学参考 2015(02)

- [21].对一道电容器的电容竞赛题的变式分析[J]. 物理教师 2018(04)

- [22].可与电容器类比的“理想模型”[J]. 物理教师 2011(12)

- [23].断路器均压电容器漏油故障分析[J]. 电工技术 2016(11)

- [24].开缝椭圆柱板电容器的电容[J]. 物理与工程 2016(06)

- [25].含多氯联苯电容器封存点无害化处置工程实例[J]. 石化技术 2017(01)

- [26].35kV电容器爆炸事故成因及处理[J]. 电工技术 2017(01)

- [27].泡沫镍在电容器和微生物燃料电池方面的应用[J]. 现代化工 2017(08)

- [28].电容器故障的分析及预防方法[J]. 通讯世界 2017(17)

- [29].不同谐波电流注入条件对电容器噪声影响的试验研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2017(04)

- [30].基于底面间距调整的电容器装置噪声优化措施研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f28786589fedbd8e66a261fc.html