# WiMAX接入网关移动性管理研究及实现

### 论文摘要

WiMAX是基于IEEE802.16系列标准的宽带无线接入城域网技术,其初衷是提供在城域网多厂商环境下,点对多点的宽带无线接入。它具有标准化、技术成熟、传输速度快、覆盖范围广、良好的抗雨衰性能、组网灵活的等优点,能够提供高速宽带数据传输和高移动性管理。研究WiMAX网络层架构中移动切换技术有助于WiMAX网络的组网和部署。基于WiMAX论坛中颁发的End-to-End Network Syetems Architecture Stage 2与Stage 3标准,本论文设计和实现WiMAX网关的切换管理并提出一种实现快速切换的机制。具体研究工作如下:（1）根据WiMAX网络标准进行调研,重点分析ASN-GW功能实体以及内部各个模块的作用,写出切换模块和Context模块的需求分析。（2）根据需求分析,设计程序流程图并写出功能函数。讨论该模块与其它模块通信的接口,确定接口内容并写出接口函数和相关参数。从而完成切换模块和上下文模块的概要设计。（3）基于Linux系统编写和调试切换模块和上下文模块的软件程序。利用BS模拟器充当基站,同时搭建HA和AAA Server环境,然后运行编写的网关程序,进行功能测试和压力测试。同时利用Wireshark抓包软件验证切换模块和上下文模块的消息流程。分析和研究WiMAX切换管理和降低切换时延是本文的研究重点。根据WiMAX网络协议,本文实现了网关的切换管理。其创新点有二:一是选择PMIP Client和DHCP Relay组合方式实现网关的MIPv4注册流程。采用DHCP Relay方式把IP的分发和管理交给DHCP Server。采用PMIP Client方式把MIP注册客户端放在网关中实现,减少了MS的设计复杂性,便于MS的推广普及。二是为了降低切换时延,提出把上下文传输协议和认证过程结合起来的机制。该机制是在入网的时候利用Context模块保存AK、MSK以及MIPPK等密钥信息。MS网间切换导致重入网继而发生重认证时,根据密钥生命期控制认证次数,避免不必要的重认证或者二次认证,从而降低了切换认证时延。抓图分析表明,本设计实现了WiMAX网关的切换管理模块的控制流程。当MS进行跨网关切换时,采用本设计提出的机制,能降低至少0.42s的认证时延,从而优化了切换性能。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文研究的目的与意义

- 1.4 论文内容安排与创新点

- 2 WiMAX 网络体系

- 2.1 WiMAX 网络体系架构

- 2.2 MS 解决方案以及ASN 和CSN 功能实体概述

- 2.2.1 终端系统解决方案

- 2.2.2 ASN 的功能概述

- 2.2.3 CSN 的功能概述

- 2.3 AGW 功能实体概述

- 2.3.1 统一接入认证

- 2.3.2 应用层流量控制和QoS 保障

- 2.3.3 移动性管理

- 2.4 AGW 具备的详细功能

- 2.5 WiMAX 网络实体之间协议栈介绍

- 2.5.1 空口协议栈

- 2.5.2 网络层MIP 协议

- 2.5.3 PKMv2 协议

- 2.5.4 EAP 认证协议

- 2.5.5 数据通道的GRE 协议

- 2.6 小结

- 3 WiMAX 网络的移动切换

- 3.1 概述

- 3.2 WiMAX 切换处理流程

- 3.2.1 MS 系统内切换流程

- 3.2.2 MS 系统间切换流程

- 3.2.3 切换中的认证者重置

- 3.2.4 切换中的计费

- 3.3 系统软件总体结构

- 3.4 切换流程方案设计

- 3.4.1 切换功能模块设计

- 3.4.2 消息定义

- 3.5 测试验证及性能分析

- 3.5.1 测试环境搭建

- 3.5.2 实时截图及分析

- 3.6 小结

- 4 改进切换认证时延的机制

- 4.1 WiMAX 网络的AAA 协议

- 4.2 MS 初始入网的认证过程

- 4.3 WiMAX 网络的上下文分析

- 4.4 Context 模块的设计与实现

- 4.5 测试验证及性能分析

- 4.6 小结

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录

### 相关论文文献

- [1].一种基于用户行为预测的群移动性管理模型[J]. 电信科学 2017(08)

- [2].面向5G的移动性管理关键技术探讨[J]. 移动通信 2017(19)

- [3].基于用户无感知的5G移动性管理[J]. 电脑与电信 2017(09)

- [4].异构整合机制下物联网自适应移动性管理体系研究[J]. 福建电脑 2013(10)

- [5].网络层移动性管理协议浅析[J]. 科研信息化技术与应用 2013(04)

- [6].5G移动性管理解决方案分析[J]. 通信电源技术 2020(10)

- [7].基于网络的局域性移动性管理研究[J]. 电子测量技术 2008(07)

- [8].一种PMI Pv6优化方案的设计与实现[J]. 软件 2013(12)

- [9].传送资源控制及移动性管理的研究及进展[J]. 电信技术 2009(08)

- [10].基于PMIPv6的切换管理方案研究[J]. 现代电信科技 2008(06)

- [11].移动边缘计算的移动性管理研究[J]. 中兴通讯技术 2018(01)

- [12].面向动态外地代理的卫星网络移动性管理机制[J]. 西安电子科技大学学报 2018(03)

- [13].车联网中整合移动边缘计算与内容分发网络的移动性管理策略[J]. 电子与信息学报 2020(06)

- [14].考虑占空比的无线传感器网络移动性管理方案[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [15].企业无线网络中的认证、授权和移动性管理对比研究[J]. 智能计算机与应用 2018(03)

- [16].内容中心网络分布式移动性管理[J]. 北京邮电大学学报 2016(04)

- [17].5G超密集组网的探讨[J]. 广西通信技术 2018(03)

- [18].面向车队的安全且具备隐私保护的移动性管理框架[J]. 信息网络安全 2018(07)

- [19].NSA部署初期的移动性管理优化策略[J]. 电信工程技术与标准化 2019(07)

- [20].分布式移动性管理框架在EPS系统的设计与实现[J]. 电信快报 2017(06)

- [21].TD-LTE系统移动性管理实体测试研究[J]. 光通信研究 2011(04)

- [22].关于IPv6的移动性管理关键技术分析[J]. 技术与市场 2018(01)

- [23].TD-SCDMA多模终端出服务区技术的研究[J]. 山西电子技术 2013(06)

- [24].TD-LTE网络端移动性管理实体测试研究[J]. 光通信研究 2010(04)

- [25].基于WiMAX的移动IPv6快速切换研究[J]. 煤炭技术 2010(10)

- [26].基于PMIPv6的域间切换管理方法及性能分析[J]. 计算机应用研究 2010(03)

- [27].基于SIP的应用层移动性管理[J]. 电信快报 2009(05)

- [28].一种基于代理移动IPv6的全局移动性管理结构和协议[J]. 电子与信息学报 2008(12)

- [29].RMIPv6移动性管理的改良方案[J]. 电子科技大学学报 2008(04)

- [30].家庭基站用户的移动性管理[J]. 无线通信技术 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2973c9cdd105296b32c5497.html