# 透平膨胀机叶轮正逆向建模与五轴数控加工技术研究

### 论文摘要

产品数字化集成快速开发技术是提高企业产品开发能力、缩短产品研制周期、降低开发成本的有效手段，因此应用日趋广泛。本文针对某企业透平膨胀机叶轮零件的设计和制造过程的实际需求，研究适用于企业实际的产品数字化集成快速开发流程及其关键技术，并通过具体应用案例，验证了该工作流程的可行性和优越性。首先，本文分析了透平膨胀机叶轮在设计和加工中存在的生产周期长、产品加工质量不稳定等问题，针对叶轮结构的特殊性和复杂性，阐述了能够解决这些问题的相关技术，即基于叶轮实物的反求建模、基于产品需求参数的参数化特征建模、以及计算机辅助制造和五轴数控加工等数字化制造技术。其次，基于逆向工程技术，研究透平叶轮实物的逆向实体建模方法，包括激光扫描仪获取数据点云，点云数据的处理，特征曲线曲面拟合等关键技术环节，并通过逆向建模与UGNX的数据集成，实现了透平叶轮的实体建模。第三，基于UGNX软件，根据透平膨胀机的客户需求参数、热力性能和气动性能指标等进行叶轮零件的结构设计，实现了叶轮产品族的参数化特征建模，包括确定基本参数，建立参数关系，构建参数化特征曲线，创建叶轮实体等过程，为叶轮的数控加工提供了参数化实体主模型。第四，利用UGNX软件自身卓越的集成性，在叶轮产品族参数化实体模型的基础上，进行五轴联动的数控加工，包括确定叶轮数控加工工艺、生成刀具轨迹和刀位文件、模拟刀具加工路径、后置处理生成NC代码，传输数控程序并在五轴加工中心上加工叶轮零件等过程。最后，提出了叶轮产品快速开发的数字化技术集成应用工作流程，基于UGNX软件，通过实际案例，生成了透平膨胀机叶轮产品的零件模板和加工模板，设计人员只要输入用户需求参数，即可在UGNX上得到相应叶轮零件的实体模型，同时快速生成数控加工程序，从而验证了该工作流程的可行性。本文提出的透平膨胀机叶轮数字化集成开发工作流程，以及生成的叶轮零件模板和数控加工模板，对于企业的产品快速开发具有一定的实用性和借鉴价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2. 相关领域技术及其研究现状

- 1.2.1 逆向工程技术及其研究现状

- 1.2.2 产品参数化建模技术及其研究现状

- 1.2.3 五轴数控加工技术及其研究现状

- 1.2.4 本文主要采用的专业软件

- 1.3 本文的主要内容及章节安排

- 第二章 透平叶轮实物的反求建模技术研究

- 2.1 叶轮实物的结构特征分析

- 2.2 叶轮实物的三维测量

- 2.2.1 接触式测量

- 2.2.2 非接触式测量

- 2.2.3 本课题采用的测量方法

- 2.3 点云数据的处理

- 2.3.1 多视拼合

- 2.3.2 数据光顺

- 2.3.3 数据精简

- 2.3.4 本课题采用的点云数据处理方法

- 2.4 叶片曲面重建

- 2.4.1 曲面特性

- 2.4.2 叶轮曲面在逆向工程软件中的重构

- 2.4.3 叶轮曲面在CAD/CAM 系统中的重构

- 2.5 叶轮CAD 模型重建

- 2.5.1 叶轮叶片的CAD 模型重建

- 2.5.2 叶轮其他结构特征的重建

- 2.6 本章小结

- 第三章 透平膨胀机叶轮类零件参数化特征建模技术研究

- 3.1 透平膨胀机叶轮的参数分析

- 3.2 透平膨胀机叶轮的特征分析

- 3.3 叶轮参数化特征建模流程

- 3.4 基于UG 软件的叶轮参数化特征建模的实现方法

- 3.4.1 草图

- 3.4.2 关联性

- 3.4.3 表达式

- 3.4.4 电子表格

- 3.4.5 用户自定义特征

- 3.4.6 模型的生成和编辑

- 3.5 基于UG 软件的叶轮参数化特征建模

- 3.5.1 轮毂体

- 3.5.2 叶片主体段

- 3.5.3 叶片导流段

- 3.5.4 孔等成型特征

- 3.6 章节小结

- 第四章 透平膨胀机叶轮的五轴数控加工技术研究

- 4.1 叶轮数控加工工艺分析

- 4.1.1 叶轮曲面的加工方法

- 4.1.2 整体叶轮加工的刀位规划

- 4.1.3 本课题叶轮几何模型的分析

- 4.1.4 叶轮的加工技术路线

- 4.2 基于UG 软件的五轴数控加工的实现办法

- 4.2.1. UGCAM 的一般数控加工流程

- 4.2.2. UGCAM 的五轴数控加工

- 4.3 透平膨胀机叶轮基于UG 软件的五轴数控加工

- 4.3.1. 前置处理生成叶轮的刀位文件

- 4.3.2 后置处理生成叶轮加工的NC 程序

- 4.3.3 机床加工

- 4.4 章节小结

- 第五章 透平膨胀机叶轮产品快速开发的数字化技术集成及应用验证

- 5.1 透平膨胀机叶轮产品快速开发的数字化技术集成

- 5.1.1 叶轮产品快速开发的数字化技术集成框架

- 5.1.2. UG 的主模型技术

- 5.1.3. UG 的加工模板

- 5.1.4 叶轮零件模板及加工模板的生成

- 5.2 实例应用

- 5.2.1 叶轮产品族参数化特征模型的参数控制

- 5.2.2 叶轮产品族零件加工轨迹的重新生成

- 5.3 章节小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间完成的论文

### 相关论文文献

- [1].基于正交实验的压气叶轮应力优化分析[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [2].焊接式闭式叶轮应力优化分析[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [3].质量不平衡对单叶片叶轮径向受力的影响[J]. 排灌机械工程学报 2020(04)

- [4].涡轮增压器压气叶轮爆裂转速数值分析与试验研究[J]. 工程设计学报 2020(02)

- [5].海流作用下轮机叶轮的屈曲失效分析[J]. 应用力学学报 2020(03)

- [6].微燃机双面复合叶轮压缩特性[J]. 航空动力学报 2020(05)

- [7].循环水槽推进叶轮近场辐射噪声数值模拟[J]. 船舶工程 2020(07)

- [8].2种形式的液力透平叶轮外特性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [9].不锈钢三元叶轮加工效率提升的影响因素分析[J]. 风机技术 2017(01)

- [10].离心泵闭式叶轮流场模拟研究[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [11].不同叶轮形式下离心泵整机非定常流场的标准数值分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(11)

- [12].考虑叶轮耦合作用的悬臂转子动力学特性分析[J]. 风机技术 2020(S1)

- [13].高效二元叶轮模型级参数化优化研究[J]. 风机技术 2020(04)

- [14].叶轮高速开粗加工路径优化设置研究[J]. 机床与液压 2018(02)

- [15].不同叶轮形式对汽车冷却水泵性能的影响[J]. 流体机械 2018(07)

- [16].垂直轴螺旋形风力叶轮组合与干扰的数值研究[J]. 太阳能学报 2018(08)

- [17].直径450mm以下不锈钢三元叶轮加工工艺研究[J]. 科技风 2017(06)

- [18].管道式水力叶轮的设计与性能分析[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [19].一种水下仿生叶轮装置力学性能分析及其产生机理研究[J]. 军械工程学院学报 2015(04)

- [20].贯流泵叶轮的模态分析[J]. 河南科技 2015(24)

- [21].基于三坐标测量机的精密叶轮测量路径规划研究[J]. 机床与液压 2016(07)

- [22].薄壁闭式叶轮加工变形控制技术研究[J]. 科技资讯 2015(08)

- [23].离心泵闭式叶轮反求技术研究[J]. 热能动力工程 2015(03)

- [24].基于ABAQUS的抛送叶轮应力应变研究[J]. 机械设计与制造 2015(10)

- [25].机械加工和电火花加工的组合技术在叶轮制造中的应用[J]. 风机技术 2013(06)

- [26].部分进气燃气涡轮机叶轮流场数值模拟[J]. 鱼雷技术 2010(06)

- [27].浮选机叶轮的参数选择[J]. 西部探矿工程 2008(12)

- [28].粘性条件下含不同导叶数的液力透平水力损失分析[J]. 化工机械 2020(03)

- [29].试析叶轮加工精度影响因素分析及改进策略[J]. 科技创新与应用 2020(30)

- [30].磨料流技术在叶轮加工中的应用及工装研制[J]. 金属加工(冷加工) 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f29adc9f42b5e0a582632801.html