# 数字语音处理器在下一代网络的应用和优化设计

### 论文摘要

在告别了提供分离的数据业务和语音业务的网络框架结构之后,下一代网络的发展重心开始转移到提供复合的面向服务的网络构架上。电子商务、网络多媒体和VoIP等业务的兴起正推动着因特网进入一个新的发展阶段。在这一阶段中,业务的种类、内容和服务质量的地位将越来越突出,并成为网络设备提供商和网络运营商之间竞争的焦点。下一代网络不是现有电信网和IP网的简单延伸和叠加,也不是单项节点技术和网络技术,而是整个网络框架的变革,是一种整体解决方案。下一代网络的出现与发展不是革命,而是演进,即在继承现有网络优势的基础上实现的平滑过渡。下一代网络体系结构的设计思路就是用演进的方式实现平滑过渡。VoIP就是扮演着从传统PSTN的电话到NGN中的语音电话转换的角色。这些年,其低廉的资费已经大大促进了其的发展;伴随着NGN蓬勃发展的是VoIP中最核心的技术--数字语音处理器的飞速发展,其支持的编解码类型越来越丰富,功能越来越多,处理能力越来越强。我们完全自主开发的VoIP语音网关可以支持4个E1接口,其语音处理器采用Mindspeed的M82610做为核心部件,能支持多种语音编解码,同时还可支持各种数据业务,如传真、Modem等。整个系统采用双CPU的设计,处理能力非常强大,操作相当灵活。经过测试,它的各项指标符合要求,并与其它数字语音处理器在语音和数据业务上完全互通。此语音网关已经申请了国家专利保护。本文首先介绍了Mindspeed的数字语音处理器—M82610的特点,具体说明其核心组成部分的作用,并揭示了该数字语音处理器内部的工作流程;然后,介绍利用M82610设计的VoIP语音网关,详细介绍语音网关的硬件设计和软件设计;在此基础上,论述数字语音处理器的具体实现细节,并给出了几种提高语音质量的优化方法。最后,针对目前下一代网络的发展情况,提出了一些改进的意见。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 VOIP 的出现与发展

- 1.2 VOIP 在NGN 中的典型应用系统——VOIP 应用简介

- 1.3 VOIP 与传统电话的对比

- 1.4 VOIP 的技术要点

- 1.5 VOIP 的发展现状

- 1.6 VOIP 的技术热点

- 1.7 由此提出的新的需求

- 1.8 下一代网络的特点和发展目标

- 1.9 本文的主要内容及作者的主要工作

- 第2章 当前主流的专用语音处理器的介绍

- 2.1 数字语音处理器简介

- 2.2 MINDSPEED M82610 语音处理器

- 第3章 VOIP 语音网关的设计

- 3.1 语音网关的软件系统

- 3.2 语音网关的硬件系统

- 3.3 小结

- 第4章 数字语音处理器在语音网关中的设计实现

- 4.1 M82610 驱动的介绍

- 4.2 电话呼叫流程分析

- 4.3 语音通道切换到传真

- 4.4 MODEM、传真等数据业务的自动切换

- 4.5 调试功能

- 4.6 语音网关的优化设计

- 4.7 语音网关的性能

- 4.8 小结

- 第5章 语音处理器的进一步研究与探讨

- 5.1 当前的研究方向

- 5.2 有效的改进想法

- 5.3 小结

- 结束语

- 参考文献

- 附录A 语音网关测试报告

- 致谢

- 作者在攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].一种数字语音通信噪音消除和语音恢复方法设计及实现[J]. 通信技术 2020(08)

- [2].数字语音处理全英语课程教学改革探索[J]. 中国教育技术装备 2016(08)

- [3].数字语音助航,让医疗信息化不再“失联”[J]. 硅谷 2014(17)

- [4].广播电台数字语音采访系统设计与实施[J]. 广播与电视技术 2014(07)

- [5].一种嵌入式数字语音录放系统的设计[J]. 电子元器件应用 2010(12)

- [6].针对多种处理痕迹的数字语音取证算法[J]. 计算机应用 2019(01)

- [7].水下数字语音通信系统的研究和实现[J]. 声学学报(中文版) 2008(05)

- [8].基于中英文数字语音登陆系统的仿真研究[J]. 电子产品世界 2012(06)

- [9].基于DSP的小型数字语音通信平台设计[J]. 计算机测量与控制 2009(06)

- [10].针对多种伪造操作的数字语音取证算法[J]. 无线通信技术 2019(03)

- [11].数字语音辅助设备发展预测[J]. 办公自动化 2016(20)

- [12].铁路数字语音记录仪幅频特性抖动和系统底噪的测试方法研究[J]. 铁道技术监督 2019(08)

- [13].基于FPGA实现数字语音叠加[J]. 火力与指挥控制 2012(S1)

- [14].海上中高频无线数字语音通信技术的探讨[J]. 中国海事 2009(12)

- [15].AMBE-2000在数字语音通信系统中的应用[J]. 电子世界 2014(04)

- [16].Matlab在数字语音处理课程教学中的应用[J]. 咸宁学院学报 2009(03)

- [17].基于FPGA的数字语音通信系统设计[J]. 江苏技术师范学院学报 2014(02)

- [18].嵌入式数字语音处理实验系统的设计与实现[J]. 实验室研究与探索 2012(10)

- [19].基于物联网架构的数字语音记录仪联网方案[J]. 中国铁路 2012(11)

- [20].基于LWIP的煤矿数字语音对讲终端的设计[J]. 工矿自动化 2011(12)

- [21].多模式化数字语音录放显示系统创新设计[J]. 工业控制计算机 2015(09)

- [22].QC-LDPC码在数字语音通信系统中的性能分析[J]. 大连海事大学学报 2012(02)

- [23].神经网络检测的数字语音水印算法[J]. 计算机仿真 2011(07)

- [24].基于CAN总线的数字语音通信方法研究[J]. 科技创新导报 2008(15)

- [25].基于数字均衡的时变数字语音模型更新[J]. 电脑知识与技术 2020(07)

- [26].基于CAN总线的煤矿数字语音通信系统研究[J]. 天津职业技术师范大学学报 2013(01)

- [27].水下数字语音通信系统实现方法研究[J]. 舰船科学技术 2016(04)

- [28].嵌入式以太网数字语音广播系统的设计与实现[J]. 现代电子技术 2010(06)

- [29].基于CMX618的数字语音通信系统[J]. 现代电子技术 2009(07)

- [30].南京地铁1号线数字语音报站系统[J]. 铁道通信信号 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2b16df04352bc423ead7ba8.html