# 新疆地区沥青混合料车辙标准研究

### 论文摘要

新疆地区由于其地理位置和气候环境的特殊性,存在着夏季日照时间长、昼夜温差大、极端恶劣天气较多等特点,我国现行规范评价高温稳定性的标准对新疆地区的适用性不够普遍,所以针对新疆地区制定适合该地区的高温稳定性标准具有非常重要的意义。本论文针对上述存在的问题,对我国现行规范评价高温稳定性能的标准进行研究分析,认为车辙试验动稳定度指标与沥青混合料的车辙变形存在着相关性,但并不能全面的评价实际的沥青混凝土路面的车辙破坏。为了能完整地反映整个车辙变形的发展过程,应该提出一个比较全面的评价指标,将压实的过渡阶段和稳定阶段的变形均考虑进去,特提出“动稳定度指数DSI" (Dynamic Stability Index)的概念,以弥补“动稳定度”指标的缺陷。通过室内沥青混合料试验,对沥青混合料抗剪强度和高温性能的影响因素进行研究。综合考虑温度、轴次、剪应力和抗剪强度的影响,建立车辙预估模型,根据车辙预估模型得出车辙评价标准(抗剪强度)；结合新疆不同气候分区,分别给出车辙评价标准的推荐值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 国内外的车辙研究现状

- 1.2.1 国外车辙研究概况

- 1.2.2 国内车辙研究概况

- 1.2.3 我国动稳定度标准存在的问题

- 1.3 本论文的主要研究内容及技术路线

- 1.3.1 主要研究问题

- 1.3.2 技术路线

- 第二章 沥青混合料抗剪强度研究

- 2.1 沥青混合料抗剪试验方法

- 2.2 原材料性质

- 2.2.1 石料

- 2.2.2 沥青

- 2.3 沥青混合料性能

- 2.4 抗剪强度测试及分析

- 2.4.1 混合料抗剪强度测试

- 2.4.2 沥青种类对抗剪强度的影响分析

- 2.4.3 温度对混合料抗剪强度的影响

- 2.4.4 级配对抗剪强度的影响分析

- 2.4.5 公称最大粒径对沥青混合料抗剪性能的影响

- 2.5 本章小结

- 第三章 沥青混合料高温性能指标研究

- 3.1 沥青混合料高温性能标准分析及新指标的提出

- 3.1.1 现行车辙试验评价指标存在的问题

- 3.1.2 沥青混合料高温性能新指标的提出

- 3.2 动稳定度指数（DSI）评价混合料高温性能的适用性分析

- 3.2.1 动稳定度指数的影响因素分析

- 3.2.2 平行试验结果的差异性

- 3.2.3 不同混合料的差异性

- 3.3 不同高温评价标准与抗剪强度的关系

- 3.4 本章小结

- 第四章 沥青混合料车辙预估模型建立

- 4.1 沥青混合料车辙预估模型形式的确定

- 4.1.1 模型参数选择与说明

- 4.1.2 沥青混合料车辙预估模型的形式

- 4.2 基准参数的获取

- 4.2.1 室内车辙试验

- 4.2.2 车辙板内最大剪应力

- 4.2.3 沥青混合料抗剪强度

- 4.3 车辙预估模型的确定

- 4.4 本章小结

- 第五章 新疆地区沥青混合料车辙标准研究

- 5.1 现行规范对高温性能评价存在的问题

- 5.2 新疆地区车辙模型各参数的确定

- 5.2.1 容许车辙深度的确定

- 5.2.2 交通量分级

- 5.2.3 新疆地区车辙分区

- 5.2.4 路面结构层最大剪应力计算

- 5.3 沥青混合料抗剪强度标准的确定

- 5.3.1 车辙累积计算方法

- 5.3.2 新疆地区沥青混合料抗剪强度标准的推荐

- 5.4 本章小结

- 第六章 主要结论及进一步研究建议

- 6.1 主要结论

- 6.2 创新点

- 6.3 进一步研究建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].节能低排放型温拌沥青混合料在寒冷地区的应用前景[J]. 吉林交通科技 2012(04)

- [2].融雪剂盐冻侵蚀作用对沥青混合料性能影响及劣化机理研究[J]. 新型建筑材料 2019(12)

- [3].公路施工中温拌沥青混合料施工要点分析[J]. 城市建筑 2019(24)

- [4].高寒地区成品橡胶沥青混合料的低温性能及评价方法[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [5].温拌沥青混合料的应用研究[J]. 城市道桥与防洪 2019(12)

- [6].冻融循环条件下两种环保型透水沥青混合料的性能衰变分析[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [7].沥青胶结料对浇筑式沥青混合料指标影响分析[J]. 公路 2020(01)

- [8].基于能量法的浇注式沥青混合料疲劳特性分析[J]. 青海交通科技 2019(06)

- [9].复合浇筑式沥青混合料在钢桥面铺装中的应用研究[J]. 市政技术 2020(01)

- [10].沥青混合料动态模量主曲线方法对比分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [11].路桥施工中沥青混合料试验检测方法[J]. 四川建材 2020(03)

- [12].基于劲度模量分析的橡胶沥青混合料疲劳寿命研究[J]. 工程力学 2020(04)

- [13].高粘沥青与沥青混合料性能对比研究[J]. 四川水泥 2020(02)

- [14].排水沥青混合料与常规上面层沥青混合料技术性对比分析[J]. 西部交通科技 2019(12)

- [15].延庆崇礼高速公路沥青混合料低温性能试验研究[J]. 科学技术与工程 2020(14)

- [16].注重理论与实践结合的《沥青与沥青混合料》教学改革探讨[J]. 科技视界 2020(14)

- [17].温拌沥青及温拌沥青混合料性能研究[J]. 交通科技 2020(02)

- [18].温拌沥青混合料在生产阶段的节能减排量化分析[J]. 材料导报 2020(S1)

- [19].细集料沥青混合料的微观形貌及界面黏附性能[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(06)

- [20].基于高黏剂改性透水沥青混合料的工艺对比研究[J]. 中外公路 2020(03)

- [21].基于沥青损伤等效的沥青混合料火烧评价方法研究[J]. 中外公路 2020(03)

- [22].基于不同温拌机理的沥青混合料性能研究[J]. 山东交通科技 2020(03)

- [23].盐雾环境作用周期变化对沥青混合料性能影响研究[J]. 公路工程 2020(04)

- [24].麦秸秆增强沥青混合料性能及机理研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(08)

- [25].冷拌沥青混合料在干线公路上面层的应用及跟踪观测研究[J]. 运输经理世界 2020(03)

- [26].温拌沥青混合料施工技术在公路工程中的应用[J]. 工程技术研究 2020(16)

- [27].温拌沥青混合料在路面工程中的应用研究[J]. 建筑技术开发 2020(16)

- [28].基于加速加载试验的温拌沥青混合料长期性能研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [29].高分子裂解物半温拌沥青混合料压实特性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(06)

- [30].高模量沥青混合料抗车辙性能研究[J]. 福建交通科技 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2ba3eab7c0524325d1fdad5.html