# 高分子合成纸的配方及纸状化性能的研究

### 论文摘要

高分子合成纸又叫石头纸,是以碳酸钙和高分子树脂为主要原料,同时添加各种助剂,利用高分子界面化学原理和填充改性技术,通过挤出工艺而制成的,具有塑料和纸张特征的多功能性材料。它具有强度大、抗撕裂性好、阻燃性好、耐酸碱性好、印刷性好、可书写、经久耐用等特点。由于合成纸生产过程无污染,同时可以完全回收、循环使用,也可以使用废旧高分子树脂作为原料,因而是现代纸张生产的一次重大突破。聚烯烃是重要的通用树脂,聚丙烯具有突出的耐应力开裂性、机械性能、耐磨性、较好的耐热性和化学稳定性、良好的加工性能等优点,但具有耐寒性差、抗蠕变性差、制品尺寸稳定性差等缺点。聚乙烯具有较好的耐低温性、绝缘性、耐化学药品性和良好的加工流动性等优点,但具有耐热性差、耐老化性能差及易应力开裂等缺点。因此对聚烯烃改性研究一直是高分子材料科学研究领域的重要课题。本文首先对采用硼酸酯改性碳酸钙,然后填充改性聚烯烃进行研究和讨论。力学性能研究表明,改性后的碳酸钙填充聚烯烃复合材料的力学性能明显提高；随着碳酸钙填充量不断增加,复合体系力学性能先增大后减小,填充量较大时,加工成性较困难；随着碳酸钙粒径的减小,复合材料的力学性能也先增大后减小,粒径为600-800目碳酸钙比较合适。流变性能表明,随着温度和剪切速率增加,纯聚乙烯和碳酸钙/聚乙烯复合材料的剪切粘度均呈下降趋势；随着碳酸钙粒径的减小,复合体系的粘度呈下降趋势；偶联剂的最佳用量为2份时,加工性能好,材料成本较低；少量碳酸钙加入可以降低体系的粘度,改善体系的流动性。结晶性能研究表明,纯聚烯烃结晶结构规整,结晶界面清晰,碳酸钙高填充聚烯烃会使结晶界面变得模糊。未改性碳酸钙填充聚烯烃有明显的团聚现象,改性处理碳酸钙能使团聚现象消失。扫描电子显微镜研究表明,自制的碳酸钙母料,内部结构紧密无气泡,在树脂中均匀分散,与树脂实现了良好的结合；合成纸原纸表面具有微孔结构,厚制品其表面光滑,薄制品其表面粗糙；涂布后的制品,表面均匀平滑。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 合成纸的概述

- 1.3 合成纸的经济效益和社会效益

- 1.4 聚烯烃概述

- 1.5 界而研究

- 1.6 碳酸钙概述

- 1.7 硼酸酯

- 1.8 本课题生产合成纸工艺技术路线

- 1.9 本课题的研究目的及意义

- 2 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验仪器及设备

- 2.3 试样的制备

- 2.4 试样的测试

- 3 结果与讨论

- 3.1 碳酸钙填充聚烯烃的力学性能

- 3.2 碳酸钙/聚乙烯复合体系流变性能的研究

- 3.3 结晶性

- 4 合成纸中试实验的制备工艺

- 4.1 引言

- 4.2 专用母料的制备工艺

- 4.3 三层共挤流延成膜工艺

- 4.4 涂布工艺

- 4.5 性能检测

- 5 合成纸的微观结构分析

- 5.1 引言

- 5.2 碳酸钙专用母料的分析

- 5.3 合成纸原纸的分析

- 5.4 涂布纸分析

- 5.5 合成纸的热分析

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].PP合成纸将取代塑料的使用[J]. 塑料科技 2015(09)

- [2].聚氨酯基合成纸的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2015(11)

- [3].合成纸的印刷适性研究[J]. 印刷技术 2016(15)

- [4].合成纸:纸中有塑 用途广阔[J]. 今日印刷 2012(03)

- [5].涂布改性合成纸的印刷适性研究[J]. 广东印刷 2012(06)

- [6].吉润集团研制成功新型环保PE合成纸[J]. 塑料工业 2009(06)

- [7].吉润集团研制成功新型环保PE合成纸[J]. 工程塑料应用 2009(06)

- [8].吉润集团研制成功新型环保PE合成纸[J]. 包装工程 2009(11)

- [9].日本开发出丙烯合成纸[J]. 造纸信息 2008(07)

- [10].聚酯系合成纸新产品——向食品、日用品的外装商标用途展开[J]. 聚酯工业 2016(01)

- [11].海洋贝壳粉基合成纸的制备及性能[J]. 化工新型材料 2016(08)

- [12].环保合成纸的造纸材料及其制备方法[J]. 技术与市场 2012(01)

- [13].新型环保PE合成纸研制成功[J]. 塑料工业 2009(07)

- [14].大连吉润企业集团研制成功新型环保PE合成纸[J]. 造纸信息 2009(07)

- [15].吉润集团研制成功新型环保PE合成纸[J]. 塑料科技 2009(06)

- [16].合成纸的光学性能的研究[J]. 民营科技 2011(06)

- [17].BOPP合成纸的现状[J]. 塑料包装 2009(06)

- [18].石头纸与PP合成纸的性能检测及分析[J]. 湖北造纸 2014(02)

- [19].BOPP合成纸生产工艺的探讨[J]. 塑料包装 2012(01)

- [20].改善PP合成纸的吸墨性和抗紫外线性能应用研究[J]. 出版与印刷 2017(04)

- [21].合成纸简述[J]. 黑龙江造纸 2009(03)

- [22].可替代塑料的纸张[J]. 现代班组 2015(11)

- [23].合成纸的生产加工方法及印刷注意事项[J]. 印刷世界 2010(03)

- [24].YUPO 创新为先[J]. 标签技术 2012(05)

- [25].中国邮政指定浙江景特彩为新型邮件包装箱[J]. 华东纸业 2009(06)

- [26].石头制出新包材多家大型企业已选用[J]. 广东印刷 2020(03)

- [27].Cosmo薄膜推出新产品[J]. 网印工业 2019(10)

- [28].树脂基复合材料合成纸[J]. 中华纸业 2012(24)

- [29].合成纸实地印刷质量问题分析及解决方案[J]. 标签技术 2018(06)

- [30].妙趣灯饰[J]. 缤纷 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2c2a6578537925d810796d2.html