# 红外双频波段激光滤光膜的研制

### 论文摘要

为了满足红外军用仪器的特殊要求,本文研制了在1064nm处激光能量衰减至1%,3～5μm波段高增透的激光滤光膜。根据薄膜理论进行膜系设计,运用TFC和大众膜系设计软件,考虑双波段的特殊要求,参考镀膜材料的特性优化膜层厚度。采用电子束真空镀膜的方法,通过对工艺参数的调整,在多光谱ZnS基底上镀制了红外双波段滤光膜。借助离子源,通过低能离子轰击和真空退火处理,提高了膜层的抗损伤阈值,使用BGS 6341薄膜应力测试仪,采用渐变梯度法,利用低能离子轰击,测得的压应力由122MPa降到51MPa,膜层与基底间的应力明显减小；所镀膜层满足红外军用仪器的使用要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 光学薄膜发展

- 1.3 研究背景及内容

- 第二章 理论基础

- 2.1 薄膜干涉原理

- 2.2 单层介质薄膜

- 2.3 多层介质薄膜

- 第三章 薄膜设计

- 3.1 材料选取

- 3.2 膜系的设计

- 第四章 薄膜制备

- 4.1 薄膜设备

- 4.2 膜厚监控原理

- 4.3 蒸镀过程

- 4.4 制备工艺

- 4.4.1 基片清洗

- 4.4.2 基片夹具设计

- 4.4.3 镀膜过程中的注意事项

- 4.5 离子源

- 第五章 测试与分析

- 5.1 光谱测试与分析

- 5.2 应力测试与分析

- 5.3 膜层性能的测试

- 总结

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].彩色滤光膜在显示中的应用及其制作对曝光性能的需求研究[J]. 电子世界 2020(10)

- [2].3.7～4.8μm中红外带通滤光膜研制[J]. 红外 2019(08)

- [3].中红外3.9μm长波通截止滤光膜研制[J]. 激光与红外 2017(07)

- [4].短波红外单波长滤光膜系模型设计[J]. 光学技术 2020(04)

- [5].光学告警系统中紫外信号采集滤光膜的研制[J]. 光学学报 2013(11)

- [6].多角度光谱测量法制备短波通滤光膜技术[J]. 光电技术应用 2020(02)

- [7].关于35nm带宽窄带滤光膜的研制[J]. 国防制造技术 2011(03)

- [8].聚苯乙烯滤光膜均匀性的研究[J]. 激光技术 2012(05)

- [9].光纤通信系统中帯通滤光膜的研制[J]. 中国激光 2016(03)

- [10].平板显示器光学滤光膜用压敏胶研究进展[J]. 现代化工 2012(12)

- [11].用于激光测距的1572nm窄带滤光膜[J]. 强激光与粒子束 2010(08)

- [12].滤光膜处理对花期野菊光合特性和叶绿素荧光的影响[J]. 江苏农业科学 2013(03)

- [13].深紫外全介质反射式滤光膜的研究[J]. 光子学报 2018(10)

- [14].食品检测系统中负滤光膜的研制[J]. 长春大学学报 2014(04)

- [15].1555nm宽带通滤光膜的设计和优化[J]. 中国光学 2013(04)

- [16].模造光学玻璃非球面镜片短波通滤光膜的镀制[J]. 真空 2012(06)

- [17].红外双波段激光滤光膜的研制[J]. 中国光学 2011(03)

- [18].双通感红外日夜两用型滤光膜的研制[J]. 光学学报 2010(03)

- [19].红光和蓝光滤光膜对黄芩形态和黄芩苷含量的影响[J]. 江西农业学报 2018(02)

- [20].InGaAs探测器片上集成滤光膜的微结构与性能[J]. 中国激光 2012(05)

- [21].近红外宽截止窄带滤光膜的研制[J]. 光子学报 2014(01)

- [22].宽截止窄带高反射滤光膜设计[J]. 光学学报 2008(05)

- [23].甲烷气体探测与识别系统窄带滤光膜的研制[J]. 中国激光 2017(03)

- [24].时间监控法制备窄带滤光膜系工艺技术[J]. 陕西理工大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [25].不同颜色滤光膜套袋对‘砀山酥梨’果实品质及矿质元素含量的影响[J]. 园艺学报 2018(06)

- [26].光纤尾纤波分复用滤光膜的研制[J]. 红外与激光工程 2015(03)

- [27].NDIR乙烷气体传感器中滤光膜的研制[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [28].空间光通信系统三波段滤光膜的研究[J]. 激光与光电子学进展 2012(01)

- [29].可用于光伏农业的反射滤光膜对贵州茶叶品质的影响[J]. 西南农业学报 2019(10)

- [30].光通信用光纤端面截止滤光膜的研制[J]. 激光技术 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2c9b09bcc0f42915a6d1a3f.html