# 桥式起重机监控管理系统设计

### 论文摘要

本文以提高起重机安全运行,提高装卸效率,加强对电气故障的监测和诊断为目标,采用监控管理技术,开展垃圾液压桥式起重机监控管理系统的研究。应用西门子S7-300系列PLC和组态软件WinCC设计监控管理系统,实现由一台监控主机同时监控三套起重机PLC系统,不仅可以减少操作人员工作强度,提高生产率,而且可以实时监视设备运行状况和故障报警,提高起重机系统和操作人员的安全性能,并能提供历史数据查询,为维护和修理带来极大的方便。本文先分析系统的特点及功能,结合监控系统的发展,提出系统的网络结构、硬件配置及关键技术,确定下位机与现场设备间采用现场总线进行通讯,上位机与下位机通过工业以太网进行数据通讯。接着对系统进行设计,其中监控管理系统分为两部分,第一部分为PLC控制系统,第二部分为控制管理系统。PLC控制系统应用西门子S7-300系列PLC控制现场设备,运用STEP 7编程软件进行程序设计,根据起重机的工作原理,完成起重机起升、大车、小车等机构的PLC控制程序,并用PLCSIM进行了模拟仿真。控制管理系统运用西门子组态软件WinCC设计上位机监控画面,采用以太网中的TCP/IP通讯协议作为外部通道,由于在一台上位机中同时监控三台起重机,加上对直接变量和结构变量的分析,确定采用监控画面采取结构变量和画面窗口相结合的方法进行设计,并分别对各机构的监控界面、趋势界面、报警界面、用户管理界面等进行了详细叙述。最后根据系统报表的需求分析,结合目前组态软件的报表功能特点,对系统中重要的作业报表和设备维护报表,采用VB脚本和SQL Server 2005数据库相结合的方法进行设计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 监控系统的研究现状

- 1.2.1 监控系统的发展状况

- 1.2.2 起重机监控系统的国内外发展概况

- 1.3 监控系统中的软硬件

- 1.3.1 PLC硬件

- 1.3.2 组态软件

- 1.4 本课题研究的主要内容

- 第二章 桥式起重机监控管理系统CMS的设计

- 2.1 桥式起重机的结构及特点

- 2.2 CMS系统特点

- 2.3 CMS系统功能概述

- 2.4 CMS系统设计

- 2.4.1 硬件结构

- 2.4.2 软件结构

- 2.4.3 网络结构

- 2.4.4 下位机监控系统的关键技术

- 2.4.5 上位机监控管理系统的关键技术

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于STEP 7 的下位机控制系统设计

- 3.1 STEP 7 软件

- 3.2 垃圾吊的控制要求

- 3.2.1 垃圾吊的控制方式

- 3.2.2 垃圾吊的安全措施

- 3.3 STEP 7 对PLC控制系统的设计

- 3.3.1 PLC硬件设计

- 3.3.2 PLC控制程序设计

- 3.3.3 PLCSIM模拟仿真

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于WinCC的上位机监控系统设计

- 4.1 WinCC通过TCP/IP采集数据

- 4.1.1 TCP/IP协议

- 4.1.2 WinCC与TCP/IP协议的实现

- 4.2 WinCC监控变量

- 4.2.1 直接变量

- 4.2.2 结构变量

- 4.3 WinCC监控系统设计

- 4.3.1 界面设计

- 4.3.2 监控界面

- 4.3.3 趋势界面

- 4.3.4 报警界面

- 4.3.5 用户管理界面

- 4.4 监控系统运行

- 4.5 本章小结

- 第五章 系统报表的设计

- 5.1 CMS系统报表的要求

- 5.2 WinCC软件的报表系统

- 5.2.1 WinCC软件的报表布局

- 5.2.2 WinCC软件的报表打印

- 5.3 作业报表的设计

- 5.3.1 报表系统结构

- 5.3.2 数据归档

- 5.3.3 报表生成

- 5.3.4 报表处理

- 5.4 设备维护报表的设计

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结

- 6.1 主要工作回顾

- 6.2 本课题今后需进一步研究的地方

- 参考文献

- 个人简历 在读期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].关于桥式起重机检验问题及对策[J]. 江汉石油科技 2018(01)

- [2].基于参数敏感性的桥式起重机主梁结构优化方法[J]. 港口装卸 2020(01)

- [3].岸边桥式起重机现场卸船和安装安全管理研究[J]. 中国设备工程 2020(06)

- [4].桥式起重机电气故障处理探讨[J]. 内燃机与配件 2020(04)

- [5].冶金桥式起重机检验要点分析[J]. 产业与科技论坛 2020(05)

- [6].基于神经网络的桥式起重机定位系统设计[J]. 现代电子技术 2020(11)

- [7].基于有限元的桥式起重机小车车架优化设计[J]. 机械工程师 2020(09)

- [8].冶金桥式起重机减速机故障分析及预防[J]. 天津冶金 2020(05)

- [9].对二起桥式起重机检验案例的分析与思考[J]. 质量技术监督研究 2020(04)

- [10].85t桥式起重机安装施工技术[J]. 有色金属设计 2020(03)

- [11].探索桥式起重机检验中的问题[J]. 中国设备工程 2018(23)

- [12].桥式起重机载荷应力谱分析与优化[J]. 中国新技术新产品 2019(01)

- [13].桥式起重机常见安全隐患[J]. 劳动保护 2019(01)

- [14].地震载荷下核电桥式起重机的减震分析与研究[J]. 机械制造与自动化 2019(01)

- [15].桥式起重机机械安装过程分析[J]. 内燃机与配件 2019(04)

- [16].桥式起重机智能防摆控制技术研究[J]. 冶金与材料 2019(03)

- [17].桥式起重机常见故障原因分析及预防措施[J]. 装备维修技术 2019(02)

- [18].论桥式起重机轨道维修与调整[J]. 现代制造技术与装备 2019(05)

- [19].基于受损桥式起重机的检验探讨[J]. 设备管理与维修 2019(12)

- [20].桥式起重机安全管理问题与优化策略研究[J]. 湖北农机化 2019(13)

- [21].基于受损桥式起重机的检验分析[J]. 中国设备工程 2019(16)

- [22].桥式起重机减速机漏油故障的分析研究[J]. 农机使用与维修 2019(09)

- [23].桥式起重机的安全检测技术分析[J]. 科技风 2019(31)

- [24].桥式起重机及其电气设计原理研究[J]. 科技创新导报 2019(18)

- [25].试论桥式起重机机械安装技术[J]. 现代制造技术与装备 2019(09)

- [26].桥式起重机整机安全和寿命评估方法研究[J]. 中国设备工程 2017(22)

- [27].桥式起重机小车零部件的合理性布置设计[J]. 山东冶金 2017(06)

- [28].桥式起重机的常见故障与维修保养[J]. 四川水泥 2018(03)

- [29].探究桥式起重机检验中的问题[J]. 中国设备工程 2018(06)

- [30].电动悬挂桥式起重机安装[J]. 中国高新区 2018(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2d5cce43239d26d3de82fdb.html