# 路堤下伏溶（土）洞塌陷机理及其稳定性分析研究

### 论文摘要

覆盖型岩溶发育区常常发生岩溶塌陷地质灾害,给人类的生产生活带来威胁和影响,在交通运输方面显得尤为突出。岩溶区路基的稳定性、溶（土）洞的稳定性评价以及合理的治理方法的设计与评价仍是没有很好解决的问题。为此,本文以永武高速公路A11合同段岩溶区填方路堤作为研究对象,以线路中岩溶地质为工程地质背景,针对岩溶发育概况抽象出典型的地质概化模型,建立相似模型进行了大量的理论和数值分析研究,试图为这些问题的解决做出积极贡献。本文主要研究内容如下：（1）首先对几种岩溶塌陷致塌力的叠加耦合力学机制做了简要的介绍,系统认识了致塌力学机理的几种模式。然后,引用某室内隧洞模型试验,在ABAQUS有限元软件平台上建立了与物理模型完全相同的三维模型,分别采用加载系数法和有限元强度折减法对其致塌机理进行了数值模拟分析,通过与试验结果的对比,以验证利用强度折减法分析岩溶稳定性的可行性。（2）运用弹性力学知识分析了圆形溶洞、椭圆形溶洞和矩形溶洞洞壁的应力状态分布。推导了土洞洞壁塑性圈中的土体在Mohr-culomb、Tresca、Mises和 Drucker-Prager等这几种屈服准则下的应力状态平衡方程。同时,简要介绍了地下水对土洞塌陷影响的理论认识。（3）针对影响溶洞和路堤稳定性的主要影响因素（包括不同顶板厚度、不同路堤高度、溶洞的不同位置、不同溶洞高度和跨度、不同溶洞类型）进行了大量的三维数值模拟分析,并结合结构力学抗弯、抗剪和抗拉验算来估算溶洞顶板安全厚度。（4）针对影响土洞和路堤稳定性的主要影响因素（包括不同填方高度、土洞的不同位置、不同土洞高度和跨度）进行了三维数值模拟分析。同时,利用数值分析结果结合半定性分析方法确定下伏土洞路基处治的安全深度,即不同填方高度时土洞顶板安全厚度。最后,采用考虑渗流和变形耦合作用的有效应力有限元法,分析了地下水位下降对土洞周边应力、位移和孔压的影响。（5）以实际工程中土洞处理方案为依托,建立了与实际土洞处理方案相似的三维有限元模型,进行了对土洞处理与否的填方路堤的沉降、土洞顶板稳定性和侧向位移的对比分析,以供相似工程设计时参考。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 溶洞顶板稳定性分析

- 1.2.2 岩溶塌陷分析

- 1.2.3 岩溶数值分析

- 1.2.4 岩溶塌陷治理

- 1.3 本文研究内容与技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 第2章 岩溶塌陷机理

- 2.1 引言

- 2.2 岩溶塌陷致塌力的叠加耦合

- 2.2.1 地下水位下降时的应力耦合模式

- 2.2.2 盖层渗透力耦合模式

- 2.2.3 岩溶致塌中水位恢复时的叠加耦合模式

- 2.2.4 动荷载叠加耦合模式

- 2.3 试验模型致塌机理研究

- 2.3.1 加载系数与强度折减法介绍

- 2.3.2 深埋隧洞数值分析

- 2.3.3 浅埋隧洞数值分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 溶（土）洞稳定性的理论分析

- 3.1 引言

- 3.2 溶洞对地基稳定性的影响

- 3.2.1 溶洞顶板稳定性研究

- 3.2.2 溶洞顶板受力分析

- 3.3 土洞对地基稳定性的影响

- 3.3.1 土洞稳定性的静力学方法

- 3.3.2 地下水的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 溶洞及路基稳定性影响因数数值分析

- 4.1 引言

- 4.2 顶板厚度影响及其安全厚度的确定

- 4.2.1 不同顶板厚度的数值分析

- 4.2.2 顶板安全厚度的确定

- 4.3 填方高度影响

- 4.4 溶洞处于路基不同部位的影响

- 4.5 溶洞高度、跨度影响

- 4.6 溶洞类型的影响

- 4.7 本章小结

- 第5章 土洞及路基稳定性影响因数数值分析

- 5.1 引言

- 5.2 填方高度的影响

- 5.3 土洞处于不同位置的影响

- 5.3.1 地表塌陷来源深度计算

- 5.3.2 土洞不同位置时的数值分析

- 5.4 土洞的不同高度的影响

- 5.5 土洞的不同跨度的影响

- 5.6 下伏土洞路基处治的安全深度确定

- 5.7 地下水位的影响

- 5.7.1 ABAQUS中渗流分析的实现

- 5.7.2 地下水位下降数值分析

- 5.7.3 地下水下降引起土洞周边塑性破坏判别

- 5.8 本章小结

- 第6章 土洞治理数值模拟

- 6.1 引言

- 6.2 岩溶地基治理方案

- 6.2.1 治理方案介绍

- 6.2.2 旋喷桩

- 6.2.3 加筋垫层

- 6.2.4 旋喷桩结合加筋垫层处理

- 6.3 三维有限元模型

- 6.4 有限元结果分析

- 6.4.1 路堤沉降

- 6.4.2 侧向位移

- 6.4.3 稳定性分析

- 6.4.4 土工格栅受力分析

- 6.5 本章小结

- 结论和展望

- 参考文献

- 致谢

- 在读期间所获奖励和论文

- 个人简历

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2de3885a8787907b14aca86.html