# 园林绿化施工中的技术管理建议与研究

身份证号码：13070519790212xxxx河北石家庄050000

摘要：近年来，随着社会经济的不断发展，我国的城市化进程不断加快，城市规模不断扩大，但对生态环境造成了一定的破坏，降低了人们的生活质量和水平。在这种情况下，为了改善城市生态状况，为人们营造良好的生活环境，园林绿化施工显得极为重要。而园林绿化工程需要科学的施工技术才能保证施工质量。

关键词：园林绿化；施工技术；管理

引言

随着我国人民生活水平的全面提高，现代人们迫切地需要寻求更为舒适和健康的居住条件，因此，园林工程成为了现代化建设的新需要，是提高人们生活质量的必要环节。园林绿化建设是现代社会中改善居民生活质量，并对市容市貌进行美化的一种重要手段。园林工程是一门综合性的学科，其中包括了建筑学、植物学以及社会科学。因此，相关施工建设人员只有对这一综合性的科学有深刻认识，并且具备一定的专业能力，才能最大程度的在完成园林绿化施工建设的基础上，创造出更舒适健康的生活环境，从而满足大众对于园林绿化实用性以及观赏性的需求。

1现代园林工程施工技术要点

1.1挖穴技术首先，在施工方案的指导下确定植物的种植位置。其次，施工人员应根据植物不同的生长特性和土壤要求，确定挖穴尺寸和深度。通常施工人员要根据移栽土球大小及植株根系状况作为挖穴依据，在施工中务必确保挖穴符合规范，达到所要求的质量标准。

1.2定点与放线技术

在园林绿化景观施工当中，其施工成败的关键是定点放线，因此掌握定点放线技术至关重要。为保证定点放线施工的质量，定点放线之前施工人员一定要认真研究设计图纸，明确设计意图，定点放线应以固定的建筑物为依据，并保证标记清晰、位置准确。在对色块、色带以及绿篱等进行放线时，可采用方格网络法进行定点，并做好明显标记，当做好标记后，要对标线进行防护，以免标线淡化。定点放线之后需要进行再次检查，检查合格之后才能进行施工操作。对大树进行放线时，要特别注意自身形体大小是否与所在位置相符合，采用规则式方案种植时，一定要保证挖掘的栽植穴整齐排列，在栽植中心使用白灰做标记。在对行道树进行定点时以道路中线为依据，根据设计的每株植物的距离，使用木桩做标记。采用孤植方式种植时，一定要用木桩将栽植穴的中心位置标记出来，并将树木的规格、种类记录清楚。以自然形式栽种时，定点放线应满足曲线的光滑性与自然性，同时树木的栽种顺序应呈现不规则形状。在具体施工过程中，监理人员需加强施工监理，并根据实际情况及时调整施工方案。

1.3种植施工技术

对将要种植的苗木把好质量关，选择生长旺盛、姿态优美的植株，采用疏枝修剪法，修去树冠内衰老枝、内膛枝、徒长枝、平行枝、重叠枝。对主枝适当短截至嫩芽饱满处，做到不仅保证成活，又可保证日后形成具有优美骨架的树形。可用疏枝或祛除部分叶片的办法减少蒸腾，同时将嫩梢、果实全部剪去。此外，还应选择阴而无雨、晴而少风的天气进行种植，不影响植株正常的呼吸和光合作用。铲除根部浮土10cm，从切根环状沟外侧稍远处进行包扎。如遇土壤干旱，则在挖掘数天前灌水，以免土球松散。树穴深度比土球深20cm，宽40cm。栽植完成后，必须对主干进行草绳绑扎，绑扎时草绳缠绕要均匀、紧密，大约绑扎止第一分叉处，高度必须统一，以利于视觉上的美观。移栽后应立即浇水，不但要浇透根部，还要遍浇叶片和枝条，并培土封堰。在进行草皮栽植前应清理场地，同时土壤必须进行深翻，深度一般不低于30cm。在整地过程中，所有杂物，如石砾、瓦片等均须清除。翻地时，应打碎土块，土粒直径应＜lcm。

2园林工程施工技术管理策略

2.1提倡可持续型园林绿化建设

可持续发展不仅在于治，更在于防。在目前的发展条件下，我们不仅要对已经出现环境问题的方面加以治理，更应在尚未出现问题的环节多加防范。园林绿化建设是以美化环境，提供可观赏景观为目的而展开的建设活动，然而却经常由于建造单位的急功近利而造成环境破坏。为此，相关施工单位必须要端正态度，因地制宜地开展建设活动，大力提倡可持续型园林绿化建设。要将生态保护和社会效益并举，不以破坏环境为经济发展的代价，就应在绿化施工过程中坚持绿地生态功能为主、景观为辅为城市绿地建设方针。除此之外，施工建设单位还应将可持续发展的理念传达到劳动工作者中，将节约能源作为目标，以加强技术管理为支撑点，由上至下从点滴处培养以人为本，建设生态园林的环保精神，全面贯彻可持续型园林绿化的建设。在对园林绿化的施工过程中落实一“大”一“小”策略，即最大程度上保护环境，最小程度上浪费资源。凡事从实际出发，坚持可持续型园林绿化建设，力求达到最佳的观赏效果和居住环境，在确保生态效益最大化的同时，促进人与自然的和谐共存。

2.2提高园林施工单位的整体质量

随着社会的发展，人们对于园林艺术的需求日益增多，也随之出现了大量的园林工程建设单位。然而，由于缺乏专业的技术人才，目前出现了许多园林绿化建设不尽如人意的情况，面对这种情况，必须要提高园林施工单位的整体质量。目前，有以下两种较好的解决方案。首先，可以采取加强园林施工人员专业素质的方式。大部分的园林工作者对园林绿化的定义尚处在种树铺草的阶段，不能正确的认识到园林绿化建设也是一个专业性极强的专业学科。施工单位应当有秩序的组织相关人员进行岗前学习，或全方面多角度地对园林养护人员进行在职培训。只有加强对施工建设人员的管理，将教育同实际工作相结合，才能使园林绿化建设工作顺利展开，确保设计意图能够准确落实到实处。其次，园林业顺应《中华人民共和国招标投标法》第3条的要求，对达到一定规模的城市园林绿化工程开展招投标工作。在这一招投标制度下，施工质量差，耗费时间长，信誉不佳，或费用高的施工单位就会被渐渐淘汰。为应对这一压力，园林绿化建设单位就必须对本单位的施工进行整体质量的提升，详细考虑施工的投入产出比率，力求以最小的投入争取到最多的生态效益。

2.3健全园林绿化工程的管理体制

园林绿化建设一如其他建设工程一般，对管理体制有非常高的要求。作为园林绿化工程质量和最终成果的保障，监管方面一旦出现监管制度落实不到位，或是监管人员责任心缺失的问题，就会直接反映到施工进程或是施工质量上。为此，健全园林绿化工程的管理体制十分重要。首先，施工方和业主要对施工多加监管，加强工程管理。园林绿化工程项目的监管必须秉持着科学的态度和高度的耐心，施工方要做到及时检查，及时调整，避免出现较大的损失。而对于业主而言，也要时常同施工方进行想法上的沟通交流。在这其中，同时维护双方利益的监管工程师起到了十分重要的作用，因此，必须在监管的全部过程中都做到公平、公正、公开，从而全面保证园林绿化工程的施工质量。其次，相关施工人员应肩负起职业责任，提高自身的职业素质，并在工作中注重团队合作。尤其是在大型的综合性园林工程施工过程中，各个部门的工作人员必须相互协调合作，为工程的顺利完成保驾护航，做到出现问题时集思广益，解决问题时不慌不忙。发挥专业人才的作用，努力实现施工过程中人才的全面协作和有机结合，共同保障园林施工管理工作的顺利展开。

3结束语

园林绿化工程有着多项施工环节，只有加强技术管理，才能保证施工前期、施工过程以及施工后期的工作质量。园林绿化工程具有美化环境的作用，施工单位应加强各个部门的协调与合作，减少矛盾与冲突，加快工作效率，降低施工成本，这样才能保证园林单位的经济效益。为了保证苗木的成活率，还要加强对后期养护的技术管理，做好浇水与除草除虫工作，防止病虫害问题的发生，从而保证园林工程的综合效益。

参考文献

[1]周大群,潘和明.园林绿化施工中的技术管理探究[J].中华民居,2012年02期.

[2]邹志金.浅谈城市园林绿化工程的施工及养护[J].江西建材，2015（9）：130.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2e0853e4a4822b1821b6885.html