# 变频防垢除垢仪的研究

### 论文摘要

污垢现象十分普遍,如果不加理会,危害极其严重,比如水垢会降低锅炉和热交换设备的传热效率,增加热损失,增加水的流动阻力,迫使锅炉降负荷运行,能引起锅炉水冷壁管的过热,导致管子鼓包和爆管事故的发生,也会导致金属发生沉积物下腐蚀。这些都无形中增加了设备的运行和维护成本,造成资源的浪费。在节能减排已成主流的今天,如何防垢除垢显得理所当然。由上个世纪初,人们就已经开始对水垢产生的机理,水垢的危害以及防治方法进行了深入地研究,并运用过多种物理和化学的方法来减少水垢的形成。这些方法可以分为两大类：物理类方法和化学类方法。利用变频电磁场对水进行处理的变频防垢除垢仪是以MSP430f247为核心的部件,产生频率可以改变的方波信号,然后将方波信号经高压侧悬浮驱动IR2110(自带光耦隔离和电磁隔离)输出到H桥驱动电路,经驱动电路后输出较大电流的可变频的方波信号送到线圈。电源模块分别为MCU及其附属的各器件供电,以及为H桥驱动电路供电,以提高方波的电压和电流,扩大输出功率；扫描的频率点及相关的数据存入存储器,供开机后MCU调用,以便产生相应频率的方波信号；键盘和显示作为人机交互的接口,用于设置登陆密码,工作电压,工作电流,以及工作频率等工作参数；U、I电压电流采样是用于调节驱动电路的电源电压电流的反馈通道；通过MCU控制数字电位器的数值,进而改变供电电源的电路参数,从而调节电源的电压和电流,然后就可以改变输出方波的幅值,达到输出功率的可调。经过不断的调试,防垢除垢仪已经满足设计的需求,达到了预期的效果。完成后的防垢除垢仪操作简单,使用方便。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 引言

- 1.1 污垢的定义

- 1.2 污垢的形成过程

- 1.2.1 锅炉污垢的形成过程

- 1.2.2 热交换器污垢的形成过程

- 1.3 污垢的危害

- 1.3.1 结垢影响传热的损失

- 1.3.2 结垢会使金属传热面超温失效

- 1.3.3 结垢诱发的腐蚀

- 1.3.4 结垢的污塞、污秽等其他危害

- 1.4 化学方法防垢除垢

- 1.4.1 化学清洗的本质

- 1.4.2 化学清洗的安全风险

- 1.5 物理方法防垢除垢

- 1.5.1 超声波防垢除垢技术

- 1.5.2 磁场防垢、除垢技术

- 1.5.3 电场防垢、除垢技术

- 1.5.4 静电场防垢、除垢技术

- 1.5.5 电流场的微电解防垢、除垢技术

- 1.5.6 高频电磁场防垢、除垢技术

- 1.5.7 电气石防垢、除垢技术

- 1.6 设计方案方法选择

- 2 系统硬件设计

- 2.1 设计思想

- 2.1.1 组成原则

- 2.1.2 技术指标

- 2.2 仪器组成及工作原理

- 2.2.1 组成框图

- 2.2.2 工作原理

- 2.3 模块电路

- 2.3.1 电源模块

- 2.3.2 MCU控制模块

- 2.3.3 存储模块

- 2.3.4 人机交互模块

- 2.3.5 驱动模块

- 2.3.6 电压、电流采样模块

- 2.3.7 上位机通信模块

- 3 系统软件设计

- 3.1 MSP430主程序设计

- 3.1.1 整体程序流程图

- 3.2 系统子程序设计

- 3.2.1 变频波子程序设计

- 3.2.2 显示子程序设计

- 3.2.3 电位器子程序设计

- 3.2.4 A/D子程序设计

- 4 总结与讨论

- 4.1 问题与讨论

- 4.2 总结

- 参考文献

- 致谢

- 个人简介

### 相关论文文献

- [1].周期性方波信号分解与合成实验系统设计[J]. 中国现代教育装备 2020(09)

- [2].示波器带宽对方波信号测试影响的研究[J]. 仪器仪表用户 2009(03)

- [3].集成运算放大器构成方波信号发生器的电路分析[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [4].高频方波信号发生器的设计[J]. 运城学院学报 2014(02)

- [5].基于高频方波信号注入的PMSM无传感器低速运行研究[J]. 电气传动 2015(06)

- [6].微弱方波信号检测阈值判定的级数分析方法[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [7].基于AT90S8515的方波信号源的设计[J]. 长春大学学报 2009(06)

- [8].倍频技术在移相中的应用[J]. 计量与测试技术 2015(02)

- [9].改进的匹配追踪在方波信号滤波中的应用[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [10].用ADC实现非标准方波信号的频幅同测[J]. 电子设计工程 2011(16)

- [11].基于“翻转思想”的方波信号PLC控制教学过程设计[J]. 科技创新导报 2019(31)

- [12].基于光偏振复用调制的可重构三角波和方波产生的研究[J]. 激光与光电子学进展 2020(17)

- [13].基于LabVIEW的可控方波信号源设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护 2014(04)

- [14].基于DDS的正弦与方波信号发生器设计[J]. 农业装备与车辆工程 2011(07)

- [15].方波信号驱动的长螺线管磁场分析[J]. 激光与光电子学进展 2015(09)

- [16].基于DSP和DDS的方波信号源设计方案[J]. 大气与环境光学学报 2010(02)

- [17].基于Matlab周期信号的分解与合成[J]. 计算机与现代化 2011(09)

- [18].掺铒光纤中方波信号高次谐波的快慢光特性[J]. 物理学报 2015(24)

- [19].方波和脉冲信号之分析[J]. 科学大众(科学教育) 2015(06)

- [20].注入方波信号的经消弧线圈接地系统故障选线方法[J]. 电力系统自动化 2012(04)

- [21].延迟和色噪声对方波信号驱动双稳系统的影响[J]. 四川师范大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [22].Excel环境下方波信号源RLC串联电路的模拟[J]. 大学物理实验 2014(02)

- [23].基于FPGA和AD768的高精度多路信号源设计[J]. 机械工程与自动化 2010(01)

- [24].方波的产生、分解、合成的研究[J]. 科技创新导报 2013(15)

- [25].基于傅里叶的波形合成方案设计[J]. 企业导报 2011(02)

- [26].微弱方波信号的矢量测量研究[J]. 计算机测量与控制 2010(02)

- [27].基于AD9834的高频方波信号发生器设计[J]. 玉林师范学院学报 2018(02)

- [28].微弱方波混沌检测仿真系统[J]. 微计算机信息 2008(01)

- [29].数字信号源变换电路的设计与应用[J]. 洛阳师范学院学报 2010(02)

- [30].数字信号处理中周期方波信号频率分解的MATLAB辅助教学[J]. 林区教学 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2f7eb9c186e3ffa81cc108b.html