# 大跨长联连续梁桥地震反应分析及减隔震研究

### 论文摘要

近年来,地震在全球频繁发生,而桥梁是生命线工程,一旦在地震中发生破坏,将会给抗震救灾带来很大的难度和损失。大跨度预应力混凝土连续梁桥是最广泛应用的桥型之一,对其抗震性能进行深入的研究分析是确保其安全性的重要内容。本文在简述地震反应分析的基本理论的基础上,以某连续梁桥为工程实例,对一联十二跨预应力混凝土连续梁桥进行了地震反应谱分析、时程分析以及减隔震的分析,主要研究内容包括：1、建立该桥的三维空间有限元计算模型,对该桥进行了自振特性分析。2、利用反应谱分析方法分别进行了不考虑桩-土-结构相互作用和考虑桩-土-结构相互作用的地震响应分析。3、利用时程分析方法分别进行了不考虑桩-土-结构相互作用和考虑桩-土-结构相互作用的地震响应分析。4、比较隔震前后的桥梁地震响应,包括内力、位移等。通过以上分析,得出的结论主要有：第一,在地震作用下,连续梁桥制动墩纵向内力和位移反应较大,非制动墩较小。第二,在水平地震作用下,连续梁桥墩顶的位移以水平位移为主,竖向位移相对很小。第三,对于连续梁桥,考虑桩-土-结构相互作用时,结构自振周期增大,结构在地震作用下水平位移增大。第四,对于该连续梁桥,使用铅芯橡胶支座后,顺桥向各桥墩的墩底剪力及墩底弯矩重新分配,更为合理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 桥梁结构的震害

- 1.3 抗震分析方法

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第2章 桥梁结构地震反应的分析方法

- 2.1 静力法

- 2.2 反应谱分析

- 2.2.1 设计反应谱

- 2.2.2 反应谱理论的地震力计算方法

- 2.2.3 反应谱组合方法

- 2.3 动态时程分析法

- 第3章 建立桥梁结构力学模型和动力特性分析

- 3.1 引言

- 3.2 桥梁概况

- 3.3 桩-土-结构相互作用

- 3.3.1 桩-土-结构相互作用

- 3.3.2 单排桩与多排桩

- 3.3.3 桩的计算宽度

- 3.3.4 "m"法的计算

- 3.4 有限元模型建立

- 3.4.1 无桩-土作用模型

- 3.4.2 有桩-土作用模型

- 3.5 两种模型自振特性分析

- 3.6 小结

- 第4章 连续梁桥的反应谱分析

- 4.1 概述

- 4.2 反应谱的选择

- 4.3 反应谱分析结果

- 4.4 内力结果分析

- 第5章 连续梁桥的时程分析

- 5.1 时程分析方法

- 5.2 地震波的输入

- 5.2.1 地震波的选择

- 5.2.2 地震波的输入模式

- 5.3 一致激励下地震反应分析

- 5.3.1 时程计算结果

- 5.3.2 内力分析结果

- 5.3.3 位移计算结果分析

- 5.3.4 无桩时程分析

- 5.3.5 有桩时程分析

- 第6章 大跨长联连续梁桥减隔震设计研究

- 6.1 概述

- 6.2 常用减隔震装置的减震原理和力学模型

- 6.2.1 铅芯橡胶支座

- 6.3 反应谱分析

- 6.4 时程分析

- 6.5 有桩有隔震装置模型与无隔震装置模型反应谱方法比较

- 6.6 有桩有隔震装置模型与无隔震装置模型时程分析方法比较

- 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的论文

### 相关论文文献

- [1].探究我国减隔震技术研究综述[J]. 陕西建筑 2018(12)

- [2].新型减隔震装置在高速铁路桥梁中的应用研究[J]. 铁道工程学报 2019(10)

- [3].减隔震技术在桥梁结构设计中的应用[J]. 四川建材 2019(12)

- [4].建筑结构减隔震技术应用探讨[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [5].减隔震技术在高烈度地区混凝土梁桥中的应用[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(06)

- [6].减隔震技术的发展及在学校建筑中的应用[J]. 智能城市 2020(13)

- [7].高烈度区风情廊桥抗震性能及减隔震设计分析[J]. 西部交通科技 2020(04)

- [8].高阶模态对铁路减隔震桥梁地震响应的影响[J]. 铁道工程学报 2020(06)

- [9].基于全寿命周期成本的高速铁路连续梁桥减隔震方案研究[J]. 工程科学与技术 2020(05)

- [10].中国建筑结构减隔震技术应用研究进展[J]. 华北地震科学 2020(04)

- [11].桥梁结构设计中减隔震技术的应用[J]. 居业 2019(11)

- [12].减隔震桥梁性能方法及环境影响因素分析[J]. 黑龙江科技信息 2016(34)

- [13].减隔震技术在桥梁结构设计中的应用[J]. 交通世界 2016(34)

- [14].高速铁路梁桥减隔震研究[J]. 铁道工程学报 2017(07)

- [15].我国减隔震建筑达6000余幢约占世界一半[J]. 低温建筑技术 2017(08)

- [16].桥梁结构设计中的减隔震技术研究[J]. 交通世界(运输.车辆) 2015(11)

- [17].桥梁中减隔震技术的应用及相关问题阐述[J]. 电子测试 2016(08)

- [18].现代桥梁结构设计中减隔震技术的应用分析[J]. 交通世界 2016(13)

- [19].减隔震技术在桥梁结构设计中的应用研究[J]. 工程建设与设计 2016(15)

- [20].减隔震技术在桥梁结构设计中的应用分析[J]. 黑龙江交通科技 2014(11)

- [21].刍议桥梁结构设计中减隔震技术的应用[J]. 山东工业技术 2015(09)

- [22].桥梁结构设计中减隔震技术应用分析[J]. 现代商贸工业 2015(21)

- [23].建筑结构减隔震技术应用实践微探[J]. 环球市场信息导报 2017(27)

- [24].刚构-连续梁桥组合结构体系抗震及减隔震研究[J]. 福建交通科技 2010(03)

- [25].川藏铁路大跨度钢桁拱桥近断层地震响应与减隔震措施[J]. 铁道建筑 2020(08)

- [26].震安科技:业绩快速增长 龙头地位巩固[J]. 股市动态分析 2019(12)

- [27].某轨道交通上部续建结构减隔震技术的应用[J]. 建筑结构 2019(S1)

- [28].减隔震桥梁设计方法及抗震性能研究综述[J]. 地震工程学报 2019(05)

- [29].减隔震技术在桥梁结构设计中的应用[J]. 建材与装饰 2019(31)

- [30].我国减隔震技术现状[J]. 住宅与房地产 2019(28)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f3059bd69a3ea97d5fcb7046.html