# 碱渣脱除烟气中SO2制备亚硫酸钠的研究

### 论文摘要

制硫酸烟气和锌冶炼烟气是制硫酸和锌精矿沸腾焙烧所产生的烟气,烟气中含有一定的SO2和SO3,若直接排放,将造成大气污染,对周围的环境和人民的生命安全带来危害。利用水合肼副产的碱渣吸收烟气中的SO2和SO3,吸收后的尾气能达到排放标准,并生产出了合格的亚硫酸钠产品。既解决了由于烟气排放而引起的环境污染问题,又综合利用回收了资源,开发了产品,产生了良好的社会效益和经济效益。本研究充分利用现场资源,所有原料不需外运,治理烟气,开发产品。与传统的烟气吸收不同的是,本研究用碱渣代替氨水作吸收剂,生产亚硫酸钠产品,合理利用了资源。用碱渣吸收制硫酸烟气,探讨吸收液的pH值、液气比、吸收反应温度、碱液比重对SO2吸收效率(或脱硫效率)的影响、中和液pH值对产品质量的影响和SO3的含量对亚硫酸钠产品的影响。实验结果表明：制硫酸烟气吸收采用自行设计的旋流板塔,吸收塔采用气液逆流吸收,碱液用泵循环工艺,可防止塔堵塞,运行状况良好。吸收碱液比重控制在1.25左右,中和液pH值控制在6.0～7之间、液气比控制在3.8：1000、吸收温度为室温时吸收效果较好,吸收后的尾气可以达到排放标准。中和液的pH值控制在6.0左右时可生产出合格的亚硫酸钠产品。用碱渣吸收锌冶炼烟气,探讨吸收液的pH值、液气比、吸收反应温度、碱液比重对SO2吸收效率(或脱硫效率)的影响、中和液pH值对产品质量的影响和SO3的含量对亚硫酸钠产品的影响。实验结果表明：原料烟气中SO3含量偏高或SO2含量偏低,都会导致产品中硫酸钠含量偏高；前者直接生成硫酸钠,后者导致吸收时间过长,造成吸收过程亚硫酸钠被氧化为硫酸钠。在锌冶炼烟气吸收前加一道酸洗工序,用来降低烟气中SO3的含量,提高烟气中SO2的含量。通过酸洗后,SO3的含量由原来的0.031%降为0.0246%,而SO2的含量由原来的0.19%提高到0.665%。吸收碱液比重控制在1.25左右,中和液pH值控制在6.0～7之间、液气比控制在3.8：1000、吸收温度为室温时吸收效果较好,吸收后的尾气可以达到排放标准。中和液的pH值控制在6.0左右时,中和液中的Na2CO3全部反应完全,并可生产出接近一级品的亚硫酸钠产品。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 前言

- 1.2 二氧化硫简述

- 1.2.1 性质

- 1.2.2 相关标准

- 1.2.3 低浓度二氧化硫处理技术

- 1.3 碳酸钠

- 1.3.1 性质与用途

- 1.3.2 生产方法

- 1.3.3 产品质量标准

- 1.4 亚硫酸钠

- 1.4.1 性质及用途

- 1.4.2 生产方法

- 1.4.3 产品质量标准

- 1.5 烟气中低浓度二氧化硫治理技术进展

- 1.6 本课题研究的主要内容、目的及意义

- 2制备亚硫酸钠的工艺原理、流程和实验方法'>第2章 碱渣脱除SO2制备亚硫酸钠的工艺原理、流程和实验方法

- 2.1 前言

- 2.2 工艺原理

- 2.3 工艺流程

- 2的工艺流程'>2.3.1 脱除制硫酸烟气中SO2的工艺流程

- 2的工艺流程'>2.3.2 脱除锌冶炼烟气中SO2的工艺流程

- 2.4 实验原料（试剂）、设备及分析测试测试方法

- 2.4.1 二氧化硫和硫酸雾（三氧化硫）的测定

- 2.4.2 亚硫酸钠含量的测定

- 2及制备Na2SO3的研究'>第3章 碱渣脱除制硫酸烟气中SO2及制备Na2SO3的研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 吸收液pH值对脱硫效率的影响

- 3.3.2 液气比对脱硫效率的影向

- 3.3.3 吸收过程温度的影响

- 3.3.4 碱液比重对吸收效率的影响

- 3.3.5 中和液pH值对产品质量的影响

- 3含量对产品的影响'>3.3.6 SO3含量对产品的影响

- 3.3.7 中和液除铁

- 3.3.8 减压蒸馏结晶分离

- 3.4 本章小结

- 2及制备Na2SO3的研究'>第4章 碱渣脱除锌冶炼烟气中SO2及制备Na2SO3的研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验

- 4.3 实验结果与讨论

- 4.3.1 酸洗（稀酸溶液）对锌冶炼烟气组成的影响

- 4.3.2 吸收液pH值对脱硫效率的影响

- 4.3.3 液气比对脱硫效率的影向

- 4.3.4 吸收过程温度的影响

- 4.3.5 碱液比重对吸收效率的影响

- 4.3.6 中和液pH值对产品质量的影响

- 3含量对产品的影响'>4.3.7 SO3含量对产品的影响

- 4.3.8 中和液除铁

- 4.3.9 减压蒸馏结晶分离

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 读硕期间作者发表的论文、撰写的科研报告

- 附件

### 相关论文文献

- [1].SO_2保鲜纸结合冷库预冷对龙眼果实低温贮藏效果的影响[J]. 保鲜与加工 2020(01)

- [2].煤炭生产、消费与工业SO_2排放关系计量研究：以西部八省(区)为例[J]. 中国矿业 2020(02)

- [3].降低硫磺回收装置SO_2排放浓度成套技术开发及应用[J]. 石油炼制与化工 2020(02)

- [4].不同分子量壳聚糖型SO_2缓释材料性能研究[J]. 食品工业科技 2020(02)

- [5].天然气净化厂尾气SO_2减排工艺探讨[J]. 当代化工研究 2020(12)

- [6].蒸馏-电感耦合等离子体发射光谱法测定葡萄酒中的SO_2[J]. 生物加工过程 2020(04)

- [7].电化学与半导体SO_2气体传感器的研究进展[J]. 功能材料与器件学报 2020(03)

- [8].SO_2在矿质颗粒物表面非均相反应研究进展[J]. 华中农业大学学报 2020(05)

- [9].烧结烟气SO_2排放线性回归预测模型的建立与验证[J]. 鞍钢技术 2017(03)

- [10].大同市大气SO_2与5岁以下儿童呼吸系统疾病住院的浓度-反应关系研究[J]. 环境与健康杂志 2017(03)

- [11].降低硫磺回收装置烟气SO_2排放的探讨[J]. 化工设计通讯 2017(08)

- [12].硫磺回收装置SO_2排放超标原因分析及改进方法[J]. 化工设计通讯 2017(08)

- [13].清喉利咽颗粒联合养阴清肺糖浆对氨水及SO_2诱导小鼠咳嗽的影响作用[J]. 世界中医药 2015(11)

- [14].二氧化硫(SO_2)间歇熏蒸对红地球葡萄贮藏品质的影响[J]. 食品科技 2015(12)

- [15].不同园林地被植物对SO_2的反应和抗性研究[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [16].不同萱草对SO_2的抗性差异研究[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2014(03)

- [17].大气中SO_2气体污染物对植物的危害与影响[J]. 农业灾害研究 2013(09)

- [18].活性炭纤维对SO_2气体吸附性能的研究进展[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [19].液相催化氧化SO_2研究进展[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [20].SO_2排污权交易试点政策的创新效应分析[J]. 山东财经大学学报 2020(06)

- [21].顶部给料全煤泥循环流化床燃烧与SO_2排放不稳定性研究[J]. 热力发电 2020(05)

- [22].SO_2气体对熔融碳酸盐燃料电池阴极材料稳定性的影响[J]. 职大学报 2020(02)

- [23].用烟气中SO_2萃取磷矿生产湿法磷酸的研究[J]. 磷肥与复肥 2016(07)

- [24].7B04铝合金在NaCl沉积与SO_2环境下的大气腐蚀行为[J]. 环境技术 2016(05)

- [25].樱桃番茄SO_2熏蒸保鲜研究[J]. 食品研究与开发 2017(06)

- [26].长江经济带SO_2排放网络结构特征及其影响因素[J]. 生态经济 2017(04)

- [27].碱性硫酸铝溶液吸收SO_2试验研究[J]. 热力发电 2017(04)

- [28].工业SO_2排放强度的因素分解——基于全国及八大经济区域的面板数据分析[J]. 生态经济 2017(07)

- [29].淮海经济区工业SO_2排放的空间相关性及影响因素分析[J]. 云南地理环境研究 2017(02)

- [30].石灰石特性对1MW循环流化床SO_2排放影响的试验研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f306015307ea38ac3d6dc630.html