# 西南涌流域工业污染特征及其控制技术研究

### 论文摘要

我国流域污染情况越来越严重,已经严重影响到居民生产、生活情况。现在国家已经对流域污染情况高度重视,在“十一五”计划中编制了“三河三湖”、三峡库区、黄河中上游等重点流域污染防治规划,并且取得了一定的成果。在“十二五”计划纲要中,继续提出了深化总量减排,强化环境质量的改善,防范环境风险的目标。西南涌是连接佛山市与广州的主要河涌,由于西南涌地区工农业生产和城市化进程迅猛,水体污染不断加重,加上污水处理厂建设严重落后,使得多年来西南涌水质一直不能达到功能水体的要求,COD、氨氮、总磷超标,其中氨氮、总磷超标严重。本文调查研究了西南涌历史以及近期的污染状况,对西南涌主涌和各有关支涌进行了详细的调查和监测分析,掌握了西南涌主涌与相关支涌的污染状况。同时,本文还对西南涌流域的工业污染源情况进行了调查,对流域工业组成结构、工业分布、工业排放的废水量以及水质情况,做了详细的调查；另外对于主要污染物及特征污染物进行了监测,计算了主要污染物的污染；并且研究了工业布局、以及工业组成对西南涌水质的影响。在此基础上,本文还对西南涌流域污染提出了相应的控制技术措施。1、工程措施,主要包括工业园区污水厂的建设,新型的适于流域污染处理技术建议。2、管理措施,建立常态化的流域水污染防治监测评价制度、建立流域水污染治理的内生发展机制、形成企业减少污染排放的长效机制、建立跨行政区的流域环境合作新机制、实施流域化综合治理试点、加强信息披露和公众参与、完善流域水污染防治的法律体系等。并且对各项措施的减排效果做了相应的估算。通过本文研究得出：1、西南涌全河段功能区划要求未达标,水质均为劣V类,其中以氨氮和总磷最为严重。2、西南涌流域工业污染情况比较严重,污水处理设施的建设滞后,其中五金、化工、纸品制造、印染等行业的污染最为严重,其排水排污量占整个流域工业污染的75%以上。以工业园来看三水中心科技工业园排污量最大,占整个流域工业排污量的79%。3、行业组成以及工业布局对西南涌的污染有较大的影响。4、加大工业园区污水厂建设,对于现阶段的西南涌污染减排具有比较明显的效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- CONTENTS

- 第一章 前言

- 1.1 选题背景与意义

- 1.2 流域水环境管理进展

- 1.2.1 水污染控制与管理体制

- 1.2.2 水污染防治基本策略

- 1.2.3 流域水环境保护策略的形成和特点

- 1.3 流域污染控制的理论与技术体系

- 1.3.1 概念与内涵

- 1.3.2 总量控制的技术体系

- 1.4 国内外研究现状

- 1.4.1 国外研究现状

- 1.4.2 国内研究现状

- 1.5 研究内容和方法

- 第二章 西南涌流域概况

- 2.1 西南涌概况

- 2.2 西南涌流经行政区域概况

- 2.2.1 三水区概况

- 2.2.2 南海区概况

- 第三章 西南涌流域水质分析

- 3.1 西南涌历史监测数据分析

- 3.2 西南涌主河涌现状水质监测分析

- 3.2.1 断面布设原则

- 3.2.2 取样断面上取样垂线的布设

- 3.2.3 取样水深的确定

- 3.2.4 水质测点参数及测定方法

- 3.2.5 西南涌主河段现状水质调查结果及分析

- 3.3 西南涌各支涌水质情况调查

- 3.3.1 调查方法

- 3.3.2 大棉涌水质情况调查

- 3.3.3 大塱涡涌水质调查情况

- 3.3.4 左岸涌水质情况分析

- 3.3.5 解放涌水质情况调查

- 3.3.6 乐平涌水质情况调查

- 3.3.7 芦苞涌水质调查情况

- 3.4 各电排站、闸门取样的水质调查结果

- 3.5 枯水期与丰水期的水质情况对比

- 3.6 西南涌污染状况评价

- 第四章 西南涌工业污染源调查

- 4.1 调查研究方法

- 4.2 污染源调查核实

- 4.3 西南涌流域工业污染源调查结果

- 4.3.1 西南涌流域内工业分布情况

- 4.3.2 广东省佛山市三水工业区

- 4.3.3 佛山市市三水中心科技工业园

- 4.3.4 工业园存在的问题

- 第五章 西南涌工业污染评价与分析

- 5.1 等标污染负荷的概念

- 5.2 确定评价因子

- 5.2.1 水污染物因子分类

- 5.2.2 选取评价因子

- 5.3 污染源调查核实

- 5.4 评价方法

- 5.5 评价标准

- 5.6 污染物排放量

- 5.6.1 广东省佛山市三水工业区西南园

- 5.6.2 广东省佛山市三水工业区金本片区

- 5.6.3 广东省佛山市三水工业区河口片区

- 5.6.4 佛山市三水中心科技工业园

- 5.7 评价结果

- 5.8 调查评价分析

- 第六章 西南涌流域污染防治措施

- 6.1 工程措施

- 6.1.1 污水处理厂建设

- 6.1.2 科利尔生物接触氧化水处理工艺

- 6.1.3 H型超微米气泡发生水处理技术

- 6.2 非工程措施

- 6.2.1 理顺流域水污染防治行政管理体制

- 6.2.2 建立常态化的流域水污染防治监测评价制度

- 6.2.3 建立流域水污染治理的内生发展机制

- 6.2.4 形成企业减少污染排放的长效机制

- 6.2.5 建立跨行政区的流域环境合作新机制

- 6.2.6 实施流域化综合治理

- 6.2.7 加强信息披露和公众参与

- 6.2.8 完善流域水污染防治的法律体系

- 结论

- 参考文献

- 硕士学位在读期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f30c34bc9015ec6165290632.html