# 基于Smith预估器的模糊PID控制在中央空调系统中的应用

### 论文摘要

中央空调是智能建筑的重要组成部分,随着我国经济建设的发展和人民生活水平的提高,中央空调的使用将越来越普遍。然而,由于现在的中央空调控制大多数采用传统的PID控制算法,而中央空调系统的高阶非线性、时变、大时滞等特点,使得常规PID控制的控制效果欠佳,系统调节时间长,能源消耗大。因此,研究中央空调控制参数的实时在线整定可以缩短系统调节时间,提高控制精度和稳定性,有效降低空调系统的能量消耗。本文分析了中央空调系统的结构和基本组成,在此基础上,建立了空调系统空气处理环节的被控对象模型。从影响空调控制效果的时变性、非线性、大时滞入手,利用模糊控制不依赖被控对象精确模型的特点,由模糊算法在线整定PID控制器参数。对于模糊控制器存在的控制精度不够,有可能在平衡点发生振荡的缺点,本文在研究学习了李洪兴提出的变论域理论后,将变论域的思想引入设计中。并为简化控制器算法的设计使用变比例因子代替直接变论域的办法,使模糊控制器能根据系统误差变动的范围动态调整其论域,达到消除系统振荡,提高控制精度的目的。对于空调房间系统大时滞的特性,本文引入Smith预估控制算法,克服时滞对系统动态特性的影响。为解决Smith预估器存在的对系统精确模型严重依赖的缺点,在以系统稳定性为前提的情况下,使用C.C.Hang改进后的Smith预估器结构,并以此为基础针对本文的系统模型进行研究。通过仿真分析发现了算法存在的问题和不足并针对性的提出改进,使C.C.Hang结构的Smith预估器具有自适应能力可根据系统状态的动态特性调整控制器参数,最终使系统得到理想的动态响应。文章最后将本算法与PID、模糊PID及Smith模糊PID一起进行仿真对比分析,得到系统不同状态下的四种控制算法仿真特性曲线。根据曲线的各项性能指标列表进行对比分析,由仿真参数可知本算法要优于其它三种算法。总结以上:对于中央空调这样的高阶非线性、时变、大时滞系统,本文所设计的控制策略具有较好的控制效果和动态特性,有一定的自适应能力,能够克服时变、时滞等不利因素对系统的影响,确保系统稳定高效的运行。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 中央空调控制技术发展现状

- 1.2.1 中央空调控制技术国外研究现状

- 1.2.2 中央空调控制技术国内研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 中央空调系统建模

- 2.1 引言

- 2.2 空调自动控制系统组成

- 2.3 中央空调系统的建模

- 2.4 中央空调中空气处理机组的工作原理简介

- 2.5 中央空调空气处理机组的物理模型

- 2.6 空调房间的数学模型

- 2.7 小结

- 第三章 变论域模糊PID控制器

- 3.1 引言

- 3.2 模糊控制理论

- 3.2.1 模糊控制器基本原理

- 3.2.2 模糊控制器的组成

- 3.2.2.1 模糊化

- 3.2.2.2 知识库

- 3.2.2.3 模糊推理与解模糊

- 3.3 模糊控制在PID 自整定中的应用

- 3.4 模糊PID 自整定控制系统结构

- 3.5 PID 参数模糊自整定控制器的设计

- 3.5.1 输入输出变量模糊化

- 3.5.2 建立模糊控制规则表

- 3.5.3 模糊关系的求解

- 3.6 基于变论域思想的自适应模糊控制器设计

- 3.7 小结

- 第四章 自适应Smith预估算法

- 4.1 引言

- 4.2 Smith 预估控制算法介绍

- 4.3 Smith 预估控制器的改进

- 4.3.1 研究现状

- 4.3.2 改进算法介绍

- 4.4 Smith 预估器自适应算法

- f 的调整规律研究'>4.4.1 预估器参数tf的调整规律研究

- f 的调整规则'>4.4.2 参数tf的调整规则

- 4.4.3 系统仿真的Simulink 仿真模块

- 4.5 小结

- 第五章 中央空调系统空气处理单元控制仿真

- 5.1 引言

- 5.2 算法仿真特性研究比较

- 5.2.1 Simulink 模型的建立

- 5.2.2 仿真分析

- 5.3 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于改进史密斯预估器的列车制动减速度控制研究[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [2].带扰动模型失配史密斯预估器的自适应控制[J]. 计算机工程与应用 2017(06)

- [3].史密斯预估器的一种优化算法[J]. 价值工程 2020(01)

- [4].基于非线性预估器的调和汽油辛烷值的控制系统[J]. 化工自动化及仪表 2019(08)

- [5].基于鲁棒自适应预估器的电阻炉温切换控制[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [6].基于Smith预估器的自适应模糊PID在电缆线径控制系统中的应用[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2018(06)

- [7].基于改进型Smith预估器的同步施工网络控制系统[J]. 振动.测试与诊断 2018(05)

- [8].参数不确定史密斯预估器的自适应控制[J]. 计算机工程与设计 2016(11)

- [9].基于史密斯预估器的互联电网区间阻尼控制[J]. 电力系统自动化 2008(20)

- [10].基于变参数自适应Smith预估器的脱硫pH值控制策略研究[J]. 电站系统工程 2019(03)

- [11].基于遗传算法的变压供水控制研究[J]. 自动化技术与应用 2010(09)

- [12].基于多模Smith预估器的CDMA系统功率控制[J]. 安康学院学报 2015(02)

- [13].基于自适应Smith预估器的炉温控制系统[J]. 科技信息(科学教研) 2008(11)

- [14].Smith预估器在过热气温控制中的应用[J]. 价值工程 2012(09)

- [15].基于Smith预估器的大时滞系统控制方法研究与仿真[J]. 制造业自动化 2010(08)

- [16].Smith预估器离散化问题的研究[J]. 工业控制计算机 2010(03)

- [17].Smith预估器的复合模糊控制的仿真研究[J]. 山东轻工业学院学报(自然科学版) 2009(01)

- [18].一种具有稳定积分时滞过程的Smith预估器设计[J]. 控制工程 2009(S1)

- [19].基于积分时滞系统史密斯预估器的研究[J]. 计算机系统应用 2016(03)

- [20].具有非线性不确定性时滞系统控制算法的研究[J]. 电子科技 2010(10)

- [21].双自由度Smith预估器在啤酒发酵控制中的应用研究[J]. 中国酿造 2009(08)

- [22].Smith预估器控制混合动力电动汽车动态过程的仿真(英文)[J]. 科学技术与工程 2009(22)

- [23].基于Smith预估器的恒温箱温度控制[J]. 科技信息 2009(35)

- [24].暖通空调控制系统Smith预估器自适应算法设计[J]. 信息与控制 2011(03)

- [25].Smith预估器在1000MW超超临界机组应用研究[J]. 贵州电力技术 2013(04)

- [26].基于鲁棒自适应Smith预估器的电阻炉温控制[J]. 微计算机信息 2010(01)

- [27].Smith预估器在主汽温控制中的应用[J]. 山东电力技术 2014(02)

- [28].基于Smith预估器的积分切换增益滑模控制[J]. 计算机与应用化学 2010(06)

- [29].模糊Smith智能控制器设计与仿真研究[J]. 中国仪器仪表 2010(S1)

- [30].温室水肥一体化营养液调控装备设计与试验[J]. 农业工程学报 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f31bef8a357572131b23c43c.html