# 农网建设与改造配电线路的设计简述

江苏凌翰工程设计有限公司江苏宿迁223800

摘要：近年来，我国的经济得到了快速发展，同时，农村经济的发展也较为优异，随着农村经济的快速发展，使得农村的用电结构变化也较大，其在电量的需求方面也不断增多。传统的农网配电结构已经对当下农村对用电的需求不能满足，因此，当务之急就是对当前农网配电线路改造加强。本文就进一步分析了农网配电线路的改造与设计思路构架。

关键词：农网；改造；配电线路

引文：农网配电线路改造随着我国农村现代化进程的加快也在逐渐的实施。实践证明，配电网的发展如果要保证电网满足农村供电的要求，确保供电的稳定性就必须经过规范的设计，具有统一改造标准即可。在整个电力系统的控制中，控制配电线路尤其重要。在整个电力系统配电线路中传输和配送电能有效运行就是其主要作用，因此设计配电线路是否科学、合理、优劣的运行状态将对整个电力系统是否能够有效地运行有着直接的影响。这就要求在电力运行的管理之中，需要对配电线路的科学、合理设计大大加强。

1农网建设与改造的总体要求

在建设与改造农村电网过程中统一规划需要注重，在国家电网建设工程中要把农网改造纳入，对于建设和改造农网，要进一步结合农村的生态环境、农耕特点等实际情况，要做到使农村地区人民生活生产及农村经济的发展的需求得以满足，从而避免建设重复改造。在建设改造过程中，要将原有电网设备的使用效能提升至最大，要先对有条件扩建增容的地方进行扩容考虑，即改造原有电网及输电设备的问题如接线方式、供电半径等。针对那些扩建增容不能解决的则需要考虑新建，这要求新的规划和设计变电站布点、配电线路路径选择等。

2农村电网配电线路设计

2.1确定配电线路

对于确定农网改造配电线路，主要包括两个方面的内容。首先，对配电线路的路径加以确定。对于线确定路需要按照农户分布的实际情况进行，从而确定配电箱的安装位置，配电箱要在线路引接点的30m以内。在配电箱安装位置确定以后，再进行线路的选择，在选择路径的过程中，其原则是少占农田，不影响机械化耕地；线路选择对正常交通运行不能造成影响，线路路径尽量选择短，转角要少；线路路径的选择还要考虑安全性，避免容易引起安全事故的地方。其次，杆位的设定。在农网配电线路路径确定好以后，就要进行杠杆测定工作。对农电网的首端、转角和终极杆位确定好，要合理确定杆位，使对人民生活的影响减少。对于配电箱里边各种线路连接是否准确，尤其是跨越和交叉的线路要做好检查工作，尽可能的使农网线路之间的距离缩短，对电网事故的发生控制好。

2.2确定农网变压器

2.2.1确定线路变压器的容量

在进行变压器选择时，电网安装人员要按照当地的实际情况来选择，所选的变压器容量要符合线路变压器性能，能够满足当地用电；同时，还要结合当前电网符合情况，预测好未来五年内增加的各种用电情况，最终确定变压力的系数。

2.2.2确定线路变压器的位置

变压器是否处于最佳位置，，能够保证低电压质量，减少线损情况的发生，确保电网的安全运行，减少安装费用。因此，要合理的选择变压器的位置。变压器位置的确定，要根据当地地貌和用户分布的情况等因素进行分析，最终确定变压器的位置。变压器位置确定中，要避开学校、广场、住房上方高压线；避开易燃、易爆和低洼地势；选择的位置要便于安装和维护；按照点密布、半径短和容量小的原则进行。

2.3横担和绝缘子

2.3.1横担的确定

在农网配电线路改造和实施的过程中，要确保横担有足够的弯曲强度。在横担确定中，要根据农网的实际情况进行选择。

2.3.2绝缘子的选择

在农网配电线路的改造和设计中，还要对绝缘子进行最佳选择，绝缘子的选择也要根据农网的实际情况进行选择，不同规格的农网要采用不同的绝缘子规格。

3安装

3.1导线的安装

在电网导线的安装中，要做好以下几个反面的工作：首先，要充分的考虑自然因素。在电网线路的安装中，要充分的考虑好自然因素，尤其是高空作业的开展，一定要密切的关注好天气情况，以免不良天气给线路施工带来的影响。从电网导线施工的实践经验中可以总结出，需要根据实际环境的气候状况和线路使用状况进行综合的分析。其次，要确定农网线路的截面。对于农网线路截面的确定，一般情况下都是根据电压损耗来选择的，要满足机器的强度和发热条件。同时，在截面选择中，还要根据电网实际负荷情况，留有一定的裕度。再次，要确定农网线路的弧度。农网线路弧度的确定，要充分的考虑到气象、线路截面、线路杆距等因素，根据线路运行状况和气象状况，利用查计计算出气候下线路的弧垂表和线路档距。最后，要确定农网线路的排列形态。在农网配电线路改造中，为了防止下来出现断裂、避免电杆高度以及弧垂改变情况的发生，要合理有序的排列线路。

3.2电能计量设施的确定

3.2.1配电箱的选择

配电箱有两种，即铁皮焊装和塑料制成的碎料箱，在选择配电箱的过程中，要根据实际环境的要求，对比现有的配电箱，最终确定合适的配电箱，并对单相、三相和三只单相电能表进行安装。同时，设计人员也可以根据当地的实际状况，选择玻璃钢表箱，在进行玻璃钢表箱安装的过程中，要确保其高度处于2.5m及以上。

3.2.2计量方式的确定

就目前来说，大多数的农村使用的都是单相计量电能表，还有的使用的是直配式电能表。线路安装经验总结出，对于超过40A线路电流，就不能使用直配式的电能表，否则就会出现线盒热量过大或者是烧坏线盒的情况，因此，当安装线路中的电功率大于22kW时，就需要使用互感式表来进行电能计量。

4拉线设计

（1）材质选择。通常情况下镀锌钢绞线是农村电网配电线路拉线的材质，其截面最小值需要在GJ-25mm2以上，而且其安全系数要在2以下。（2）安装位置。拉线这种加固装置主要是来对导线拉力或者分压平衡进行维持，所以对适宜的拉线安装位置选择非常重要，通常情况下，应在电杆固定拉线设置位置，就是在横担以下0.1m至0.3m位置安置。跨越道路处水平拉线与路面垂直距离则应不低于6m，同时拉线柱斜角在10°至20°之间，拉线和电杆间夹角为45°。若因为地形影响，则应将其夹角缩小到不小于30°，以使拉线拉力保证平衡。（3）拉线底把。拉线底把制作而成的拉线棒主要由直径在16mm以上圆钢，并使底把高出地面0.3m至0.5m，为UT线夹在拉线长度调整中的应用提供方便。钢筋混凝土支撑拉线盘。（4）拉线长度。由于拉线比较容易被当地外部因素和地形因素所影响，所以拉线长度来计算时一定按照当地实际情况。

5结语

随着农村社会经济的快速发展，传统的农网配电结构已经不能满足当下农村对用电的需求。因此要加强对农网配电线路改造，注重农网配电改造的设计和施工环节的工作，完善农网配电线路，更好促进农村经济发展。

参考文献：

[1]梁明涛,任占国.解析农网配电线路的改造和设计思路构架[J].科研,2016(07):00209.

[2]蒋俊镰.解析农网配电线路的改造和设计思路构架[J].科技视界,2016(09):270.

[3]朱斌.浅析农网配电线路的改造与设计思路构架[J].中国新技术新产品,2014(24):87.

[4]黄小兵．10kV配电线路设计技术要点分析[J]．中小企业管理与科技，2011，30（21）.

[5]王登灿．试论10kV配电线路防雷保护间隙的设计[J]．科技致富向导，2011，18（23）.

[6]张贵鑫.浅析农网配电线路的改造与设计[J].数字化用户，2013，07：33-34.

[7]梁涛.试探农网配电线路的改造与设计[J].科技致富向导，2013，26：160+314.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f331f5b16c64c573251e5a9a.html