# 改性纳米SiC粉体强化铸造304不锈钢力学性能和耐蚀性能的研究

### 论文摘要

本文是将飞速发展的纳米技术与传统的铁基合金材料相结合,在生产条件下采用冲入法将改性纳米SiC粉体加入到304不锈钢中,制备了不同含量的纳米SiC粉体的304不锈钢材料。对不同纳米SiC粉体含量的304不锈钢试样采用金相检验、布氏硬度检测、拉伸试验、冲击试验、化学浸泡试验和电化学分析等方法检测了不锈钢的晶粒组织、力学性能和耐腐蚀性能,并讨论了纳米SiC对不锈钢的组织、力学性能和耐腐蚀性能的作用机理。研究结果表明：经改性纳米SiC粉体强化处理后的不锈钢组织明显细化,力学性能、耐点蚀性能和耐晶间腐蚀性能均得到有效提高。当纳米SiC粉体含量为0.1%时,不锈钢的延伸率和断面收缩率分别提高了10.69%和12.30%,硬度、抗拉强度和韧性分别提高了6.33%、4.70%和19.97%；断口分析结果表明：经强韧化处理后,不锈钢的断裂方式为典型的韧性断裂;腐蚀试验结果表明：经改性纳米SiC粉体强化处理后的304不锈钢耐腐蚀性能得到有效提高,添加纳米SiC粉体的304不锈钢在强酸条件下表现出优越的抗晶间腐蚀性能。3.5%NaCl极化曲线和浸泡试验表明：添加纳米SiC粉体量为0.1%的304不锈钢的电极电位提高了68mV,自腐蚀电流减小0.122mA,腐蚀速率降低了90.12%,6%FeCl3极化曲线得出,当纳米粉体的含量为0.03%时,其钝化区大于未加纳米SiC粉体的304不锈钢试样(约为153.28mV),点蚀电位提高了139.82mV。点蚀坑形貌与能谱表明,纳米SiC粉体有效地阻碍了点蚀的发展和点蚀的继续长大过程,加入纳米SiC粉体的不锈钢的耐点蚀性能明显提高。能谱分析结果表明,经强化处理后,不锈钢的铬成分偏析减轻,有效改善了晶界等易发生点蚀和晶间腐蚀部位的贫铬现象。该纳米粉体强韧化技术水平先进,设备工艺简单,操作方便,附加值高,能有效提高不锈钢的综合性能,降低能源消耗,可在铸件的生产中广泛应用,并能实现绿色生产和可持续发展。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 绪论

- 一、不锈钢常见的腐蚀类型及其影响因素

- 二、点蚀的研究方法

- 三、晶间腐蚀常用的检测方法

- 四、奥氏体不锈钢

- 五、纳米SiC粉体

- 六、课题的背景、理论基础及研究意义

- 第一章 试验材料与方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验方法

- 1.2.1 金相组织及断口分析

- 1.2.2 力学性能检测

- 1.2.3 腐蚀试验

- 1.2.4 腐蚀试验评定方法

- 本章小结

- 第二章 试验结果与分析

- 2.1 金相组织

- 2.2 力学性能检测

- 2.2.1 拉伸与冲击试验结果及分析

- 2.2.2 拉伸断口形貌分析

- 2.2.3 冲击断口形貌分析

- 2.2.4 冲击断口能谱分析

- 2.2.5 硬度检测结果及分析

- 2.3 晶间腐蚀试验

- 2.3.1 硝酸-氢氟酸试验结果与分析

- 2.3.2 硫酸-硫酸铜试验结果与分析

- 2.3.3 硫酸-硫酸铁与硝酸试验结果与分析

- 2.4 浸泡试验与分析

- 2.5 点腐蚀电化学试验与分析

- 2.5.1 点蚀电位

- 2.5.2 点蚀坑形貌与能谱分析

- 本章小结

- 第三章 讨论

- 3.1 孕育剂在金属中的应用

- 3.1.1 孕育剂概述及分类

- 3.1.2 纳米SiC粉体

- 3.2 SiC提高不锈钢耐蚀性的机理研究

- 3.2.1 SiC对点蚀性能影响

- 3.2.2 SiC对晶间腐蚀性能的影响

- 3.3 展望

- 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].能量密度对建筑用316L不锈钢表面激光辐照SiC颗粒组织的影响[J]. 应用激光 2019(06)

- [2].第三代SiC纤维及其在核能领域的应用现状[J]. 无机材料学报 2020(05)

- [3].聚碳硅烷制备SiC陶瓷研究进展[J]. 耐火材料 2020(03)

- [4].全SiC/半SiC智能功率模块功耗研究[J]. 家电科技 2020(04)

- [5].SiC减薄工艺及薄片SiC肖特基二极管的制备[J]. 微纳电子技术 2020(09)

- [6].激光分解4H-SiC制备石墨烯层的晶面取向影响研究[J]. 中国激光 2020(08)

- [7].超声作用下SiC陶瓷表面振动强度分布模拟[J]. 材料导报 2020(20)

- [8].SiC颗粒增强铝基复合材料的研究进展[J]. 粉末冶金工业 2017(01)

- [9].SiC颗粒增强铝基复合材料拉伸性能的研究[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [10].SiC颗粒增强铝基复合材料缺陷的无损检测[J]. 无损检测 2017(03)

- [11].正交试验法优化SiC增强铝基复合材料的制备工艺[J]. 上海金属 2017(03)

- [12].SiC高温高能离子注入机的离子源热场研究[J]. 电子工业专用设备 2017(03)

- [13].SiC颗粒增强铝基复合材料制备技术研究进展[J]. 热加工工艺 2017(12)

- [14].利用显微喇曼光谱进行SiC单晶片应力分析[J]. 半导体技术 2017(10)

- [15].SiC衬底上近自由态石墨烯制备及表征的研究进展[J]. 人工晶体学报 2016(01)

- [16].连续SiC纤维增强金属基复合材料研究进展[J]. 材料工程 2016(08)

- [17].SiC增强镁基复合材料的研究与应用[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [18].纳米晶体SiC薄膜制备方法研究进展[J]. 真空科学与技术学报 2015(04)

- [19].SiC颗粒增强铝基复合材料的摩擦磨损性能研究[J]. 金属功能材料 2015(02)

- [20].铁基SiC复合镀层的制备与性能研究[J]. 大连海事大学学报 2015(03)

- [21].SiC颗粒增强铝基复合材料搅拌铸造过程数值模拟[J]. 铸造 2020(03)

- [22].微纳米SiC/环氧树脂复合材料的界面和非线性电导特性[J]. 复合材料学报 2020(07)

- [23].6H-SiC单晶的中子辐照损伤及其退火特性研究[J]. 人工晶体学报 2020(10)

- [24].SiC市场趋势及应用动向[J]. 电子产品世界 2019(03)

- [25].铜模快冷与SiC复合作用下镁合金的晶粒尺寸[J]. 特种铸造及有色合金 2017(02)

- [26].4H-SiC材料p型掺杂的电子结构第一性原理研究[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [27].基于SiC器件的高效率功率因数校正电源研究[J]. 机电工程 2017(04)

- [28].SiC粒子改性聚氨酯/环氧树脂复合材料性能研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [29].基于SiC模块的太阳能逆变系统优点分析[J]. 自动化与仪器仪表 2016(09)

- [30].SiC颗粒增强复合泡沫铝的性能研究[J]. 热加工工艺 2014(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f342d28f71eb1b7119e35c49.html