# 有机绝缘材料老化试验平台研制及老化特性研究

### 论文摘要

目前,硅橡胶为主的有机绝缘材料的老化问题,威胁到输变电线路的稳定可靠运行。为了方便研究其老化特性,本文自行研制搭建了有机绝缘材料老化试验平台,并运用此平台对高温硫化(high temperature vulcanization,以下简称HTV)硅橡胶的电晕老化和紫外老化特性进行初步研究。老化试验平台主要包括电晕老化试验系统、紫外老化试验系统、测试分析系统三大部分。老化试验平台能够同时对多组绝缘材料进行电晕老化与紫外老化试验,对试验环境进行控制调节,并对试验的电压电流进行监测测量。同时,老化试验平台中的测试分析系统能够对老化后的材料进行憎水性、硬度以及其它测试分析。运用老化试验平台中的紫外老化试验系统对HTV硅橡胶试样的紫外老化特性进行了的初步探索。结果表明,1000h的紫外老化对HTV硅橡胶的憎水性影响很小,但会使HTV硅橡胶材料硬化,硬化速率由快变慢;氙灯辐射后HTV硅橡胶材料表面粗糙度增加,表面凹凸不平,有填充物外漏的趋势。运用老化试验平台中的电晕老化试验系统对HTV硅橡胶试样的电晕老化特性进行了的初步探索。结果发现,电晕后HTV硅橡胶材料表面出现孔洞、裂痕等缺陷,电晕时间越长破坏越为明显。在电晕作用下,HTV硅橡胶憎水性会逐渐丧失。在相同的电压等级下,随着电晕时间的增加,硅橡胶试样的憎水性恢复过程总体呈现为逐渐变慢的趋势。在未发生电晕放电,仅有电场作用时,硅橡胶材料的憎水性基本无变化。当所加电压大于电晕起始电压后,随着电晕电压等级的增加,试样的憎水性丧失速度逐渐变快。通过试验证明了有机绝缘材料老化试验平台的可用性和稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景和研究的意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 老化试验方法

- 1.2.2 老化特性及评估方法

- 1.2.3 存在的问题

- 1.3 本课题的主要工作

- 第2章 有机绝缘材料老化试验平台的设计及实现

- 2.1 试验平台的要求

- 2.2 试验平台的设计及实现

- 2.2.1 电晕老化试验系统

- 2.2.2 紫外老化试验系统

- 2.2.3 测试分析系统

- 2.3 本章小结

- 第3章 紫外辐射对HTV 硅橡胶老化特性的影响

- 3.1 试验方法

- 3.1.1 试样制备

- 3.1.2 试验步骤

- 3.2 紫外老化对HTV 硅橡胶老化特性的影响

- 3.2.1 紫外老化对HTV 硅橡胶憎水性的影响

- 3.2.2 紫外老化对HTV 硅橡胶硬度的影响

- 3.2.3 紫外老化对HTV 硅橡胶表面形态的影响

- 3.3 机理分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 电晕对HTV 硅橡胶老化特性的影响

- 4.1 试验方法

- 4.1.1 试样制备

- 4.1.2 试验步骤

- 4.2 电晕作用时间对HTV 硅橡胶老化特性的影响

- 4.2.1 电晕作用时间对HTV 硅橡胶表面形态的影响

- 4.2.2 电晕作用时间对HTV 硅橡胶憎水性的影响

- 4.3 电晕大小对HTV 硅橡胶老化特性的影响

- 4.3.1 电晕大小对HTV 硅橡胶表面形态的影响

- 4.3.2 电晕大小对HTV 硅橡胶憎水性的影响

- 4.4 试验结果分析

- 4.4.1 憎水性的丧失

- 4.4.2 憎水性的恢复

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].光伏产品综合环境老化试验方法研究[J]. 信息技术与标准化 2020(09)

- [2].塑料氙灯老化试验浅议[J]. 中国新技术新产品 2016(03)

- [3].一种核级电动执行机构的机械老化试验[J]. 仪器仪表用户 2020(11)

- [4].国Ⅵ车用炭罐老化试验研究[J]. 客车技术与研究 2018(05)

- [5].汽车内外饰材料的人工加速气候老化试验及其标准[J]. 上海涂料 2012(02)

- [6].非金属材料紫外光老化试验方法与标准研究[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2016(01)

- [7].模拟深海环境的老化试验系统设计[J]. 机床与液压 2016(15)

- [8].海南自然暴晒试验与人工加速光老化试验的相关性研究[J]. 汽车工艺与材料 2012(09)

- [9].塑料氙灯老化试验方法[J]. 塑料工业 2011(S2)

- [10].光伏背板不同老化试验方法比较[J]. 合成材料老化与应用 2017(01)

- [11].矿用仪器老化试验方法探讨[J]. 科技创业家 2014(06)

- [12].阀门振动老化试验技术路线探讨[J]. 阀门 2015(06)

- [13].汽车仪表板材料氙灯老化试验与自然曝晒试验相关性研究[J]. 装备环境工程 2014(01)

- [14].汽车内饰材料老化试验研究[J]. 环境技术 2011(06)

- [15].电子元件抗老化试验装置性能改进研究[J]. 电气应用 2017(08)

- [16].飞艇囊体材料自然老化试验方案探讨[J]. 黑龙江科技信息 2016(04)

- [17].建筑玻璃贴膜光学性能抗老化试验研究[J]. 玻璃 2011(12)

- [18].几种塑料在吐鲁番与广州的户外老化试验[J]. 塑料助剂 2013(06)

- [19].“第七届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会”通知[J]. 汽车工艺与材料 2013(04)

- [20].高分子材料光老化试验与标准发展现状[J]. 环境技术 2014(03)

- [21].第五届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会——汽车用非金属材料腐蚀和老化检测与评价技术通知[J]. 环境技术 2008(04)

- [22].复合绝缘子转轮法老化试验系统设计与开发[J]. 电工文摘 2012(05)

- [23].复合绝缘子转轮法老化试验系统设计与开发[J]. 高压电器 2012(05)

- [24].列车表面涂层光老化试验加速因子建模研究[J]. 装备环境工程 2020(06)

- [25].灰色模型在塑编袋老化试验中的应用[J]. 包装工程 2011(15)

- [26].合成材料老化试验方法简介[J]. 中国文物科学研究 2008(03)

- [27].《危险货物塑料编织包装抗老化试验方法》等11项国家标准通过审查[J]. 中国石油和化工标准与质量 2008(10)

- [28].柴油机油在模拟老化试验中的性能变化[J]. 石油商技 2015(04)

- [29].第七届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会——汽车老化、腐蚀、VOC与ELV相关技术会议预通知及征文通知[J]. 装备环境工程 2013(02)

- [30].基于程控电源技术的智能电表老化试验方案[J]. 电子制作 2017(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f34902aa3a3d56a747eed161.html