# 氧化亚铜的控制合成及其光催化性质研究

### 论文摘要

本论文旨在研究过渡金属氧化物氧化亚铜（Cu20）的合成及其光催化性质。利用室温液相还原法,成功制备了Cu20纳米颗粒和微米立方块。探讨了不同形貌氧化亚铜的形成机理。研究了纳米颗粒和微米立方块对有机染料的光催化降解性能。利用低温水热法制备了球状氧化亚铜,研究了球状氧化亚铜对阴离子染料甲基橙的光催化降解性能。在此基础上,制备了Cu2O-WO3及Cu2O-ZnO复合物,并对复合物的性质进行了研究。论文主要内容概述如下：1.Cu2O纳米颗粒和微米立方块的合成及其光催化性质采用室温液相还原法以抗坏血酸在碱性条件下还原硫酸铜,成功制备了Cu2O纳米颗粒和微米立方块。无需添加表面活性剂,合成方法简单可行。考察了OH-浓度对合成产物形貌的影响。通过研究OH-浓度对氧化亚铜{100}面的生长情况的影响,探讨了两种形貌氧化亚铜的形成机理。利用XRD,IR,SEM等手段对产物进行了表征。利用固体紫外可见光谱测试不同形貌Cu2O的带隙能,经测定,微米立方块状氧化亚铜的带隙能小于纳米小颗粒的带隙能。研究了两种形貌合成产物对阳离子染料和阴离子染料的光催化降解性能,结果表明,合成产物对阴离子染料有较好的降解效果,对阳离子染料降解效果不明显,氧化亚铜微米立方块的光催化活性高于氧化亚铜纳米颗粒。比较了两种形貌的样品光致发光性质。此外,还对氧化亚铜的抑菌性能做了初步研究。在金黄色葡萄球菌和大肠杆菌培养过程中加入氧化亚铜,可形成明显的抑菌圈。表明所合成氧化亚铜有显著的抑菌效果。2.低温水热法制备球状氧化亚铜及其光催化性质利用低温水热法分别以抗坏血酸和葡萄糖为还原剂制备了球形氧化亚铜。通过控制反应条件,使氧化亚铜晶体以聚集生长模式为主,爆发式成核,得到球形产物。并考察了反应温度对产物形貌的影响。利用X射线衍射、扫描电子显微镜对合成产物进行了表征。以合成产物光催化降解偶氮染料甲基橙为模型,研究了球状Cu2O的光催化性能,结果表明球状氧化亚铜对甲基橙的脱色率达89.0%。探讨了氧化亚铜光催化降解甲基橙的机理。此外,研究了球状氧化亚铜/Fenton复合体系的光催化性质。结果表明,此体系中甲基橙的脱色率高达98.1%。3. Cu2O-WO3及Cu2O-ZnO复合物的制备及其光催化性质采用室温液相还原法制备了Cu2O-WO3及Cu2O-ZnO复合物。利用XRD对产物进行了表征,研究了太阳光照下两种复合物对阳离子染料次甲基蓝的光催化降解性能。结果表明,两种复合物比单纯的氧化亚铜对阳离子染料次甲基蓝的光催化效果有了明显的提高。分析了复合物能提高阳离子染料次甲基蓝的光催化效果的原因,探讨了Cu2O复合物光催化降解次甲基蓝的机理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- §1.1 引言

- §1.2 氧化亚铜的制备方法

- 1.2.1 固相法

- 1.2.2 液相法

- §1.3 氧化亚铜的常用表征手段

- §1.4 氧化亚铜的性质及应用

- 1.4.1 光催化降解有机污染物

- 1.4.2 抑菌性质

- 1.4.3 阻燃与抑烟

- 1.4.4 催化热分解

- 1.4.5 船舶防污涂料方面的应用

- 1.4.6 其他应用

- §1.5 本论文的研究思路和主要工作

- 参考文献

- 2O纳米颗粒和微米立方块的合成及其光催化性质'>第二章 Cu2O纳米颗粒和微米立方块的合成及其光催化性质

- §2.1 概述

- §2.2 氧化亚铜的制备

- §2.3 氧化亚铜的表征

- §2.4 氧化亚铜的光催化性质

- 2.4.1 实验步骤

- 2.4.2 结果与讨论

- §2.5 氧化亚铜的抑菌性质

- 2.5.1 实验步骤

- 2.5.2 结果与讨论

- §2.6 本章小结

- 参考文献

- 第三章 低温水热法制备球状氧化亚铜及其光催化性质

- §3.1 概述

- 2O的合成与表征'>§3.2 球状Cu2O的合成与表征

- 2O的制备'>3.2.1 Cu2O的制备

- 3.2.2 产物的表征

- 2O的光催化性质'>§3.3 球状Cu2O的光催化性质

- 2O光催化降解甲基橙溶液'>3.3.1 Cu2O光催化降解甲基橙溶液

- 3.3.2 氧化亚铜对甲基橙光催化降解机理的初步探讨

- 3.3.3 合成产物的光致发光光谱

- 2O/Fenton复合体系光催化降解甲基橙'>3.3.4 Cu2O/Fenton复合体系光催化降解甲基橙

- 3.3.5 化学耗氧量（COD）的测定

- §3.4 氧化亚铜Nafion修饰电极的制备及其电化学性质

- 2O-Nafion修饰电极的制备'>3.4.1 Cu2O-Nafion修饰电极的制备

- 2O的电化学行为测试'>3.4.2 Cu2O的电化学行为测试

- §3.5 本章小结

- 参考文献

- 2O-WO3及Cu2O-ZnO复合物的制备及其光催化性质'>第四章 Cu2O-WO3及Cu2O-ZnO复合物的制备及其光催化性质

- §4.1 概述

- 2O-WO3复合物的制备表征与性质'>§4.2 Cu2O-WO3复合物的制备表征与性质

- 2O-WO3复合物的制备'>4.2.1 Cu2O-WO3复合物的制备

- 2O-WO3复合物的表征'>4.2.2 Cu2O-WO3复合物的表征

- 2O-WO3复合物的性质'>4.2.3 Cu2O-WO3复合物的性质

- 2O-ZnO复合物的制备表征与性质'>§4.3 Cu2O-ZnO复合物的制备表征与性质

- 2O-ZnO复合物的制备'>4.3.1 Cu2O-ZnO复合物的制备

- 2O-ZnO复合物的表征'>4.3.2 Cu2O-ZnO复合物的表征

- 2O-ZnO复合物光催化性质的研究'>4.3.3 Cu2O-ZnO复合物光催化性质的研究

- 2O复合物光催化降解次甲基蓝机理初步探讨'>§4.4 Cu2O复合物光催化降解次甲基蓝机理初步探讨

- §4.5 本章小结

- 参考文献

- 第五章 全文总结

- 硕士期间完成论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].界面调控的二维氧化亚铜结构[J]. 中国科学:化学 2019(03)

- [2].纳米氧化亚铜光催化降解4-氯酚[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [3].氧化亚铜的制备方法及其在光电转换与光催化方面的应用研究[J]. 化工管理 2017(21)

- [4].氮流量对掺氮氧化亚铜薄膜性能的影响[J]. 深圳大学学报(理工版) 2019(05)

- [5].纳米氧化亚铜的制备及其抑菌性研究[J]. 安徽化工 2018(01)

- [6].纳米晶氧化亚铜的可控合成[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [7].水解法制备超细氧化亚铜[J]. 兰州理工大学学报 2010(04)

- [8].86.2%氧化亚铜防治辣椒炭疽病试验[J]. 农家之友(理论版) 2009(11)

- [9].多元醇法形貌可控制备氧化亚铜微纳米颗粒[J]. 应用化学 2018(04)

- [10].低温液相法制备铜及氧化亚铜[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2015(05)

- [11].溶剂热法制备氧化亚铜纳米晶粒[J]. 电子元件与材料 2012(08)

- [12].超细氧化亚铜的制备及在污水处理中的光催化应用[J]. 化工技术与开发 2012(11)

- [13].不同形貌纳米结构的氧化亚铜薄膜的制备及光电性能研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [14].元素掺杂氧化亚铜光电材料的研究进展[J]. 功能材料 2019(10)

- [15].银负载纳米氧化亚铜沸石复合物的制备和抗菌性能[J]. 功能材料 2017(12)

- [16].不同形貌纳米氧化亚铜的制备及应用的研究进展[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [17].物理所氧化亚铜新能源材料研究获进展[J]. 人工晶体学报 2014(12)

- [18].以氢氧化铜为前躯体制备单分散球形氧化亚铜粉末[J]. 材料开发与应用 2010(03)

- [19].氧化亚铜制备方法的研究进展[J]. 广州化工 2009(08)

- [20].超声场下纳米氧化亚铜的绿色合成[J]. 上海第二工业大学学报 2008(04)

- [21].无公害杀菌剂氧化亚铜施用法[J]. 农家之友 2008(01)

- [22].超声法制备不同形貌氧化亚铜[J]. 吉林地质 2008(02)

- [23].用含铜废液制备氧化亚铜试验研究[J]. 湿法冶金 2019(04)

- [24].立方体纳米氧化亚铜反应动力学的理论及实验研究[J]. 物理化学学报 2016(12)

- [25].氧化亚铜微纳米晶体形貌控制合成的研究进展[J]. 材料导报 2013(07)

- [26].纳米氧化亚铜制备方法的研究进展[J]. 材料导报 2011(S1)

- [27].纳米氧化亚铜的制备及其在防污涂料中的应用[J]. 上海涂料 2008(12)

- [28].氧化亚铜的制备及其复合物光降解性能的研究进展[J]. 化工管理 2019(01)

- [29].不同形貌氧化亚铜的制备及表征[J]. 山东化工 2019(17)

- [30].江苏大学研制出改性纳米氧化亚铜涂料添加剂[J]. 墙材革新与建筑节能 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f3523531ec16c93fcf21202b.html