# 车辆监控中移动终端的相关技术研究与实现

### 论文摘要

随着经济的高速发展,我国进入了对汽车需求的持续增长期,同时车辆的调度管理、行驶安全、防盗报警等一系列的问题也日益引起人们的关注。基于嵌入式系统、运用卫星定位技术和无线通信技术的车辆监控系统可以有效的解决上述问题,研究车辆监控系统对当前我国的交通运输、车辆安全都有重要的现实意义。车辆监控系统主要由监控中心和移动终端两部分组成,二者通常借助公用通信网络实现数据通信。针对车辆监控系统的现状以及对移动终端相关技术的研究,本文提出一种融合了全球定位系统、通用分组无线业务、ARM嵌入式系统、MEMS传感器等技术的多功能嵌入式移动终端解决方案。移动终端以ARM7核处理器S3C44B0X为核心,通过GPS模块和MEMS传感器获取监控中心所需的定位信息和车辆行驶状况信息,经数据处理后,使用GPRS模块以套接字的方式与监控中心通信,实现对车辆的监控。与传统的车辆监控系统相比,本方案使用了比GSM短消息具有更多优点的GPRS网络传输技术,增加了GPS定位信息的精度修正和车辆严重撞击和翻滚事故的实时监测功能。本文重点阐述了移动终端的方案论证、硬件电路设计、操作系统的移植以及无线网络通信的实现。最后利用ARMSYS4480-C开发板和自制的用户电路板构建一个移动终端的实验系统,并调试了主要功能模块。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选题依据及研究意义

- 1.2 研究现状及发展趋势

- 1.3 研究内容及论文组织

- 2 系统功能分析及方案论证

- 2.1 系统功能分析

- 2.2 嵌入式控制平台的构建

- 2.3 车辆监控信息的获取方案

- 2.4 无线通信方式的选择

- 2.5 总体方案的确立

- 3 终端硬件电路设计

- 3.1 S3C44B0X应用电路设计

- 3.2 GPS模块接口设计

- 3.3 GPRS模块接口设计

- 3.4 MEMS汽车传感器应用电路设计

- 3.5 系统电源电路设计

- 4 车辆监控信息数据处理

- 4.1 监控信息数据分析

- 4.2 GPS定位精度的改善

- 5 uClinux嵌入式软件设计

- 5.1 建立交叉编译开发环境

- 5.2 uClinux在S3C44B0X上的移植

- 5.3 GPRS无线数据传输的实现

- 6 实验系统的建立及调试

- 6.1 使用ARMSYS44B0X-C开发平台

- 6.2 用户板的制作及调试

- 6.3 功能模块调试

- 6.4 监控中心Demo调试

- 7 总结与展望

- 7.1 论文总结

- 7.2 未来研究的展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间主要成果

- 附录 移动终端实验系统实物

### 相关论文文献

- [1].车辆监控中电子围栏的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2016(13)

- [2].基于云计算的企业车辆监控管理平台的设计[J]. 软件 2014(08)

- [3].物联网环境下的车辆监控信息平台设计[J]. 计算机测量与控制 2017(12)

- [4].如何合理选用车辆监控设备[J]. 物探装备 2010(03)

- [5].车辆监控数据仓库中时空立方体数据模型的设计与实现[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2013(01)

- [6].消防车辆监控管理平台设计与实现[J]. 湖北汽车工业学院学报 2020(03)

- [7].利用ArcGIS Silverlight实现的车辆监控技术[J]. 自动化仪表 2013(07)

- [8].基于RFID的城市道路车辆监控系统设计研究[J]. 物流科技 2009(02)

- [9].基于GPRS的车辆监控定位系统的实现[J]. 中国西部科技 2009(07)

- [10].新疆空管车辆监控管理信息系统设计与实现[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2016(09)

- [11].运营服务系统车辆监控导航[J]. 军民两用技术与产品 2008(04)

- [12].车辆监控导航系统[J]. 技术与市场 2011(01)

- [13].基于微服务的车辆监控系统架构设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2018(17)

- [14].车辆监控产业现存问题及解决思路[J]. 卫星与网络 2010(04)

- [15].基于Google Maps API的车辆监控管理系统设计与实现[J]. 计算机与现代化 2010(02)

- [16].物联网环境下的重点车辆监控海量信息处理研究[J]. 交通标准化 2013(21)

- [17].LBS的关键技术及在车辆监控中的应用[J]. 硅谷 2011(18)

- [18].基于GPS的车辆监控指挥系统的设计与发展[J]. 无线互联科技 2017(07)

- [19].GPS车辆监控产品应用[J]. 安装 2008(01)

- [20].基于GPS和GPRS的车辆监控终端系统的设计[J]. 湖北工程学院学报 2015(03)

- [21].车载GPS定位系统在车辆监控管理中的应用[J]. 测绘标准化 2009(04)

- [22].基于天地图的GPS车辆监控中心系统设计与实现[J]. 地理空间信息 2015(01)

- [23].面向车辆监控导航的地图匹配算法研究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [24].GPS车辆监控系统设计研究[J]. 物流技术 2009(04)

- [25].一种面向大规模营运车辆的高性能状态监控系统研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [26].基于u-Blox GPS的工矿料场无人化车辆监控研究[J]. 装备制造技术 2016(07)

- [27].基于CAN总线的车辆监控软件设计[J]. 硅谷 2015(02)

- [28].基于Google Maps的车辆监控系统关键技术研究[J]. 测绘与空间地理信息 2012(08)

- [29].胜利油田GPS车辆监控安全管理分析系统的研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2010(06)

- [30].基于GPS/GPRS/RFID的车辆监控终端设计[J]. 微计算机信息 2009(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f369b15496494655677931a8.html