# 浅谈LTE网络优化技术乔予杰

中国移动广东佛山分公司528000

摘要：LTE网络作为新一代的4G技术，由于使用了很多无线通信新技术，包括OFDM正交频分复用技术、波束赋形、MIMO多天线技术及CoMP协作多点传输技术，其网络优化需要引入新思路，本文介绍了LTE网络中的新架构、新技术和新问题，同时通过实际案例介绍了LTE网络优化的新思路与新方法。

关键词：无线网络；LTE；网络优化

引言：近年来，随着移动通信网络及移动智能终端的不断发展，数据业务呈现快速增长的趋势，并将成为运营商的未来收入的主要来源。新一代的无线技术LTE，并成为了新一代移动通信技术的主流。作为一种全新的移动通信技术，LTE的网络架构发生较大变化，LTE接入网的扁平化结构导致传统的信令采集点消失了。另外，LTE网络中使用了很多无线通信新技术，包括OFDM正交频分复用技术、波束赋形、MIMO多天线技术及CoMP协作多点传输技术。因此LTE网络优化需要新的角度和方法以及解决方案来满足网络优化的新需求。

一、LTE网络优化技术的内容

（一）PCI优化

无线电话以及下载速率慢等问题是因为PCI干扰造成的，确保同一小区的所有林区列表中不能有相同的PCI是PCI优化的内容，还要尽量错开邻区导频位置，相邻小区PCI模后的余数尽量保持不同。

（二）覆盖优化

覆盖弱、越区覆盖或覆盖不均匀这些因素，会造成比较常见的无限网络问题，进而使接人成功率降低，经常掉线，无法成功切换。产生这种问题有多种原因，其中包括天线的类型、无线参数的设置问题以及设备出现故障。当覆盖出现问题时，首先要检查该地区是否存在邻区漏电现象。

（三）干扰优化

干扰主要来源有内部和外部，设备故障导致的内部产生干扰，是内部干扰；阻塞干扰、互调干扰和杂散干扰是外部干扰。解决设备故障就能解决内部干扰，运用扫描仪，确定感染源和干扰兴华特性能够有效去除外部干扰。

（四）邻区优化

无线资源管理功能中的重要功能是切换，这种功能能够保证移动用户通信的连续性下，将用户从当前区域转移到其他区域的过程。这种技术在蜂窝系统中具有十分重要的作用，从无线网络频谱效率来看，当用户处于服务小区边缘时，不仅会对其他用户产生干扰，还会使袭击的通信质量受到影响。使覆盖率得到提高，减小掉线率和切换成功率是邻区的优化过程。

二、LTE网络优化技术的流程

关注网络的覆盖、容量和质量等情况是LTE网络优化需要的条件，通过调整覆盖、调整容量、调整参数和处理故障等方法，使网络得以动态平衡，网络质量提高，确保用户感知。

在开通站点前，应先启动计划，包括站点需求分析和整体项目计划。然后实施参数划分，包括PCI、TAC、PRACH规划和站区规划。开通站点后，要测试单站网络覆盖、验证业务；测试簇的网络覆盖和业务性指标；测试全网覆盖和业务性能指标。

根据系统收集到信息，对影响无线网络指标较大的因素进行排查，以便评估无线网络、定位问题类别、分析问题和解决问题，具体内容有，对影响设备运行的告警信息进行排查对设备出现可用率异常的小区进行排查；对覆盖异常区域和干扰区域进行排查；对无线性能指标异常的小区进行排查。

三、LTE网络优化内容

LTE网络优化内容主要包括覆盖优化、干扰优化、邻区优化、系统参数优化等内容。

3.1PCI优化

PCI干扰容易出现无线掉话以及下载速率慢等问题。PCI优化需要保证同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI，邻区导频位置需要尽量错开，相邻小区PCI模3后的余数尽量保持不同。

3.2覆盖优化

比较常见的无线网络覆盖问题是由于弱覆盖、越区覆盖或覆盖不均衡等因素造成的，进而造成接入成功率较低、掉线率较高、切换成功率较低以及上传下载速率较差。

产生覆盖问题的原因是各种各样的，包括天馈系统的工程安装质量问题、天线选型问题、无线参数设置问题以及设备出现故障等原因。出现弱覆盖和越区覆盖问题时，首先需要排查是否存在邻区漏配现象，通过调整小区导频的发射功率和调整天馈系统来解决弱覆盖问题，来解决覆盖类问题。通常对天线方向角、下倾角以及高度等进行调整，来解决越区覆盖问题。综合以上优化手段，主要包括检查天馈系统的安装、调整天线的方向角和下倾角、检修设备故障、检查邻区关系、调整参考功率等。

3.3干扰优化

干扰问题主要来自内部及外部干扰，内部干扰主要是设备故障导致内部产生的干扰，外部干扰主要包括阻塞干扰、互调干扰和杂散干扰等。内部干扰优化主要是解决设备故障，消除内部干扰；外部干扰主要是通过扫描仪，确定干扰源和干扰信号特性，以便作对应的干扰抑制或规避方法。

3.4邻区优化

切换是一个非常重要的无线资源管理功能，是为了保证移动用户通信的连续性，将用户从当前小区转移到其它小区的过程。切换过程的优化对于任何一个蜂窝系统都是十分重要的，从无线网络频谱效率的角度看，当用户处于服务小区的边界时，不仅会影响到自己的通信质量，同时也将增大对其他用户的干扰。邻区的优化过程，主要是提高覆盖率、减少掉线率和提高切换成功率，在优化过程中需根据地理位置信息、无线环境质量、网络KPI指标和路测结果等信息对邻区进行调整优化。

3.5无线参数优化

目前LTE进行优化调整的无线参数主要包括小区基本参数、PCI参数、功控参数、接入参数、切换参数、干扰规避参数以及天线技术参数等。

四、LTE网络优化流程

LTE网络优化需要关注网络的覆盖、容量、质量等情况，通过覆盖调整、干扰调整、参数调整及故障处理等各种网络优化手段达到网络动态平衡，提高网络质量，保证用户感知。

在站点开通前，需要先启动计划，包括站点需求分析和整体项目计划。然后实施参数规划，包括PCI规划、TAC规划、PRACH规划和临区规划。

在站点开通后，网络优化包括以下内容：

⊙单站网络覆盖测试、业务验证；

⊙簇的网络覆盖测试、业务性能指标；

⊙全网网络覆盖测试、业务性能指标；

⊙总结阶段，输出网优报告、总结网优案例、传递网优技能。

在LTE网络优化过程中，网络优化手段如下：

4.1设备故障定位和解决

根据系统收集到的信息，排查影响无线网络指标较大的因素，以便进行无线网络评估、问题定位、问题分析和问题解决：

⊙排查影响设备运行的告警信息；

⊙排查设备可用率异常的小区；

⊙排查覆盖异常区域和干扰区域；

⊙排查无线性能指标异常的小区。

4.2网络评估测试

分析网络的现实情况，对优化区域进行无线网络评估测试，包括OMC统计、DT测试、CQT测试等。

4.3数据采集

通过OMC统计、DT测试、CQT测试等有针对性地采集测试数据；

4.4定位问题

通过全网KPI、路测数据等分析网络性能问题；

4.5优化方案实施

根据问题定位后制定的优化措施，实施优化方案；

4.6验证性测试

实施优化措施之后，需要进行数据采集，来验证优化后的效果；

4.7优化验收和总结

最后对全网无线性能做评估，从而判断网络无线性能是否达到指定要求，满足则输出性能优化总结报告。

五、.LTE网络优化实施案例

5.1干扰问题

通过DT测试中接收到的SINR指标进行问题定位，将SINR恶化区域标识出来，同时，排查恶化区域的下行RSRP指标情况。如果下行RSRP覆盖也差，则认定为弱覆盖问题。对于RSRP好而SINR差的情况，确认为小区间干扰问题，需要具体分析干扰原因并加以解决。小区间干扰的例子，在服务小区旁存在多个临小区，RSRP都相差不大，导致服务小区受到邻小区的干扰。

5.2临区漏配问题

切换是蜂窝系统独有的功能和关键特征，临区漏配将使用户处于不适合的服务小区，不仅会影响自身的通信质量，导致终端掉线，同时也将增加整个网络的负荷，甚至增大对其他终端的干扰。临区漏配的典型案例，终端已经处于小区边缘处，由于临区漏配，终端不能切换到临区，最终导致掉线，影响用户的直观感受，降低网络KPI指标。

结束语

近几年，移动互联网飞速发展，并将以这种速度继续增长。蜂窝网络受到来自新的业务越来越多的压力和挑战，传统的2G/3G已经难以满足人们对业务的需求，3GPP提出的LTE网络，是一种能够应对新需求、新形式的蜂窝网络。增强版的LTE-Advanced已经由ITU正式接纳为4G标准。这种网络能偶各种不同的场合展现出卓越的性能，并在各种场合优化应用有针对性的技术，随着这项网络以标准的不断应用，还会有更多新的问题和新的优化技术不断引进。

参考文献

[1]李文字.自组织网络的自优化理论和关键技术研究2016.9

[2]岑曙炜.TD-LTE网络优化探讨2013.6

[3]杨涛.浅谈扫频仪在LTE网络优化工作中的应用2015.2

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f37cee0dfe8206f110844f48.html