# 标准单元抗单粒子瞬态效应版图加固技术与验证方法研究

### 论文摘要

随着工艺尺寸的不断缩减,工作时钟频率的不断提高,单粒子瞬态（Single Event Transient, SET）逐渐超过单粒子翻转（Single Event Upset,SEU）成为单粒子软错误率（Soft Error Rate, SER）的主要来源。本文针对180nm体硅CMOS工艺的抗辐照标准单元库,提出了抗SET的若干版图加固技术以及模拟验证方法,采用加固标准单元库设计的抗辐照高性能DSP获得了优异的辐照试验效果。主要研究内容和成果包括:一.利用TCAD三位器件模拟研究阱/衬底接触宽度和阱/衬底接触到相应MOS管漏极的距离以及MOS管栅极的不同版图结构对于SET的影响。结果显示:对于PMOS器件,增大阱接触宽度和减小阱接触到漏极的距离能够有效减小SET脉冲宽度, Body接触和使用P+深阱会导致PMOS管的双极效应变强;对于NMOS器件,增大衬底接触宽度和减小衬底接触到漏极的距离能够减小SET脉冲宽度,但效果不明显,使用折叠栅版图画法能有效抑制NMOS器件SET产生,而使用N+深阱会导致NMOS器件中产生的SET脉冲变宽。二.研究了NMOS环形栅器件对于SET效应的加固效果。本文设计了尺寸相同的NMOS环栅、环源和环漏器件模型以及用于对比的条形栅器件模型。TCAD模拟结果表明:相同条件下,环栅器件中产生的SET脉冲宽度比条形栅器件小23%,环源/漏器件中产生的SET脉冲宽度与条形栅器件差别不;NMOS器件源极与P阱之间的PN结始终处于反偏状态,源极吸收电子,减少漏极吸收电子的数目,抑制漏极SET的产生。版图面积比较表明NMOS环栅结构的SET敏感区面积比其他三种结构都小很多。三.分别指出了组合单元和时序单元抗SET能力的评估标准,并设计了相应的定量模拟验证方法。针对时序单元输入端口的定量模拟验证方法应用于整个抗辐照标准单元库,大大提高了模拟验证效率。四.针对DICE加固D触发器,指出了单粒子在触发器正读入数据时轰击其内部存储节点可能会导致触发器的性能下降,甚至产生错误。文中分析基本DICE结构触发器的内部存储节点对于这一现象的敏感性,并定量研究了触发器读入“0”信号时,各敏感节点产生SET脉冲的起始位置和宽度对于触发器性能的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 空间辐射环境

- 1.1.2 辐射效应

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 单粒子瞬态效应的研究现状

- 1.2.2 抗辐照标准单元库的研究现状

- 1.3 课题研究内容

- 1.4 论文组织结构

- 第二章 标准单元SET效应的版图加固技术研究

- 2.1 引言

- 2.2 双极放大效应的基本原理

- 2.3 阱/衬底接触对于SET的影响

- 2.3.1 阱接触宽度和位置对于PMOS管SET的影响

- 2.3.2 衬底接触宽度和位置对于NMOS管SET的影响

- 2.4 版图中栅的单指长度对于SET的影响

- 2.4.1 版图中器件栅极的不同画法

- 2.4.2 栅的画法对于SET脉冲宽度的影响

- 2.4.3 恢复电路对于双极放大效应的影响

- 2.5 本章小结

- 第三章 环形栅结构的SET加固效果研究

- 3.1 环形栅概述

- 3.1.1 环形栅的分类

- 3.1.2 环形栅器件的总剂量加固效果

- 3.2 器件模型设计

- 3.2.1 器件版图和尺寸设计

- 3.2.2 器件工艺校准

- 3.3 不同种类环形栅器件SET加固效果比较

- 3.3.1 SET脉冲宽度模拟结果比较

- 3.3.2 电荷收集过程的模拟结果分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 标准单元抗SET能力的模拟评估方法

- 4.1 引言

- 4.2 组合单元抗SET能力模拟评估方法

- 4.2.1 评估参数

- 4.2.2 模拟方法

- 4.3 时序单元输入端口抗SET能力定量模拟

- 4.3.1 复杂性

- 4.3.2 单个单元的模拟思想

- 4.3.3 单元库的模拟思想

- 4.4 本章小结

- 第五章 轰击触发器内部节点对于性能影响的定量研究

- 5.1 引言

- 5.2 敏感性分析

- 5.3 定量分析与模拟验证

- 5.3.1 理论分析

- 5.3.2 激励产生

- 5.3.3 模拟验证

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 工作总结

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].基于FPGA芯片的抗单粒子翻转的动态刷新技术研究[J]. 电子与封装 2019(12)

- [2].基于微米空心波导的单粒子高效探测[J]. 光学学报 2020(03)

- [3].在轨单粒子翻转与太阳活动变化的相关性研究[J]. 电子测量技术 2017(05)

- [4].片上存储器单粒子翻转效应诊断及修复[J]. 核电子学与探测技术 2017(02)

- [5].航天器单粒子防护薄弱点的识别[J]. 宇航学报 2016(05)

- [6].FPGA抗单粒子翻转软硬件设计分析[J]. 通信对抗 2010(02)

- [7].基于130nm工艺嵌入式SRAM单粒子软错误加固技术研究[J]. 空间电子技术 2020(05)

- [8].关于中子辐射的单粒子翻转效应测试与加固研究[J]. 电子器件 2019(06)

- [9].体硅CMOS器件单粒子锁定原理[J]. 科技创业月刊 2017(11)

- [10].基于130nm CMOS工艺抗单粒子翻转和单粒子瞬态加固技术研究[J]. 空间电子技术 2016(03)

- [11].SRAM型FPGA单粒子翻转模拟系统研究[J]. 红外与激光工程 2014(S1)

- [12].SRAM型大规模FPGA的抗单粒子翻转设计与试验验证[J]. 通信对抗 2013(03)

- [13].微处理器高低速模式下的单粒子功能错误分析[J]. 微电子学与计算机 2014(07)

- [14].一种用于可编程逻辑的阵列的单粒子翻转试验系统设计研究[J]. 科学技术与工程 2014(29)

- [15].SRAM型FPGA单粒子翻转测试及加固技术研究[J]. 电光与控制 2011(08)

- [16].基于虚拟机的单粒子翻转故障注入方法[J]. 计算机研究与发展 2010(S1)

- [17].应用锎源实验结果预估空间轨道单粒子翻转率[J]. 原子能科学技术 2009(11)

- [18].空间单粒子锁定及防护技术研究[J]. 核电子学与探测技术 2008(05)

- [19].累积辐照影响静态随机存储器单粒子翻转敏感性的仿真研究[J]. 物理学报 2013(18)

- [20].一种单粒子翻转机制及其解决方法[J]. 信息与电子工程 2012(03)

- [21].空间单粒子锁定效应研究[J]. 核技术 2012(09)

- [22].静态存储器单粒子翻转率预示的在轨验证[J]. 航天器环境工程 2009(06)

- [23].光电信号处理系统单粒子锁定的解锁控制电路设计及试验验证[J]. 航天器环境工程 2020(05)

- [24].深亚微米SRAM质子单粒子翻转实验研究[J]. 原子核物理评论 2015(03)

- [25].基于部分重构的SRAM型FPGA单粒子翻转模拟[J]. 微电子学与计算机 2015(12)

- [26].基于标准工艺的抗单粒子数字单元设计方法[J]. 微电子学 2014(02)

- [27].一种多模式SRAM单粒子试验系统的设计与实现[J]. 微电子学与计算机 2014(09)

- [28].SRAM型FPGA空间应用的抗单粒子翻转设计[J]. 航天器环境工程 2014(05)

- [29].反熔丝型现场可编程门阵列单粒子锁定实验研究[J]. 原子能科学技术 2009(09)

- [30].基于单粒子程序的软件检测[J]. 核电子学与探测技术 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f39bd01ef5e2178a9f534c50.html