# 混合动力电动车中高性能Z源逆变器控制器研究

### 论文摘要

在混合动力电动车系统中,DC/DC变换器与逆变部分的性能要求高效、低成本和高可靠性。高性能Z源逆变器由于功能上可以完全取代传统DC/DC变换器和逆变器且可靠性高因此可适用于混合动力电动车系统。与传统DC/DC变换器和逆变器相比,高性能z源逆变器具有以下优点：不需要设置死区时间,可以同时实现升压和降压的功能,宽范围输出,低电流谐波和电流尖峰。本文主要针对高性能Z源逆变器进行研究,研究内容如下所示：本文首先介绍了高性能Z源逆变器的理论知识和相关参数的设计,然后从谐波特性和升压降压容量两个方面,比较了基于直通的改进空间矢量调制方法和直通简单直通升压控制两种调制方法。从比较结果可以看出,基于直通的改进空间矢量调制方法更适合于高性能Z源逆变器系统。由于直流输入电压、Z源网络的参数和异步电动机的参数的波动都会影响高性能z源逆变器的输出电压的稳定性,而高性能z源逆变器输出电压的稳定性将直接影响到电动车的性能。因此,研究和设计一个合适的电压尖峰控制器具有非常重要的意义。在高性能Z源逆变器中,直流电压无法直接控制,而需要通过调整直流尖峰电压来控制,直流尖峰电压与Z源网络中的电容电压和系统中的直通占空比有关。考虑到控制器会影响到整体谐波失真和电机的速度性能,本文从响应速度和输出电流谐波失真两方面,比较了不同控制策略如普通PI控制器、模糊控制器、自适应PI控制器之间的优缺点,选取了最合适的控制策略。结果显示模糊控制器的效果最佳。结合直接转矩控制和基于直通的改进空间矢量调制方法的异步电动机速度闭环控制器具有以下优点：快速的转矩响应,低转矩稳态波动,高精度,输出电压的平稳性,且符合混合动力电动车的性能需求。为了可以提高混合动力电动车中异步电动机的性能,对于异步电动机速度的控制期望是可以克服电机参数的变化和环境变化的影响,本文提出了一种自适应模糊PI控制器。该控制器可以根据通过合适的模糊规则,根据电机参数和负载转矩的变化在线调整PI控制器的参数。本文将该自适应模糊PI控制器的控制效果与其他智能控制算法进行比较。评判标准为速度误差整体的绝对值,该评判标准最接近于系统性能的要求。结果表明自适应模糊PI控制器对于电机参数的变化而言具有很好的鲁棒性,非常适合异步电动机的速度控制。本文对于上述的方法,分别在Matlab上进行了仿真验证,部分方法在dSPACE DS1103硬件平台上进行了初步的实验验证。

### 论文目录

- Abstract

- 摘要

- 1 Introduction

- 1.1 Problems in hybrid electric vehicle

- 1.2 Introduction to Z-source inverter

- 1.3 Classification of Z-source inverter

- 1.4 Introduction to the DTC-SVM-based speed control methods for induction motor

- 1.5 Basic ideas

- 1.6 Dissertation organization

- 2 Basic Theory

- 2.1 Introduction

- 2.2 Equivalent circuit,operating principle of HP-ZSI

- 2.3 Analysis model,equivalent circuit of induction motor

- 2.4 Conclusions

- 3 Pa rameters Design of High Performance Z-source Inverter

- 3.1 Introduction

- 3.2 Parameters Design of Z-source network

- 3.3 The semiconductor devices for inverter designing

- 3.4 Parameters Calculation of HP-ZSI three-phase AC load

- 3.5 Conclusions

- 4 Comparison of Shoot-through Pulse Width Modulation Control for HP-ZSI

- 4.1 Introduction shoot-through pulse width modulation control for HP-ZSI

- 4.2 The simple boost control

- 4.3 Modified space vector modulation

- 4.4 Total switching device power of above two methods

- 4.5 Simulation results of MSVM and SBC methods

- 4.6 Conclusions

- 5 Control Strategies for the DC-link Voltage of the HP-ZSI

- 5.1 Analysis dynamic modeling of HP-ZSI

- 5.2 Control strategies for the DC-link voltage of the HP-ZSI

- 5.3 Design controller for the PDV of the HP-ZSI

- 5.4 Simulation results

- 5.5 Experiment results

- 5.6 Conclusions

- 6 The Speed Control Strategies of Induction Motor

- 6.1 Direct torque control scheme combined with modified space vector modulation （DTC-MSVM）

- 6.2 Design controller for electromagnetic torque and stator flux

- 6.3 Design controller for the speed of induction motor

- 6.4 Simulation results and discussions

- 6.5 Conclusions

- 7 Summary

- 7.1 Conclusions

- 7.2 Future works

- Appendix

- Acknowledgments

- Publications

- References

### 相关论文文献

- [1].船用逆变器带电动机稳定性研究[J]. 船电技术 2019(12)

- [2].一种互动式逆变器用市电切换电路设计[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [3].无刷直流电机软开关逆变器矢量控制[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(01)

- [4].虚拟光伏逆变器的设计和实现[J]. 电工技术 2020(05)

- [5].逆变器并网系统谐振机理与阻尼控制策略研究（英文）[J]. 中国电机工程学报 2020(09)

- [6].Z源逆变器的的研究[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2020(01)

- [7].三相SPWM逆变器的研究与设计[J]. 电子世界 2020(07)

- [8].三相Z源逆变器的简单升压SPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(02)

- [9].三相Z源逆变器的直通分段SVPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(03)

- [10].地铁车辆辅助逆变器工作原理及典型故障分析[J]. 轨道交通装备与技术 2020(02)

- [11].单相高增益准Z源逆变器研究[J]. 信息技术 2020(05)

- [12].减小微网中不同容量并联逆变器电压频率偏移方法研究[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(05)

- [13].光伏逆变器多场景性能测试平台与实验研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [14].基于极限学习机的光伏逆变器软故障辨识方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].改进型高增益准Z源逆变器[J]. 可再生能源 2020(07)

- [16].不平衡负载下三相离网逆变器的序阻抗建模及特性分析[J]. 电力系统保护与控制 2020(12)

- [17].低压逆变器设计解决方案[J]. 汽车电器 2020(08)

- [18].Z源逆变器直流链电压的控制方法[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [19].2020年全球光伏逆变器行业发展现状分析：国内出货量占比超6成[J]. 变频器世界 2020(07)

- [20].城轨车辆辅助逆变器设计研究[J]. 现代城市轨道交通 2020(09)

- [21].一种功率动态调整的光伏逆变器调压方法[J]. 电网与清洁能源 2020(08)

- [22].弱电网下多逆变器并网谐振失稳分析方法[J]. 电气技术 2020(10)

- [23].具有功率约束的逆变器电源电压/功率统一控制模型研究[J]. 电力系统保护与控制 2020(18)

- [24].光伏:逆变器逆势上涨的三个逻辑[J]. 股市动态分析 2020(19)

- [25].基于全碳化硅的车辆辅助逆变器应用研究[J]. 电力电子技术 2020(10)

- [26].光伏发电中组串式逆变器汇流方案的讨论[J]. 电气时代 2018(12)

- [27].探讨逆变器中高频漏电的处理[J]. 世界电子元器件 2019(01)

- [28].一种模块化48脉冲大功率PWM逆变器[J]. 电测与仪表 2019(17)

- [29].单相并离网光伏逆变器设计与实现[J]. 电子测试 2019(21)

- [30].准Z源逆变器光伏并网系统的研究[J]. 科技风 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f3bbcc55d9e6f211f8565327.html