# 离心式微流控法快速分析环境污染物的研究

### 论文摘要

人类活动对自然环境的污染,已经给社会经济产生严重影响。环境分析化学在解决环境问题中起到重要作用。微全分析系统（μTAS）是一种小型化、简单化的环境污染物检测方法。具有试剂量少、低样品消耗、快速分析、区域可移动性等几个优点。离心式微流控使用离心力驱动液体,因此避免了经典μTAS中溶剂和过滤时遇到的电渗流问题。这些特性使得离心式μTAS系统作为分析平台,在各种环境污染物的在线分析中具有更多优越性。本论文基于离心式微流控技术,建立了几种用于环境污染物的微型化分析技术。减少了样品处理步骤,尽量避免使用有机试剂,减小环境分析的样品量,加快了分析速度。具体内容如下：在离心式微流控装置上快速顺序测定了水样中硝酸盐和亚硝酸盐。硝酸盐被还原为亚硝酸盐,亚硝酸盐通过衍生反应,使用可见分光光度法在光程1.4mm的光盘上测定。亚硝酸盐和硝酸盐的检出限分别为0.05和0.16μg/mL。该方法在光盘上使用粉末试剂和100μL样品,适合现场分析。建立了一种离心式微流控光盘上液相萃取水和土壤中油和油脂（OG）的方法。在离心装置上,集合了磁力驱动样品制备单元、土壤样品的沉淀/过滤单元,以及检测单元与一体的光盘用于液体和固体分析。以四氯乙烯代替氟里昂113或四氯化碳作为萃取溶剂,实现了对OG的红外法检测,检出限为11μg/mL第4章在离心式微流控光盘上制备了固相萃取柱,并将其应用于水中Cr3+与Cr6+的分离和ICP-MS法检测。该光盘可同时处理8个样品,样品预处理快速、分离效果好,样品量只需要100μL,测定Cr6+检出限达到2 ng/mL对上述离心式微流控固相萃取光盘加以改进,使其适用于废液和洗脱液的分离和分光光度法检测。该光盘应用于水中挥发酚的分析。在离心式微流控上设计了一种被动式流量开关阀,以控制一个入口两个出口交界处的液体流动方向。流体方向的改变可通过更改光盘旋转方向产生的科里奥利力,作用于垂直流入的液体与对称两侧流出液体处来实现。这种流量开关阀与固相萃取技术,以及乙醇洗脱相结合,实现了水中酚的萃取。第6章设计了一种集过滤单元、检测单元于一体的新型微型化磁力液固萃取离心式微流控系统。对多重土壤样品中示范分析物芘进行快速萃取,紫外可见法吸光度定量。该系统展示了良好的现场应用前景。研究了两种被动阀的萃取效率,该系统的样品量和试剂量比常规方法减少了150倍,对芘的检出限为1 ppm（0.03μg绝对检测限）。最后讨论了一种应用于酶抑制法分析农药残留的离心式微流控装置。设计了两种分别用于分析蔬菜和土壤中农药克百威的光盘。通过一定速度旋转光盘,萃取剂与样品充分混合,萃取农药。然后在下一个样品池中农药抑制胆碱酯酶活性,在第三个样品池中与底物乙酸-1-萘酯、显色剂固蓝B盐显色,光度法测定。获得检出限为11μg/mL。整个萃取、两步反应过程自动在离心平台上完成,装置成本低、使用简单、集成化高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 环境样品前处理方法

- 1.2 微流控技术简介

- 1.3 离心式微流控

- 1.3.1 原理

- 1.3.2 离心式微流控作用

- 1.3.3 离心式微流控加工制作

- 1.3.4 离心式微流控的应用

- 1.4 本论文研究内容和意义

- 参考文献

- 第2章 离心式微流控法快速同时分析硝酸盐和亚硝酸盐

- 摘要

- Abstract

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器和试剂

- 2.2.2 光盘设计与制作

- 2.2.3 实验步骤

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 原理

- 2.3.2 吸收光谱

- 2.3.3 计算

- 2.3.4 突破频率

- ?3和NitraVer?6用量的影响'>2.3.5 NitriVer?3和NitraVer?6用量的影响

- 2.3.6 结果分析

- 2--N和NO3--N的同时测定'>2.3.7 NO2--N和NO3--N的同时测定

- 2.3.8 模拟样品测定

- 2.4 结论

- 参考文献

- 第3章 离心式微流控液相萃取法测定水和土壤中油和油脂

- 摘要

- Abstract

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 实验步骤

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 光盘材料的考察

- 3.3.2 萃取剂的选择

- 3.3.3 外光谱

- 3.3.4 毛细管突破频率

- 3.3.5 离心速度和时间

- 3.3.6 方法评价

- 3.3.7 样品萃取和测定

- 3.4 结论

- 参考文献

- 第4章 离心式微流控固相萃取光盘的研制及其在Cr形态分析中的应用

- 摘要

- Abstract

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 光盘设计与制作

- 4.2.3 固相萃取柱制备

- 4.2.4 样品处理与检测

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 柱设计与填充

- 4.3.2 固相萃取

- 4.3.3 萃取效率和分离能力

- 4.3.4 分析结果

- 4.4 结论

- 参考文献

- 第5章 离心式微流控固相萃取法测定水中挥发酚

- 摘要

- Abstract

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 仪器

- 5.2.2 试剂与材料

- 5.2.3 光盘设计与制作

- 5.2.4 固相萃取柱制备

- 5.2.5 实验步骤

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 科里奥利力

- 5.3.2 转速对分离效果的影响

- 5.3.3 方法特性

- 5.3.4 样品测定

- 5.4 结论

- 参考文献

- 第6章 离心式微流控自动液固萃取土壤中芘

- 摘要

- Abstract

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 试剂

- 6.2.2 光盘制作

- 6.2.3 毛细管阀

- 6.2.4 离心系统

- 6.2.5 检测系统

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 材料的选取

- 6.3.2 突破频率

- 6.3.3 萃取时间

- 6.3.4 两种萃取方法比较

- 6.4 结论

- 参考文献

- 第7章 离心式微流控酶抑制法测定蔬菜和土壤中克百威

- 摘要

- Abstract

- 7.1 引言

- 7.2 实验部分

- 7.2.1 仪器、试剂与材料

- 7.2.2 光盘设计与制作

- 7.2.3 实验步骤

- 7.3 结果与讨论

- 7.3.1 反应原理

- 7.3.2 光盘设计

- 7.3.3 吸收光谱图

- 7.3.4 反应稳定性

- 7.3.5 突破频率

- 7.3.6 各试剂用量的考察

- 7.3.7 方法特性

- 7.3.8 样品的萃取和测定

- 7.3.9 样品浓度计算

- 7.4 结论

- 参考文献

- 第8章 结论与展望

- 攻读博士学位期间已发表和待发表的文章

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f41f831ab0b1d89d65e2d997.html