# 间歇式反应釜的故障诊断及容错控制设计

### 论文摘要

随着现代工业控制系统复杂程度的增加和人们对系统性能指标要求的提高,系统的可靠性,可维护性和容错性受到了人们越来越多的重视。由此,故障检测及容错控制方法在近二十年一直作为控制界的研究热点,取得了显著的成果。本文从研究间歇式反应釜釜内温度控制出发,对于采用串级控制方式控制反应釜的釜内温度在主传感器失效的情况下,对其进行了深入的故障诊断及容错控制的研究,主要进行了以下几方面的研究工作。1)进行了利用人工神经网络建立反应釜控制回路的故障诊断系统的研究。为了保证网络训练数据的完备性,本文从求取对象系统故障树最小割集入手,通过系统故障模式获取训练样本。另外,考虑到复杂大型神经网络教师数据整理困难,学习精度和学习效率低下等问题。本文采用了复合模糊神经网络技术建立了反应釜的故障诊断系统。2)提出了一种基于辅助模型的最小二乘算法,对反应釜进行数学建模研究.论文根据对象的特点确定了模型结构,利用辅助模型来估算冷却水温度、冷却水流量和夹套温度对釜温的影响,最后利用最小二乘法进行参数辨识完成了对象系统的模型建立。该方法克服了标准最小二乘法由于无法辨识模型中未知中间变量而无法进行建模的困难,经Matlab对系统模型进行仿真,模型输出基本与实际输出符合,为对系统进行进一步的容错控制垫定了基础。3)利用所得的数学模型采用信号重构的方式设计了对象反应釜在控制系统主传感器失效时控制重构的容错控制方案。在故障检测单元激励下,利用数学模型估算的输出值取代主传感器的输出反馈回控制器,保证系统仍然可以正常运行。并利Matlab对设计的容错控制系统进行了仿真试验研究,仿真实验结果表明了,所设计的容错控制系统可以保证系统的稳定运行。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题的背景和意义

- 1.2 故障诊断与检测（FDD）

- 1.3 容错控制技术

- 1.4 本文主要内容

- 2 故障诊断

- 2.1 研究对象的介绍

- 2.1.1 设备描述

- 2.1.2 间歇生产特性分析

- 2.2 故障树分析法

- 2.2.1 基于故障树的方法

- 2.2.2 间歇式反应釜温度控制系统故障树建立

- 2.2.3 釜温控制系统故障检测点的确定

- 2.3 釜温控制系统的复合神经网络建立

- 2.3.1 复合神经网络

- 2.3.2 神经网络样本数据的提取

- 2.3.3 神经网络的训练

- 2.3.4 故障诊断系统建立

- 2.4 故障诊断的验证

- 3 BSTR釜内温度模型的建立及对象特性辨识

- 3.1 系统辨识描述

- 3.2 系统辨识方法

- 3.2.1 系统辨识的经典方法

- 3.2.2 参数估计的方法

- 3.3 论文中所用辨识方法介绍

- 3.3.1 反应釜模型建立

- i（z）参数的确定'>3.3.2 Gi（z）参数的确定

- 3.4 模型的确定及仿真

- 4 反应釜串级控制系统的容错控制

- 4.1 串级控制简介

- 4.1.1 串级控制的结构及优点

- 4.1.2 对象系统串级控制描述

- 4.2 容错控制设计

- 4.2.1 故障补偿的方法

- 4.2.2 基于数学模型的系统重构容错控制

- 4.3 容错控制的仿真

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种用于合成橡胶生产的反应釜[J]. 橡塑技术与装备 2020(01)

- [2].外循环反应釜在乙氧基化反应中的应用[J]. 辽宁化工 2020(03)

- [3].搅拌反应釜振动分析及结构优化[J]. 化工机械 2020(01)

- [4].一种化工设备用反应釜设计[J]. 科学技术创新 2020(14)

- [5].反应釜消解与微波消解在茶叶检测中比较研究[J]. 福建茶叶 2020(05)

- [6].废弃反应釜改进为水喷射真空泵的综合利用技术[J]. 山东工业技术 2017(02)

- [7].机械搅拌反应釜概述[J]. 橡塑技术与装备 2015(22)

- [8].简易型动态电化学反应釜设计[J]. 设备管理与维修 2020(01)

- [9].一起夹套反应釜封头接管开裂事故原因分析与处理[J]. 广东化工 2020(16)

- [10].对一台反应釜缺陷产生的原因及处理[J]. 化工管理 2017(11)

- [11].一种新型反应釜的结构设计[J]. 石油化工设备 2016(02)

- [12].天然气水合物反应釜系统设计[J]. 石化技术 2016(06)

- [13].基于本质安全的硝化反应釜的概念设计[J]. 高校化学工程学报 2015(02)

- [14].对机械密封在化工反应釜上的应用的探讨[J]. 化工管理 2014(11)

- [15].反应釜清洗新工艺——高压水射流清洗方案[J]. 中国设备工程 2013(02)

- [16].新型电磁加热反应釜[J]. 山东工业技术 2013(Z1)

- [17].大容量反应釜的技术特点与改进[J]. 林业科技情报 2009(01)

- [18].浅析间歇反应釜控温方式的选择[J]. 广东化工 2019(11)

- [19].威海自控反应釜有限公司[J]. 工业催化 2011(08)

- [20].夹套反应釜开孔接管区的应力与疲劳分析[J]. 机械工程与自动化 2020(05)

- [21].聚酯多元醇反应釜内真空度控制方法[J]. 天津化工 2012(06)

- [22].卧式反应釜螺旋导流夹套传热性能研究[J]. 化工机械 2010(03)

- [23].机械密封在光气酯化反应釜上的应用[J]. 中国氯碱 2010(11)

- [24].半盘管钛反应釜结构介绍及改进[J]. 世界有色金属 2019(21)

- [25].反应釜内衬清洗系统的设计[J]. 电子世界 2019(19)

- [26].间歇反应釜降温过程的多目标控制[J]. 现代化工 2018(02)

- [27].微球成胶反应釜衬胶脱落问题简析及其修补处理[J]. 化工机械 2016(05)

- [28].工艺流程设计缺陷致反应釜爆炸[J]. 劳动保护 2015(02)

- [29].制药企业氯化反应釜反应失控火灾爆炸事故风险分析[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [30].威海自控反应釜有限公司[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f4254a272394726948f2ec7d.html